Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (протезы голени модульные) для обеспечения инвалидов в 2018 году

За счет средств Федерального бюджета.

Идентификационный код закупки

Количество -83 штуки.

Начальная (максимальная) цена контракта – 9138480 рублей 10 копеек (Девять миллионов сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят рублей 10 копеек).

Место выполнения работ: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2018г.

В цену протезов должны быть включены: все расходы, связанные с исполнением государственного контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Наименование товара, работ, услуг

Протезы нижних конечностей (протезы голени модульные) - технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие, или имеющие врожденные дефекты нижних конечностей и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (протезами голени модульными) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

# Протезы нижних конечностей (протезы голени модульные) должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность. ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (протезами голени модульными) должно осуществляться при наличии декларации соответствия на изделия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (протезами голени модульными) следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Минимальный гарантийный срок на протезы нижних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с Республиканским стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» и минимальный срок составляет на протезы голени не менее 9 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт протезов бесплатно. Проезд к месту проведения гарантийного ремонта или замены производится за счет Исполнителя.

Срок дополнительной гарантии качества изделий не должен превышать срока службы товара.

Срок пользования протезами нижних конечностей (протезами голени модульными) устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

При выполнении условий государственного контракта Исполнитель обязан:

Производить выдачу Изделий получателям (представителям получателей) при предъявлении паспорта (паспорта представителя), свидетельства о рождении для несовершеннолетних граждан, и надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени Получателя при получении Изделий (доверенность, решение органов опеки и попечительства для опекунов и попечителей), в случае получения Изделий представителем Получателя.

Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней с момента выдачи изделия Получателю предоставляет для подписания Государственному заказчику Акт выполненных работ, Реестр выполненных работ (в том числе в электронном виде, в формате, согласованном с Заказчиком), с приложением Акта приема-передачи выполненных работ Получателем, отрывного талона к Направлению.

Срок выполнения работ 45 дней с момента обращения Получателя с направлением.

| Наименование протезов | Шифр и описание протезов по функциональной классификации | Показатель характеристики используемого товара, установленный в техническом задании | Показатель характеристики используемого товара, предлагаемый участником закупки | Количество изделий (штук) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный 8-23 | Протез голени модульного типа 1-2 уровня активности. Гильза индивидуальная изготовлена по индивидуальному слепку. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза голени с использованием кожаных полуфабрикатов или бандажом, регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида на нагрузку до 125кг. Стопа имеет анатомическую форму. Облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Тип протеза - постоянный. В комплект протезов нижних конечностей должно входить 8 чехлов, вкладные чехлы по необходимости (кожаные или вспененные). | 18 |
|  | РСУ несущий модуль, количество 1 | Материал: сталь, алюминий. Высотные размеры 97-450 мм. Вес модуля не более 195 гр. |
|  | РСУ винтовой, количество 1 | Материал нержавеющая сталь, алюминий. Системная высота не более 33 мм. Вес РСУ не менее 100 и не более 150 гр.* (по показаниям для получателя*) |
|  | Стопа, количество 1 | Стопа шарнирная. Макс. вес пациента 100 кг. Вес стопы в сборе 740 гр. Размер: 22-29 см. Макс. вес пациента: не более 100 кг. или Стопа шарнирная с двухступенчатым переключением. Системная высота: 73 мм Вес стопы: 527-817 гр. Размер: 22-30 см. Макс. вес пациента: не более 100 кг. или Стопа, системная высота: 42 мм. - 49 мм. Вес стопы: 580-775гр. Размер: 21-28 см. Макс. вес пациента: не более 100 кг. или Стопа, системная высота: 55-76 мм. Вес стопы: 385-780 гр. Размер: 22-30 см. Макс. вес пациента: не более 150 кг. или Стопа. Высота каблука: 10-25 мм Вес стопы: 527-817 гр. Размер: 22-30 см. Макс. вес пациента: не более 100 кг. (по показаниям для получателя*) |
| Протез голени модульный 8-23 | Протез голени модульный 2-3 уровень активности без силиконового чехла. Постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов или бандажом. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида на нагрузку до 125 кг. Стопа со средней степенью энергосбережения. Облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Тип протеза - постоянный. В комплект протезов нижних конечностей должно входить 8 чехлов, вкладные чехлы по необходимости (кожаные или вспененные). | 32 |
|  | РСУ несущий модуль, количество 1 | Материал сталь, алюминий. Высотные размеры 200-232 мм, вес модуля не менее 185 и не более 195 г. |
|  | РСУ винтовой, количество 1 | Материал сталь, алюминий, вес РСУ не менее 95 г и не более 140 г. |
|  | РСУ гильзовый, количество 1 | Материал нержавеющая сталь. Вес РСУ не менее 130 г и не более185 г Максимальный вес пациента до 125 кг. |
|  | Крепление протеза, количество 1 шт. | Уздечка для крепления голени Изготовление из кожи шорно-седельной, кожи сыромятной и ленты эластичной. |
|  | Крепление протеза, количество 1 шт. | Пояс для крепления протеза Изготовление из кожи шорно-седельной, кожи сыромятной. Длина не менее 65 см и не более 130 см.* |
|  | Стопа со средней степенью энергосбережения, количество 1 шт | Стопа, материал пружина из пластика в комбинации с функциональной полиуретановой оболочкой и встроенным промежуточным трикотажным ремнем. Размер 22-30*. Системная высота не менее 57 мм и не более 77 мм*, вес стопы не менее 340г и не более 755 г.;* Или стопа размер 21-30*, вес стопы не менее 235г и не более 435г.,* материал карбон; Или стопа с углепластиковым опорным модулем (в сборе), размер 24-28*, системная высота не более 73 мм, вес стопы не менее 490г и не более 680г.;* Или стопа шарнирная с двухступенчатым переключением высоты каблука, системная высота не более 73 мм, вес стопы не менее 527г и не более 817г., размер 22-30* |
| Протез голени модульный 8-23 | Протез голени модульного типа 2-3 уровня активности с силиконовым чехлом. Постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Чехлы полимерные силиконовые с высоким уровнем стабилизации. Крепление протеза с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида на нагрузку до 125кг. Стопа со средней степенью энергосбережения. Облицовка мягкая модульная полиуретановая (поролон), покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Тип протеза - постоянный. В комплект протезов нижних конечностей должны входить вкладные чехлы по необходимости (кожаные или вспененные). | 33 |
|  | Чехлы полимерные силиконовые с высоким уровнем стабилизации, количество 1 | Материал силикон, толщина не менее 3мм и не более 6 мм* |
|  | Крепление протеза – замок, количество 1 | Замок. Материал алюминиевый корпус с защитным покрытием. Системная высота не менее 25мм и не более 79 мм*. Максимальный вес пациента 125 кг |
|  | РСУ несущий модуль, количество 1 | Материал нержавеющая высококачественная сталь. Высотные размеры не менее 97мм и не более 232 мм. Вес модуля не более 195 г. |
|  | РСУ винтовой, количество 1 | Материал нержавеющая высококачественная сталь. Системная высота не более 33 мм, вес РСУ не более 130 г. |
|  | Стопа, количество 1 | Стопа, материал пружина из пластика в комбинации с функциональной полиуретановой оболочкой и встроенным промежуточным трикотажным ремнем. Размер 22-30*. Системная высота не менее 57мм и не более 77 мм, вес стопы не менее 400г и не более 755 г.;* Или стопа размер 21-30*, вес стопы не менее 235г и не более 435г*., материал карбон; Или стопа с углепластиковым опорным модулем (в сборе), размер 24-28*, системная высота не менее 73 мм, вес стопы не менее 490г и не более 680г.;* Или стопа шарнирная с двухступенчатым переключением высоты каблука, системная высота не более 73 мм, вес стопы не менее 527г и не более 817г., размер 22-30* |
| Всего |  |  | 83 |

* по показаниям для получателя