Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей (протезы бедра модульные) для обеспечения инвалидов в 2018 году

За счет средств Федерального бюджета.

Идентификационный код закупки

Количество - 28 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта – 3658862 рубля 49 копеек (Три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 49 копеек).

Место выполнения работ: Российская Федерация, Дальневосточный федеральный округ, по месту нахождения Исполнителя.

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2018г.

В цену протезов должны быть включены: все расходы, связанные с исполнением государственного контракта, включая расходы на перевозку, страхование, уплату налогов и других обязательных платежей.

Наименование товара, работ, услуг

Протезы нижних конечностей (протезы бедра модульные) - технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие, или имеющие врожденные дефекты нижних конечностей и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (протезами бедра модульными) предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

# Протезы нижних конечностей (протезы бедра модульные) должны быть классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»; ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5. Исследования на цитотоксичность. ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (протезами бедра модульными) должно осуществляться при наличии декларации соответствия на изделия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей (протезами бедра модульными) следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Минимальный гарантийный срок на протезы нижних конечностей устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с Республиканским стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические» и минимальный срок составляет на протезы бедра не менее 9 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт протезов бесплатно

Срок дополнительной гарантии качества изделий не должен превышать срока службы товара.

Срок пользования протезами нижних конечностей (протезами бедра модульными) устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

При выполнении условий государственного контракта Исполнитель обязан:

Производить выдачу Изделий получателям (представителям получателей) при предъявлении паспорта (паспорта представителя), свидетельства о рождении для несовершеннолетних граждан, и надлежащим образом оформленного документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени Получателя при получении Изделий (доверенность, решение органов опеки и попечительства для опекунов и попечителей), в случае получения Изделий представителем Получателя.

Исполнитель в течение 7 (семи) календарных дней с момента выдачи изделия Получателю предоставляет для подписания Государственному заказчику Акт выполненных работ, Реестр выполненных работ (в том числе в электронном виде, в формате, согласованном с Заказчиком), с приложением Акта приема-передачи выполненных работ Получателем, отрывного талона к Направлению.

Срок выполнения работ 45 дней с момента обращения Получателя с направлением.

| Наименование протезов | Шифр и описание протезов по функциональной классификации | Показатель характеристики используемого товара, установленный в техническом задании | Количество изделий (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный 1-2 уровня активности. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или листового термопластика. Коленный шарнир с ручным замком максимальной готовности или четырёхзвенным коленным модулем. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа имеет анатомическую форму с гладкой поверхностью. Крепление протеза поясное. Облицовка мягкая модульная полиуретановая (поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Тип протеза – постоянный. В комплект протеза должно входить 8 чехлов, вкладные чехлы по необходимости (кожаные или вспененные). |  | 11 |
|  | Крепление протеза, количество 2 | Помочь для крепления бедра Изготавливается из кожи шорно-седельной, кожи сыромятной и ленты эластичной. Пояс для крепления протеза Изготавливается из кожи шорно-седельной, кожи сыромятной. Длина не менее 65 см и не более 130 см.* |  |
|  | Коленный шарнир 1 штука | Коленный шарнир с замком* Макс. вес пациента до 100 кг. Материал: алюминий, сталь. Вес не менее 270гр и не более 310 гр. или Коленный шарнир* Макс. вес пациента до 100 кг. Материал: сталь, алюминий. Вес не менее 460гр и не более 690 гр.* |  |
|  | Стопа 1 штука | Стопа шарнирная* Вес стопы в сборе не более 740 г. Размер: 22-29* Макс. вес пациента: до 100 кг. или Стопа шарнирная с двухступенчатым переключением*. Системная высота: не более 73мм Вес стопы: не менее 527г и не более817г. Размер: 22-30* Макс. вес пациента: до 100 кг. или Стопа* системная высота: не менее 42 мм. и не более 49 мм. Вес стопы: не менее 580г и не более 775гр. Размер: 21-28 см*. Макс. вес пациента: до 100 кг. Стопа* системная высота: не менее 55мм и не более 76 мм Вес стопы: не менее 385гр и не более 780 гр. Размер: 22-30 см*. Макс. вес пациента: до 150 кг. или Стопа*. Высота каблука: не менее 10мм и не более 25 мм Вес стопы: не менее 527гр и не более 817 гр. Размер: 22-30 см*. Макс. вес пациента: до 100 кг. |  |
|  | Регулировочно-соединительные устройств, количество 2 | Несущий модуль. Материал: сталь, алюминий. Высотные размеры не менее 97мм и не более 450 мм* Вес модуля не более 195 гр. Винтовой РСУ. Материал Нержавеющая сталь, алюминий. Системная высота не менее 33 мм Вес РСУ не менее 100гр и не более 150 гр.* |  |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный с 2 - 3 уровнем активности. Постоянная приемная гильза изготовлена по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный шарнир модульный с тормозным механизмом, моноцентрический с толкателем и предохранительным чехлом или четырёхосный коленный шарнир. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа анатомической формы со средней степенью энергосбережения. Облицовка мягкая модульная полиуретановая (поролон). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Крепление протеза поясное. Тип протеза - постоянный. В комплект протеза должно входить 8 чехлов, вкладные чехлы по необходимости (кожаные или вспененные). |  | 17 |
|  | Крепление протеза, количество 2 шт. | Помочь для крепления бедра Изготавливается из кожи шорно-седельной, кожи сыромятной и ленты эластичной. Пояс для крепления протеза Изготавливается из кожи шорно-седельной, кожи сыромятной. Длина не менее 65 см и не более 130 см.* |  |
|  | Коленный шарнир, 1 шт. | Коленный шарнир. Макс. вес пациента до 100 кг. Материал: сталь, алюминий. Вес: не менее 460гр и не более 690 гр.* |  |
|  | Регулировочно-соединительные устройства, количество 2 шт. | Несущий модуль. Материал: сталь, алюминий. Высотные размеры не менее 97мм и не более 450 мм*. Вес модуля не более 195 гр. Винтовой РСУ. Материал нержавеющая сталь, алюминий. Системная высота не более 33 мм. Вес РСУ не менее 100гр и не более 150 гр*. |  |
|  | Стопа, количество 1 | Стопа*. Материал пружина из пластика в комбинации с функциональной полиуретановой оболочкой и встроенным промежуточным трикотажным ремнем. Размер: 22-30 см. Системная высота: не менее 57мм и не более 77мм. Вес стопы: не менее 340гр и не более 755 гр.* или Стопа*. Размер: 21-30 см*. Вес стопы: не менее 235гр и не более 435 гр.* Материал карбон или Стопа с углепластиковым опорным модулем (в сборе)* Размер: 24-28 см.* Системная высота: не более 65 мм. Вес стопы: не менее 490гр и не более 680 гр.* Макс. вес пациента: до 100 кг. или Стопа шарнирная с двухступенчатым переключением высоты каблука* Системная высота: не более 73 мм. Вес стопы: не менее 527гр и не более 817 гр.* Размер: 22-30 см.* Макс. вес пациента: до 100 кг. |  |
| Итого количество |  | 28 |

* по показаниям для получателя