Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (ходунки) для обеспечения в 2018 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Ходунки шагающие | Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава, ножки должны быть снабжены резиновыми наконечниками. Высота ходунков регулируется. Максимальная высота не более 980 миллиметров. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Шаг регулировки не более 30 миллиметров. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная допустимая нагрузка: не менее 100 килограмм (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вес ходунков - не более 3 килограмм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ходунки должны иметь функцию «шагание». Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 304 |
| Ходунки на колесах (для взрослых) | Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. Высота ходунков регулируется. Максимальная высота не более 1000 миллиметров. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Шаг регулировки не более 30 миллиметров. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ходунки должны быть оснащены двумя или четырьмя колесами (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная допустимая нагрузка не менее - 100 килограмм (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вес ходунков - не более 4,5 килограмм (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 55 |
| Ходунки на колесах (для детей) | Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. Высота ходунков регулируется. Максимальная высота не более 700 миллиметров. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Шаг регулировки не более 2,5 сантиметров. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ходунки должны быть оснащены двумя или четырьмя колесами (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная допустимая нагрузка не менее- 45 килограмм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Вес ходунков - не более 4 килограмм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. | 81 |
| Ходунки с опорой на предплечье | Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. При передвижении в таких ходунках пациент опирается на предплечья, за счет чего снижается нагрузка на позвоночник и ноги. Высота ходунков регулируется. Максимальная высота не более 1300 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Наличие: - мягкие опоры под локоть; -четыре колеса; -тормозная система. Ширина не более 660 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Максимальная допустимая нагрузка не менее - 100 кг. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания акта приемки-передачи товара. | 16 |
| Ходунки с подмышечной опорой | Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. Ходунки с подмышечной опорой обеспечивают пациентам устойчивость при ходьбе. Подмышечные стойки снабжены мягкими валиками, предотвращающими травмы подмышечной впадины. Высота ходунков регулируется. Максимальная высота не более 1450 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Наличие: -четыре колеса; - тормозная система. Ширина между поручнями не более 550 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Масса не более 12 кг. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 100 кг. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания акта приемки-передачи товара. | 18 |
| Ходунки - роллаторы | Ходунки должны иметь облегченный корпус из металлического сплава. Ходунки создают дополнительную опору. Высота ходунков регулируется. Максимальная высота не более 980 мм. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Наличие: -тормозная система; - четыре колеса; -сидение для отдыха с опорой для спины или спинкой (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Ширина не более 60 см. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Грузоподъемность не менее 100 кг. (участник в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). Гарантийный срок: не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания акта приемки-передачи товара. | 7 |
| Итого: | 485 |

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Качество товара должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Система сертификации ГОСТ).

Поставка товаров осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Ходунки - приспособления, предназначенные для поддержания вертикального положения и ходьбы Получателей с выраженными нарушениями возможности передвижения. Ходунки не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,  ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки», ГОСТ Р ИСО 11199-2-2010 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 2. Ходунки на колесиках»).

Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на цвет поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных талонов с  указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение группы товаров, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код товара (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, по выбору инвалидом (Получателем технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в местах, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки товара:

Со дня заключения контракта до 31.10.2018г. должно быть поставлено 50% общего объема товаров.

Со дня заключения контракта до 10.12.2018г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

Срок поставки товара до Получателя - согласно графику поставки товара, утвержденному Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).