Технические требования к выполнению работ по изготовлению протезов

нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2018 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональная характеристика протезов нижних конечностей* | ОКПД 2 | Единица измерения | Кол-во | Цена за единицу Изделий (руб.,коп.) | Стоимость Изделий (руб.,коп.) | Сроки выполнения работ и передачи результата Получателю (в рабочих днях при пятидневной рабочей неделе) | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Протезы нижних конечностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протез голени модульный | Изготовление протеза голени комбинированного. Протез голени модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки силоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; вкладная гильза из вспененных материалов, без чехла полимерного гелевого; Крепление протеза на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - кожаных полуфабрикатов, - с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра; -наколенника; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента; стопа шарнирная/бесшарнирная, полиуретановая, монолитная; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 6 | 59 475,00 | 356 850,00 | Не более 30 | Протез не менее 12, крепление не менее 7 |
| 2 | Протез голени модульный | Изготовление протеза голени среднего уровня активности. Протез голени модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые/перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Индивидуальная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с вкладной гильзой из вспененных материалов. Крепление протеза на инвалиде (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - с использованием наколенника; - с использованием кожаных полуфабрикатов; - с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 3 | 854 66,67 | 256 400,01 | Не более 30 | Протез не менее 12, крепление не менее 7 |
| 3 | Протез голени модульный | Изготовление протеза голени среднего уровня активности с силиконовым чехлом. Протез голени модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с чехлом силиконовым. Крепление протеза голени на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): -замка для полимерных чехлов; -с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 4 | 125 630,00 | 502 520,00 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 4 | Протез голени модульный | Изготовление протеза голени высокого уровня активности с силиконовым чехлом. Протез голени модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, с чехлом силиконовым; крепление протеза голени на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - силиконового чехла и замка для полимерных чехлов, - с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. стопа с высокой степенью энергосбережения; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 8 | 184 391,67 | 1 475 133,36 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 5 | Протез голени модульный | Изготовление протеза голени с силиконовым чехлом с углепластиковой стопой с высокой степенью энергосбережения. Протез голени модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, с чехлом силиконовым. Крепление протеза голени на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - замка для полимерных чехлов; - с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Углепластиковая стопа с высоким уровнем энергосбережения,с разделённой передней частью с оболочкой 3-го поколения. Тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 2 | 172 685,00 | 345 370,00 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 6 | Протез голени для купания | Изготовление протеза голени для купания с силиконовым чехлом. Протез голени модульный. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого на основе акриловых смол, с силиконовым чехлом. Крепление протеза голени на инвалиде с использованием (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - силиконового чехла и замка для полимерных чехлов, - с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана; Аквапротез голени со стопой, имеющей подошву с защитой от проскальзывания. Тип протеза по назначению: специальный. | 32.50.22.110 | шт. | 1 | 141 666,67 | 141 666,67 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 7 | Протез бедра модульный | Изготовление протеза бедра с механическим коленным модулем. Протез бедра модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза бедра на инвалиде (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): -поясное с использование кожаных полуфабрикатов -вакуумно-мышечное или с использованием поддерживающего бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 3 | 154 179,17 | 462 537,51 | Не более 30 | Протез не менее 12, кожаные полуфабрикаты не менее 7, бандаж не менее 6 |
| 8 | Протез бедра модульный | Изготовление протеза бедра с механическим коленным модулем с силиконовым чехлом. Протез бедра модульный, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон). Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, с чехлом силиконовым. Крепление протеза бедра на инвалиде вакуумное мембранное для полимерных чехлов или механическое замковое или беззамковое устройство для полимерных чехлов (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа со средней степенью энергосбережения. Коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 5 | 189 290,00 | 946 450,00 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 9 | Протез бедра модульный | Изготовление протеза бедра с пневматическим коленным модулем с силиконовым чехлом. Протез бедра модульный, косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон); покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; с чехлом силиконовым; крепления протеза бедра на инвалиде (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): -вакуумное мембранное для полимерных чехлов; -механическое замковое устройство для полимерных чехлов; - механическое беззамковое устройство для полимерных чехлов; регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента; стопа со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания; дополнительные функциональные устройства отсутствуют; тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 2 | 227 887,73 | 455 775,76 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 10 | Протез бедра модульный | Изготовление протеза бедра со стопой, имеющей мультиосную щиколотку. Протез бедра модульный. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). С чехлом силиконовым. Крепление протеза бедра на инвалиде (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - вакуумное мембранное для полимерных чехлов; - механическое замковое устройство для полимерных чехлов; - механическое беззамковое устройство для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа имеет встроенную мультиосную щиколотку, поглощает вращающий момент в поперечной плоскости для достижения оптимального комфорта и безопасности. Коленный модуль: - полицентрический, кинематика узла позволяет достигнуть функционального укорочения протеза в фазе переноса при ходьбе - или механический полицентрический обеспечивает высокую подкосоустойчивость в фазе опоры за счет полицентрической кинематики и выноса оси. Тип протеза по назначению: постоянный | 32.50.22.110 | шт. | 1 | 324907,77 | 324907,77 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 11 | Протез бедра модульный | Изготовление протеза бедра с чехлом силиконовым с гидравлическим коленным модулем с функцией ручного замка. Протез бедра модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон); покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы). С чехлом силиконовым. Крепление протеза бедра на инвалиде (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): - вакуумное мембранное для полимерных чехлов; - механическое замковое устройство для полимерных чехлов; - механическое беззамковое устройство для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа с высокой степенью энергосбережения с расщепленной передней и задней частью для достижения оптимального комфорта и безопасности. Коленный модуль шестизвенный гидравлический с функцией ручного замка. Дополнительное устройство: поворотное РСУ. Тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 1 | 488 368,00 | 488 368,00 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 12 | Протез бедра модульный | Изготовление протеза бедра со скелетированной гильзой. Протез бедра модульный; косметическая облицовка мягкая полиуретановая модульная (поролон); покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида; Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза скелетированная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепление протеза бедра на инвалиде (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей пациента): -поясное с использование кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа; регулировочно-соединительные устройства соответствует весу пациента; стопа со средней степенью энергосбережения; коленный шарнир многоосный с гидравлическим управлением фазы переноса, с системой эластичного контролируемого подгибания; тип протеза по назначению: постоянный. | 32.50.22.110 | шт. | 2 | 629 300,00 | 1 258 600,00 | Не более 30 | Не менее 12 |
| 13 | Протез бедра для купания | Изготовление протеза бедра для купания. Косметическая облицовка жесткая водостойкая, изготовленная индивидуально, косметическое покрытие защитное пленочное. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Крепление протеза бедра на инвалиде вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 150 кг. Стопа водостойкая с подошвой, имеющей решетчатый профиль. Коленный шарнир водостойкий, укомплектованный миниатюрной гидравлической системой и фиксатором. Дополнительные функциональные устройства отсутствуют. Тип протеза по назначению: для купания. | 32.50.22.110 | шт. | 2 | 290 756,95 | 581 513,90 | Не более 30 | Не менее 12 |
|  |  | Итого: | х | х | 40 | х | х | х |  |

*Комплектность протезов конечностей указывается в соответствии с Республиканским Стандартом РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезов нижних конечностей.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны отвечать общим техническим требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства протезов нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

Требования к безопасности работ.

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»

Проведение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должно осуществляться при наличии сертификатов соответствия либо деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

Требования к упаковке, отгрузке протезов нижних конечностей.

Упаковка протезов конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к результатам работ.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания акта приема-передачи изделия Получателем, его продолжительность по каждому конкретному виду изделия указывается в техническом задании и должна соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» или ТУ.

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

К сведению: Срок дополнительной гарантии качества изделий не должен превышать срока службы изделий.

Место и сроки (периоды) выполнения работ по изготовлению протезов нижних конечностей.

Срок выполнения работ по контракту установлен Техническим заданием.

Начало срока выполнения работ – день предоставления Получателем Исполнителю Направления или получения Исполнителем Реестра получателей.

Направления принимаются Исполнителем не позднее срока, необходимого для выполнения работ до истечения срока действия Контракта. В случае приема направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в рамках сроков исполнения Государственного контракта.

Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр Получателей, предоставленный Заказчиком. Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства инвалида (ветерана), по индивидуальным заказам инвалидов (ветеранов), при наличии направлений Фонда (Реестра получателей).

Форма, сроки и порядок оплаты работ по изготовлению протезов нижних конечностей.

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

Расчет производится после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за период и предоставления Исполнителем счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих выполнение работ. По завершении выполнения работ по настоящему Контракту Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов.

После сверки взаиморасчетов Исполнитель представляет Заказчику Итоговый акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Итогового Акта о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков.

Порядок формирования цены контракта

Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 379 804 (Триста семьдесят девять тысяч восемьсот четыре)  рубля 63 копейки.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 596 092  (Семь миллионов пятьсот девяносто шесть тысяч девяносто два) рубля 68 копеек.