Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению

аппаратов на всю ногу, аппаратов на голеностопный сустав

с целью обеспечения инвалидов

Объект закупки

Аппарат на всю ногу, аппарат на голеностопный сустав (ортезы) - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Срок службы* аппаратов, установленный изготовителем  составляет _______месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. № 215н, определяется изготовителем согласно ___________________.

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем определен срок службы изделия).

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Требования к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Аппарат ортопедический должен допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (аппарат на всю ногу, аппарат на голеностопный сустав) должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  ортезов должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Требования к безопасности работ

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

* Срок службы аппаратов на всю ногу, аппаратов на голеностопный сустав  устанавливается изготовителем.

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы (аппараты на всю ногу, аппараты на голеностопный сустав) несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей,  суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции  взаимоположения  деформированных сегментов конечности.

Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию

результатов работ

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита ортезов производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами следует считать эффективно исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция стопы, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий

качества  выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна составлять:

- на аппараты — не менее 6 месяцев.

Место, условия и сроки выполнения работ

г. Калуга

Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий (г. Калуга) или при необходимости по месту жительства инвалида, по индивидуальному заказу инвалида, при наличии направления Заказчика в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента обращения инвалида с направлением к Подрядчику.

Срок выполнения работ: по 29 июня 2018 года.

Срок предоставления Итогового акта по исполнению Государственного контракта не позднее 17 июля 2018 года.

Срок действия Государственного контракта – по 31 июля 2018 года.

Порядок формирования цены контракта

В цену контракта включены расходы по изготовлению  аппарат на всю ногу, аппаратов на голеностопный сустав с учетом НДС_____% (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), а также расходы по хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Технические характеристики

| Необходимо указать наименование изделия, шифр (модель) | Наименование протезно-ортопедического изделия по функциональной классификации | Количество штук |
| --- | --- | --- |
|  | Аппарат на всю ногу. Шины боковые углепластиковые, полукольца углепластиковые. Коленный узел-модуль (замковый, беззамковый). Шарнир голеностопный, шины голеностопные стальные. Застежки типа «контакт». Башмачок из пластика с подвижной или неподвижной щиколоткой или ботинок, жестко соединенный со стремечками в зависимости от медицинских показаний. Внутренние поверхности шин и полуколец должны быть обклеены пластазотом или другим аналогичным материалом. Масса тела не должна превышать 100кг. | 9 |
|  | Аппарат на голеностопный сустав. Шарнир голеностопный, шины голеностопные стальные. Застежки типа «контакт». Башмачок из пластика с подвижным или неподвижным движением в голеностопе. Гильза голени из пластика или ортакриловой смолы. Крепление застежками типа контакт. | 26 |
| Итого: | 35 |