Техническое задание на поставку

слуховых аппаратов цифровых заушных сверхмощных

с целью обеспечения инвалидов

Общие требования к транспортировке, условиям хранения и упаковке слуховых аппаратов

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

*Срок службы  слуховых аппаратов заушных сверхмощных, установленный изготовителем составляет ___________ месяцев (лет), но не менее срока установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н, определяется изготовителем согласно

_______________________________________________________________________________

(указать документ (паспорт на изделие или др.), согласно которому изготовителем установлен срок службы изделия )

Общие требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Общие технические условия).

Транспортирование слуховых аппаратов проводят по группе 5 ГОСТ 15150-69 раздел 10 пункт 8.1.

– крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP.

Условия хранения слуховых аппаратов в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150-69  раздел 10 пункт 8.2.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеивают бумажной лентой по ГОСТ 18510-87,  ГОСТ 23436-83 или ГОСТ 23436-79  клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251-87.

Все слуховые аппараты поставляются в стандартной комплектации:

- стандартный вкладыш – 1шт.

- элемент питания – 2 шт.

- индуктор заушный или Bluetooth - усилитель звука – 1шт для слуховых заушных аппаратов, снабженных   телефонной индуктивной катушкой

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки слуховых аппаратов

Место поставки: Поставка товара осуществляется по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи), организованного Поставщиком на территории 
г. Калуги в течение 10 календарных дней со дня заключения контракта (срок поставки до конкретного получателя до 21.12.2018г). Выдача товара осуществляется на основании реестра поставки при наличии у Получателя направления выданного Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра поставки произвести выдачу товара получателю на основании направления Заказчика.

Срок поставки: по 21.12.2018 должно быть выдано получателям 100% объема товара.

Срок предоставления Итогового акта по исполнению Государственного контракта не позднее 26.12.2018 года.

Срок действия Государственного контракта – по 29.12.2018 года

Условия поставки: При выдаче (передаче) инвалидам слуховых аппаратов производится настройка слуховых аппаратов, поскольку поставка слуховых аппаратов и оказание услуг по их настройке технологически и функционально взаимосвязаны, каждая из которых является необходимой составной частью услуг по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами.

Требования к сроку предоставления гарантии качества слуховых аппаратов

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов - не менее 12 месяцев.

Сведения о включенных в цену контракта расходах:  в цену контракта  включены расходы по поставке товара с учетом НДС _____% (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), а также расходы, связанные с  хранением, доставкой до места поставки, настройкой товара, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Технические параметры слуховых аппаратов приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2CC (измерения для 2-хкубовой камеры) и указаны в технических требованиях к слуховым аппаратам.

| Наименование медицинского изделия предлагаемого к поставке (с указанием шифра (модели), указанного в регистрационном удостоверении | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 140 не более 143 дБ; Максимальное усиление – не менее 80 не более 83дБ; Диапазон частот: нижний предел не более 100Гц; Верхний предел не менее 4900Гц; Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4; Количество программ прослушивания не менее 3; Должно быть: - дополнительное усиление низких частот; - защита от внешних воздействий; - функция шумоподавления; - элементы питания (батареи № 675 или 13); Комплект поставки: - слуховой аппарат; - элементы питания; - футляр; -паспорт слухового аппарата; -инструкция по эксплуатации слухового аппарата. | 180 |
| ИТОГО | 180 |

Требования к участникам закупки

Наличие у участника закупки лицензии  на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии-оториноларингологии (Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением  указанной деятельности,   осуществляемой   медицинскими организациями  и

другими организациями. Входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») или при осуществлении поставщиком или соисполнителем, в случае его привлечения к исполнению контракта по договору, деятельности по слухопротезированию в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2016 № 226н, наличие документа, подтверждающего квалификацию специалиста.

Настройка слухового аппарата должна производиться врачом-сурдологом или сурдоакустиком.

# Footnotes

*Срок службы слуховых аппаратов заушных сверхмощных, устанавливается изготовителем.