Техническое задание

На выполнение работ по изготовлению ортезов (аппаратов на нижние конечности и туловище) для обеспечения  инвалидов в 2018 году

Количество —10 штук.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 295 893рубля 50 копеек (Один миллион двести девяносто пять тысяч восемьсот девяносто три рубля 50 копеек).

Место выполнения работ по обеспечению ортезами: Российская Федерация, по месту нахождения исполнителя.

Срок выполнения работ: по 10 декабря 2018г.

Срок действия контракта по 31 декабря 2018г.

Наименование товара, работ, услуг

Ортез (аппарат на нижние конечности и туловище) - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Выполняемые работ по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами на нижние конечности и туловище) должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты на нижние конечности и туловище для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей и других функций организма.

Требования к техническим и функциональным характеристикам к качеству работ

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Аппарат на нижние конечности и туловище должен допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Ортез (аппарат на нижние конечности и туловище) несет фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используется с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Ортезы (аппараты на нижние конечности и туловище) должны отвечать требованиям Национального стандарта Российской Федерации: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами на нижние конечности и туловище) должно осуществляться при наличии деклараций о соответствии изделий.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления ортезов (аппаратов на нижние конечности и туловище) должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка ортезов (аппаратов на нижние конечности и туловище) должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Упаковка, хранение, маркировка и транспортирование ортезов (аппаратов на нижние конечности и туловище) должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»

Требование к результатам работ

Работы по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами на нижние конечности и туловище) следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и составляет на аппараты ортопедические - не менее 7 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт аппаратов на нижние конечности и туловище бесплатно. Проезд к месту проведения гарантийного ремонта или замены производить за счет средств предприятия-изготовителя.

Срок дополнительной гарантии качества товара, работ, слуг не должен превышать срока службы товара.

Срок пользования аппаратом на нижние конечности и туловище устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Сроки выполнения работ Исполнителем с момента обращения Получателя с направлением: не более 14 дней

| Наименование протезов | Шифр и описание протезов по функциональной классификации | Показатель характеристики используемого товара, установленный в техническом задании | Количество изделий (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 8-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из аппаратов на всю нижнюю конечность, жестко соединенных металлическими тазобедренными шарнирами с гильзой на туловище. Аппарат на всю нижнюю конечность состоит из башмачка, гильз голени и бедра, гильзы на туловище. Башмачок и гильза голени шарнирно соединены между собой. Гильза бедра крепится к шинам, которые шарнирно соединены с шинами голени. В области коленного шарнира к шинам бедра прикреплен замок – дужка, имеющий тянку. Нижний конец тянки изготовлен из резиновой тесьмы и закреплен в нижней части гильзы голени. Под действием резиновой тесьмы замок всегда находится в закрытом положении. Для открытия замка верхняя половина тянки закреплена на верхней части гильзы бедра. Натяжением тянки верх дужка замка поднимается и открывает замок. Фиксация тазового пояса обеспечивается гильзой функционально-корригирующего корсета, соединенной металлическим вертлугом с гильзой бедра, что обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении. Металлический вертлуг не препятствует сгибанию и разгибанию, а ограничивает боковые движения таза. Гильза на туловище изготовлена по слепку из термопласта методом глубокой вакуумной вытяжки по индивидуальному техпроцессу, представляет собой пластиковую гильзу сложной ассиметричной формы с двумя креплениями по передней поверхности крепления, как правило выполняются в виде ленты «Велькро» и металлической шлевкой с кожаной основой. Пластиковая гильза корсета изготавливается из полиэтилена низкого давления толщиной от 4 до 5мм путем выкуумного формования по позитиву. Форма гильзы определяется в соответствии с вышеуказанной схемой расположения пелотов, особенностями туловища пациента в местах давления и полостей разгрузки. Крепления соединяются с корсетом пустотелыми заклепками типа «холнитен». |  | 10 |
|  | Гильза голени, бедра, корсета | материал полиэтилен низкого давления толщиной от 4 до 5 мм (в зависимости от веса пациента и ригидности деформации |  |
|  | Шарниры | Материал алюминий, нержавеющая или инструментальная сталь |  |
|  | Башмачок | материал полиэтилен низкого давления толщиной от 4 до 5 мм (в зависимости от веса пациента и ригидности деформации |  |
|  | Крепление аппарата | Лента «велкро» и металлической шлевкой с кожаной основой |  |
| итого | х | х | 10 |