Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

2 630 266,00 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч двести шестьдесят шесть) руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

По месту нахождения Исполнителя – Кемеровская область, а также в стационарных пунктах в двух городах Кемеровской области с графиком работы стационарных пунктов ежедневно в рабочие дни, с продолжительностью рабочего дня не менее 6 часов.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделием - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет филиалам Заказчика счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке – выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий.

Оплата выполненных работ осуществляется филиалами Заказчика за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания филиалами Заказчика Акта о приемки выполненных работ.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Технические требования по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей

в количестве 1 штуки на сумму 2 630 266,00 руб.

Требования к качеству работ

Протезы верхних конечностей  соответствуют требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 18 Протезы верхних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических  протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ*

Выполняемые работы по обеспечению граждан протезами верхних конечностей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначена для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму, и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов верхних конечностей не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, и разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей отвечают требованиям безопасности для пользователя, и осуществляются при наличии регистрационных удостоверений и (или) декларации соответствия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей будут эффективно исполнены, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами будут выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с внешним источником энергии | Протез предплечья с внешним источником энергии должен быть с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программ положения кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Должен состоять из: - кисть микроэлектрическая должна быть с возможностью управления кистью как от двух, так и от одного электрода для пациентов, имеющих одну работоспособную группу мышц, с двумя независимыми системами пропорционального управления скоростью и силой схвата, обеспечивающей естественную и скоординированную работу всех пяти пальцев, с повышенной скоростью и точностью движения, гарантирующих выполнение 12 моделей захватов, жестов искусственной кисти. - кисть должна иметь проворачиваемый вручную большой палец для различных вариантов схвата, 2-5 пальцы должны быть с подвижностью в пястно-фаланговом и среднем суставах. - максимальная статическая нагрузка на каждый палец должна быть не более 32 кг., максимальная статическая нагрузка на протез должна быть не более 90 кг., минимальное время схвата кисти из полностью открытой в положение кулак должно быть не менее 1,2 с. - пассивная ротация в запястье в объеме должна быть не менее 360 градусов, должна иметь функцию мультиподвижного сгибания. - оболочка должна быть силиконовая с армирующей сеткой 18 стандартных оттенков и /или косметическая оболочка «активная кожа» с возможностью управления устройствами с Мультитач дисплеями и/или косметическая оболочка «Контур» с возможностью управления устройствами с Мультитач дисплеями. - общее количество поставляемых косметических оболочек должно быть не менее 6 шт., по типам на выбор Заказчика. - приемная гильза должна быть индивидуального изготовления, составная, геометрическая копия сохранившейся руки. - материал приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе связующих смол с безаллергенными свойствами. - должно быть зарядное устройство с электропитанием от промышленной сети переменного тока. - в комплект должно входить не менее 2 аккумуляторных батарей. - приспособления отсутствуют - крепление должно быть индивидуальное - тип протеза по назначению постоянный | 1 | 2 630 266,00 | 2 630 266,00 |

В комплект протеза верхней конечности входят сопутствующие изделия: косметические оболочки, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза, на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами установлены:

- Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2015 г. N 1457
"О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"