Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (электронный ручной видеоувеличитель) для обеспечения в 2018 г. инвалидов

|  | Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара | Количество закупаемого товара (штук) |
| --- | --- | --- |
| Электронный ручной видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем обеспечивает чтение плоскопечатного текста, просмотр мелких изображений, предметов слабовидящими инвалидами. Обеспечивает высокое качество изображения без видимых помех и искажений. Прибор имеет следующие функции и режимы: -наличие встроенного цветного высококонтрастного дисплея с размером по диагонали не менее 4,3 дюйма (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); -диапазон регулировки увеличения изображения в пределах не менее от 7 до 14 крат (регулировка может осуществляться как плавно, так и пошагово) (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); - не менее 13 контрастных режимов отображения (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); -режим фиксации изображения на дисплее (стоп кадр); -наличие звукового сигнала при включении и выключении устройства; -режим настройки яркости изображения и громкости звуковых сигналов; -органы управления устройства по тактильным обозначениям должны отличаться друг от друга, а также должны быть исполнены в цветовых вариантах; -устройство должно сохранять снимки во внутренней памяти. В случае невозможности сохранения снимков во внутренней памяти сохранять их на флеш - карту, в этом случае обязательное наличие: слота для флеш - карты, флеш - карты объемом не менее 2 ГБ (Гигабайт) (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); -режим просмотра изображений, записанных на флеш – карте или устройстве; -питание от сети переменного тока при помощи сетевого адаптера (зарядного устройства) и от встроенного аккумулятора; -время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 2 часов (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); -наличие светодиодного индикатора заряда батареи и визуальной индикации разряда батареи; -возможность обновления программного обеспечения устройства; - габаритные размеры не более 160*85*40 (мм) (миллиметры). (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); -вес (без сетевого адаптера (зарядного устройства)) не более 300 грамм (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель). В комплект поставки входит: - электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем; -плоскопечатное (крупным шрифтом) или звуковое (на флеш – карте или устройстве) руководства по эксплуатации (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); -сетевой адаптер (зарядное устройство); -сумка с ремнем или футляр для переноски (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель); -упаковочная коробка. Гарантийный срок эксплуатации не менее 2 (двух) лет со дня выдачи товара получателю и подписания поставщиком и получателем акта приемки-передачи товара. | 100 |
| Итого: |  | 100 |

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51075-97 «Аппаратура телевизионная увеличивающая реабилитационная. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ТР ТС 004/2011 Перечень 1 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 Перечень 1 «Электромагнитная совместимость технических средств»).

В товаре не допускаются механические повреждения.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны воздействовать на поверхности (одежды, кожи получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Электронно-оптические средства должны иметь преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке  и хранению изделия:

Упаковка товара должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Каждый электронный ручной видеоувеличитель должен быть упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Требования к сроку и (или) объему предоставляемых гарантий качества.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Гарантийный срок эксплуатации  - не менее 24 месяцев со дня выдачи товара Получателю.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

При получении товара на гарантийный ремонт Поставщик обязан выдать Получателю документ, подтверждающий получение товара.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки товара:

Со дня заключения контракта до 31.10.2018г. должно быть поставлено 50% общего объема товаров.

Со дня заключения контракта до 10.12.2018г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

Срок поставки товара до Получателя - согласно графику поставки товара, утвержденному Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).