Служебная записка

Поставка противопролежневых матрацев для инвалидов в 2018 году

| Наименование Товара | Техническая и функциональная характеристика | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Противопролежневый матрац полиуретановый | Противопролежневый матрац должен быть одет в съемный водонепроницаемый чехол из дышащей, эластичной, не скользящей ткани на молнии, который не впитывает запахи и выдерживает тепловую обработку, устойчивую к машинной и ручной стирке, а также обработке специальными дезинфицирующими средствами. Материал: вязко-эластичный полиуретан. Матрац должен состоять из трех формообразующих подушек. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных квадратных ячеек, в которых происходит циркуляция воздуха. Вентиляция между ячейками не должна позволять скоплению жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги. Матрац должен принимать форму тела под действием веса. Длина матраца — не менее 1900 мм. Ширина матраца — не менее 800 мм. Допустимая нагрузка на матрац не менее 120 кг. | 120 |
| Противопролежневый матрац гелевый | Противопролежневый матрац гелевый должен быть изготовлен водонепроницаемого натурального латекса. Иметь возможность многократной санитарно-гигиенической обработки. Противопролежнеый эффект должен достигаться путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела за счет специальных заполненных гелевым составом элементов. Длина матраца - не менее 1950 мм. Ширина матраца - не менее 850 мм. Допустимая нагрузка на матрац не менее 120 кг. | 20 |

Противопролежневые матрацы должны соответствовать требованиям национальных стандартов Российской Федерации  ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Изделия раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Сроки предоставляемой гарантии качества.

Товар должен быть новым, не бывшим ранее в употреблении. Сроки предоставляемой гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку  производителя, но не менее 14 месяцев с момента передачи его получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право не бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока

Дополнительные условия.

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, а также действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

Срок поставки товара

Количество:   120 штук.

- Срок поставки товара: Товар поставляется  в полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2018 года.

Место поставки товара: товар поставляется получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области)  или по согласованию с инвалидом выдается ему по месту нахождения пункта выдачи.