Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок с ручным приводом прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов)) для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения при помощи сопровождающего лица детей-инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата на площадках с твердым покрытием. Рама кресло-коляски должна быть складной из металлического сплава. Кресло-коляска должна быть оснащена: -пятиточечным ремнем безопасности, регулируемым по длине; -ручкой для сопровождающего лица с механизмом регулировки положения управления; -подголовником, регулируемым по высоте; -абдуктором мягким съемным; -единой съемной, откидной подножкой; -спинкой, регулируемой по углу наклона, -сиденьем съемным, с возможностью регулировки по ширине и глубине, оснащенном защитной ручкой, предотвращающей выпадение пользователя; -колесами задними и передними с цельнолитыми или пневматическими шинами; -ножной опорой; -стояночными тормозами; Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 280 мм не более 320 мм-10шт; не менее 320 мм не более 390 мм-10шт. глубина сидения не менее 390 мм; высота спинки не менее 500 мм. Грузоподъемность не более 75 кг. Вес кресло-коляски не более 20 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и равен установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида должен составлять не более 20 рабочих дней. Срок пользования кресел-колясок должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления ее Получателю. | 20 |
| кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата на площадках с твердым покрытием. Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента. Рама кресло-коляски должна быть из металлического сплава. Сидение и спинка должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Кресло-коляска должна иметь: -подлокотники откидные, -подножки, откидные, регулируемые по высоте и углу наклона, -упоры для голени съемные, откидные, регулируемые по высоте; -самоориентирующиеся передние колеса с цельнолитыми шинами; -задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, -стояночные тормоза, -ручки для сопровождающего лица, с регулировкой по высоте, -антиопрокидыватели съемные, -фиксирующие ремни, Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 340 мм не более 360 мм-8шт; -глубина сидения не менее 290 мм не более 300 мм, -высота спинки не менее 340 мм не более 350 мм. -вес коляски не более 19 кг. -грузоподъемность не менее 75 кг. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и равен установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида должен составлять не более 20 рабочих дней. Срок пользования кресел-колясок должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления ее Получателю. | 8 |
| кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения либо с сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещения и на площадках с твердым покрытием. Сидение и спинка должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Рамная конструкция должна быть изготовлена из коррозионностойких материалов. Кресло-коляска должна быть оснащена: -функцией складывания и раскладывания без применения инструментов, -подножками- съемными, откидными, регулируемыми по высоте, -подлокотниками- съемными, -приводными (задними) колесами, с пневматическими шинами, -поворотными (передними) колесами с цельнолитыми шинами, -антиопрокидывающим устройством, -стояночными тормозами, -подушкой на сиденье. Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 390 мм не более 400 мм-40шт; не менее 410 мм не более 420 мм-50шт; не менее 430 мм не более 440 мм-52шт; не менее 450 мм не более 460 мм-99шт; не менее 470 мм не более 480 мм-105шт; не менее 500 мм не более 510 мм-4шт; не менее 520 мм не более 530 мм-2шт; не менее 550 мм не более 560 мм-5шт; не менее 580 мм не более 600 мм-1шт; Вес коляски должен быть не более 21 кг. Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. В комплекте поставки должно быть: -паспорт на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и равен установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида должен составлять не более 20 рабочих дней. Срок пользования кресел-колясок должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления ее Получателю. | 358 |
| Итого: |  | 386 |

Соответствие требованиям к безопасности, экологической безопасности товара.

Кресла-коляски с ручным приводом прогулочные (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – кресло-коляски) должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела, Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" раздел 3. «Технические требования», раздел 4. Технические требования, ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Кресла-коляски при использовании должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при нормальной эксплуатации. Поставляемые кресла-коляски должны быть разрешены к применению Минздравом России. Кресло-коляски должны быть новыми  (не должны были в употреблении, в ремонте, в том числе не должны быть восстановлены, не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства), не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресла-коляски не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

# Соответствие требованиям к хранению, упаковке товара, маркировке.

# Хранение должно осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличие), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

В передаваемой Получателю (инвалиду) документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. При передаче Товара Получателю (инвалиду) должен быть гарантийный талон, дающий право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и должен быть равен установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации.

Срок пользования кресло-коляской должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления ее Получателю.

Срок поставки по 31 октября 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателя, либо, по согласованию с  Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах.