Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами, туторами)

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортезами (аппаратами, туторами)

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

7 111 591 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область.

Выполнить работы по настоящему Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Организовать стационарные пункты максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия. Стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям.

В городах Кемеровской области: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

В городах Кемеровской области: г. Анжеро - Судженске, г. Белово, г. Ленинск - Кузнецке, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 календарных дней от даты заключения Контракта.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование изделия | ОКПД 2 | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Кол-во, шт. | Цена за единицу изделия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат на коленный сустав. | 32.50.22.122 | Аппарат на коленный сустав фиксирующий, индивидуального изготовления должен состоять: из гильз бедра и голени, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; шарниры по назначению врача-ортопеда: беззамковые, замковые; с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 20 | 9180 |
| 2 | Аппарат на голеностопный сустав. | 32.50.22.122 | Аппарат на голеностопный сустав фиксирующий, разгружающий, индивидуального изготовления должен состоять: из гильз голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; шарнир - беззамковый; с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 1 | 12049 |
| 3 | Аппарат на всю ногу. | 32.50.22.122 | Аппарат на всю ногу фиксирующий, разгружающий индивидуального изготовления должен состоять: из гильз бедра, голени и стопы, изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильзы по назначению врача-ортопеда: натуральная кожа, термопластик; шарниры по назначению врача-ортопеда: голеностопный – беззамковый с ограничением, коленный – замковый, беззамковый; с вкладышем в гильзу по назначению врача-ортопеда: из подкладочной натуральной кожи, из вспененного материала; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 20 | 40568 |
| 4 | Тутор на локтевой сустав. | 32.50.22.123 | Тутор на локтевой сустав индивидуального изготовления с дополнительной коррекцией должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальным обмерам с локтевого сустава инвалида; материал гильзы термопласт или аналог; без вкладыша в гильзу; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 90 | 4506 |
| 5 | Тутор на голеностопный сустав. | 32.50.22.124 | Тутор на голеностопный сустав индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильзы листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналога; с вкладышем в гильзу из вспененного материала; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 440 | 3744 |
| 6 | Тутор на всю ногу. | 32.50.22.124 | Тутор на всю ногу индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильзы – листовой термопластик; без вкладыша в гильзу; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 60 | 5028 |
| 7 | Аппарат на тазобедренный сустав | 32.50.22.122 | Аппарат на тазобедренный сустав, фиксирующий индивидуального изготовления, должен состоять: из гильз бедра и таза, изготовленных по индивидуальным обмерам с тела инвалида; материал гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; шарнир тазобедренный, беззамковый, мультиосевой с ограничениями движения; с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 40 | 37743 |
| 8 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 32.50.22.122 | Аппарат на нижние конечности и туловище фиксирующий, индивидуального изготовления, должен состоять: из гильз таза, бедра, голени и стоп, изготовленных по индивидуальным обмерам с тела инвалида; материала гильзы - термопластик; с вкладышем в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами; шарниров тазобедренных - беззамковых; шарниров коленных по назначению врача-ортопеда: замковых, беззамковых; по назначению врача-ортопеда: с шарнирами голеностопными, без шарниров голеностопных; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 5 | 93757 |
| 9 | Тутор на лучезапястный сустав. | 32.50.22.123 | Тутор на лучезапястный сустав индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с лучезапястного сустава инвалида; материал гильзы термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача-ортопеда; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 70 | 4199 |
| 10 | Тутор на всю руку. | 32.50.22.123 | Тутор на всю руку индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с руки инвалида; материал гильзы листовой термопластик или аналог; без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача ортопеда; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 20 | 4783 |
| 11 | Тутор на коленный сустав. | 32.50.22.124 | Тутор на коленный сустав индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы на голеностопный и коленный суставы изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильз листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; без вкладыша в гильзу, с вкладышем в гильзу из вспененного материала по назначению врача-ортопеда, вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 230 | 5737 |
| 12 | Тутор на предплечье. | 32.50.22.123 | Тутор на предплечье фиксирующий индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с руки инвалида; материал гильзы листовой термопластик с безаллергенными свойствами материала или аналог; без вкладыша в гильзу; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 1 | 4557 |
| 13 | Тутор на тазобедренный сустав. | 32.50.22.124 | Тутор на тазобедренный сустав индивидуального изготовления, фиксирующий, должен состоять: из гильзы на тазобедренный сустав и на бедро изготовленных по индивидуальному слепку с ноги инвалида; материал гильзы листовой термопластик или аналог с безаллергенными свойствами материала; без вкладыша в гильзу; вид крепления (указать); назначение лечебно-профилактическое. | 7 | 6900 |
| 14 | Тутор на плечевой сустав | 32.50.22.123 | Тутор на плечевой сустав индивидуального изготовления должен состоять: из гильзы, изготовленной по индивидуальным обмерам с плечевого сустава инвалида; материал гильзы неопрен с жестким пелотом на область плеча или аналог; усиление дополнительным съемным ремнем или без усиления; назначение лечебно-профилактическое; | 2 | 4770 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 06 Ортезы на верхние конечности, 06 12 Ортезы на нижние конечности, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Аппараты, туторы должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 53346-2009 «Узлы ортопедических аппаратов на нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2014 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовление.

Выполняемые работы по ортезированию должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Выполнять работы по ортезированию по индивидуальным размерам, с учетом индивидуальных  особенностей, профессионального и социального статуса пациента.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Упаковка изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Транспортировка изделий должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих деклараций о соответствии на изделия.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

на аппараты, туторы - не менее  12 месяцев;

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.05.2013 № 215н.)

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Да

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1%  (процент) от начальной (максимальной) цены контракта;

- Размер обеспечения исполнения контракта.

5%  (процентов) от начальной (максимальной) цены контракта;

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Установлены дополнительные требования к участникам закупки:

# Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 25.03.2015 N 155
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

# ОКПД 2- 32.50.22.122

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в  соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

Первая часть заявки заполняется в соответствии частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» и положениями настоящей инструкции.

Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам аукциона при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции, которые должны предоставляться  в составе заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Если в описании объекта закупки указан верхний и (или) нижний предел показателя и сопровождается при этом соответственно словами «не менее», «не более», то участник закупки должен предложить товар с точно таким же значением, либо значением «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее», «не более».

Консультант отдела социальных программ                                                       ______________Л.А. Богданова

Начальник отдела социальных программ                                                 ________________Е.В. Жуликова