Техническое задание на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

2 205 511 руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства федерального бюджета Российской Федерации (КБК 393 10 03 04 2 02 39570 323)

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ – Кемеровская область.

Выполнить работы по настоящему Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю в срок, предусмотренный Техническим заданием.

Организовать стационарные пункты максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия. Стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям.

В городах Кемеровской области: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

В городах Кемеровской области: г. Анжеро - Судженске, г. Белово, г. Ленинск - Кузнецке, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 календарных дней от даты заключения Контракта.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за единицу изделия, руб. | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени для купания | Протез голени для купания индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; вкладыша в гильзу из чехла силиконового с замком; крепление протеза облегченное, с использованием наколенника; стопы водостойкой со специальным рифлением, которое увеличивает надежность сцепления с опорной поверхностью; несущий модуль и РСУ должны соответствовать весу инвалида и быть влагостойкими; тип протеза по назначению специальный; | 191667 | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; с косметической индивидуальной облицовкой; материал косметической оболочки – полиуретан или аналог; без вкладыша в гильзу; крепление протеза с использованием поддерживающего бандажа; - коленный шарнир одноосный с тормозным механизмом и механическим толкателем; стопы из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна с мягким перекатом и разделенной передней частью; РСУ должны соответствовать весу инвалида; тип протеза по назначению постоянный; | 327725 | 1 |
| 3 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; с косметической индивидуальной облицовкой; материал косметической оболочки – полиуретан или аналог; вкладыша в гильзу из силиконового чехла; крепление протеза за счет системы KISS или аналога; коленный шарнир многоосный с гидравлическим управлением фазой переноса; стопы бесшарнирной с оптимизированными свойствами переката; РСУ должны соответствовать весу инвалида; тип протеза по назначению постоянный; | 575172 | 1 |
| 4 | Протез голени модульный | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления, должен состоят из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; с косметической индивидуальной облицовкой; материал косметической облицовки – полиуретан или аналог; чулки перлоновые ортопедические; крепление облегченное, с использованием наколенника и вакуумного клапана; вкладыша в гильзу из силиконового чехла; стопы низкопрофильной из композиционного материала на основе карбонового волокна; РСУ должны соответствовать весу инвалида; тип протеза по назначению постоянный; | 248725 | 1 |
| 5 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульного типа индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; с косметической индивидуальной облицовкой; материал косметической оболочки – полиуретан или аналог; вкладыша в гильзу из силиконового чехла с замком; крепление протеза с использованием замка; коленный шарнир одноосный замковый; стопы шарнирной со сменным амортизатором; РСУ должны соответствовать весу инвалида; тип протеза по назначению постоянный; | 209327 | 1 |
| 6 | Протез голени модульный | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной (постоянной) гильзы - слоистый пластик или аналог; материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик или аналог; количество примерочных гильз – не менее одной; с косметической индивидуальной облицовкой; материал косметической облицовки – полиуретан или аналог; чулки перлоновые ортопедические; крепление облегченное, с использованием наколенника; чехол силиконовый с мембраной; стопы с вакуумной помпой и вакуумным клапаном; РСУ должны соответствовать весу инвалида; тип протеза по назначению постоянный; | 652895 | 1 |

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделиями - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по обеспечению инвалидов изделиями

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»,

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  (Раздел 4,5 ) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих деклараций о соответствии.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Выполнять работы по изготовлению изделий по индивидуальным размерам Получателей, в зависимости от индивидуальных особенностей, медицинских показаний Получателей и вида имеющейся патологии.

Материалы, применяемые для изготовления протезно-ортопедических изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

В комплект протеза нижней конечности должны входить сопутствующие изделия: протезный ключ, чехлы на культю, которые должны выдаваться на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Протез голени, протез бедра модульного типа срок пользования не менее 2 лет, должен быть укомплектован протезным ключом – не менее 2 шт., чехлами на культю шерстяными, хлопчатобумажными –  не менее 8 шт., чехлами силиконовыми – не менее 2 шт.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

- Протез голени, протез бедра  модульного типа    -  не менее 1 года;

- Протез голени для купания – не менее 2 лет.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

Срок службы изделий указывается при подаче заявки. (Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.)

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Да

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 % (процент) от начальной (максимальной) цены контракта;

- Размер обеспечения исполнения контракта.

5% (процентов) от начальной (максимальной) цены контракта;

В случае если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Установлены дополнительные требования к участникам закупки:

# Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  от 25.03.2015 N 155
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

# ОКПД 2- 32.50.22.190

# Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона должна быть составлена на русском языке, в  соответствие с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд».

Первая часть заявки заполняется в соответствии частью 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд» и положениями настоящей инструкции.

Для того чтобы снизить вероятность отклонения заявок по формальным признакам, участникам аукциона при заполнении заявки следует избегать формулировок, допускающих неоднозначное толкование и заполнять все документы в соответствии с требованиями настоящей инструкции, которые должны предоставляться  в составе заявки.

Предоставляемые участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «должна», «не должна», «должны», «не должны», «не должен быть», «не должна быть», «не должны быть», «должно», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе «Техническое задание», описание объекта закупки.

Если в описании объекта закупки указан верхний и (или) нижний предел показателя и сопровождается при этом соответственно словами «не менее», «не более», то участник закупки должен предложить товар с точно таким же значением, либо значением «превышающем» заданный в описании объекта закупки показатель, но без сопровождения словами «не менее», «не более».