ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку в 2018 году детям-инвалидам технических средств реабилитации кресло – колясок комнатных и прогулочных для детей больных ДЦП

Поставщик должен:

1. Поставить кресло-коляску (далее Изделия), имеющую действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии, выданную в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка изделий, имеющих действующий сертификат соответствия. В случае окончания срока действия указанных документов до полного исполнения обязательств по контракту Поставщик в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить их продление либо получение новых.

2. При передаче Изделия распаковать его, привести Изделие в товарный вид, убедится, что Изделие соответствует антропометрическим показателям Получателя, и провести инструктаж по правилам пользования Изделием.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005 «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости», ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы», ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования», ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015 «Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-11-2015 «Кресла-коляски. Часть 11. Испытательные манекены», ГОСТ Р ИСО 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей», ГОСТ Р ИСО 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Часть 22. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь», ГОСТ Р ИСО 16840-1-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 1. Словарь, условные обозначения опорных осей и размеров поверхностей, поддерживающих положение тела», ГОСТ Р ИСО 16840-3-2012 «Сиденья кресел-колясок. Часть 3. Определение статической, ударной и усталостной прочности устройств, поддерживающих положение тела».

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации (ранее - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации), а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления изделий, должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011   Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

На креслах-колясках должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации.

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Транспортировка кресел-колясок осуществляется крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гарантийный срок.

Гарантийный срок эксплуатации Изделий, установленный производителем не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем, гарантия Поставщика – не менее 24 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем. При этом срок действия гарантии Поставщика должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя Изделий. Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки Изделия Получателем.

Для связи должно быть предусмотрено подключение к городской телефонной станции (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона. Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| №п/п | Наименование изделия | Характеристика изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска: - подножки должны быть поворотные, регулируемые по высоте и углу наклона до горизонтального положения, оснащенные ложементами для голени, регулируемыми по высоте и углу наклона; - подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте не менее, чем на 100 мм и по ширине не менее, чем на 100 мм; - боковые упоры сидения должны регулироваться по высоте; - передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - передние колеса должны регулироваться по высоте не менее, чем в 2 положениях; - должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза и дополнительными ручными тормозами для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания; - должна быть оснащена регулируемым по высоте подголовником и боковыми фиксаторами туловища, регулируемыми по высоте не менее, чем в двух положениях и регулируемыми по ширине; - должна быть укомплектована ремнем безопасности на сидении и не менее, чем четырехточечными ремнями безопасности на спинке, а также системой регулировки наклона спинки до положения "лежа"; - сиденье должно быть снабжено абдуктором, регулируемым по глубине установки; - угол наклона сиденья должен быть регулируемый. В комплект с коляской должен входить столик. Габаритные размеры в рабочем состоянии должны быть не более (ДхШхВ) 1500х680х1000 мм. Технические характеристики: Ширина сиденья, высота спинки должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 150/380 мм. Вес коляски не более 26 кг. Грузоподъемность не менее 110 кг. Срок службы, установленный производителем, не менее 6 лет. | 10 |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска: - должна быть оснащена съемной, откидной ножной опорой; - передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа, стояночный тормоз может быть использован только для стоянки; - сиденье должно быть съемное, с возможностью регулировки по ширине и глубине и выполнено из высококачественного пластика; - спинка сиденья должна иметь возможность изменять угол наклона, и быть оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения; - обивка сиденья должна быть съемная, из прочной дышащей, ячеистой ткани. - кресло-коляска должна быть оснащена не менее, чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку. В комплект с коляской должен входить столик. Габаритные размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) должны быть не более 1000х670х1150 мм. Технические характеристики: Ширина сиденья, высота спинки должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 200/300 мм. Вес коляски не более 20 кг. Грузоподъемность не менее 75 кг. Срок службы, установленный производителем, не менее 6 лет. | 10 |
| 3. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Кресло – коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из алюминиевых труб. Кресло-коляска: - должна быть оснащена подножками откидными, соединяющимися в единую опору для ног; - передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза на задние колеса; - коляска должна быть оснащена съемным подголовником; - должна быть оснащена ремнями-упорами под икроножные мышцы, ремнями фиксации ног, установленными на сидении, системой привязных ремней с центральной защелкой; - подушки спинки и сидения должны быть съемные. Кресло-коляска должна обладать возможностью регулировки: - подножек – по длине голени не менее, чем на 90 мм; - подголовника - по высоте не менее, чем на 50 мм; - опор для ног – по углу наклона; - спинки - по углу наклона; - сиденья – по углу наклона не менее, чем в 3-х положениях, по глубине не менее, чем 2-х положениях и по ширине не менее, чем на 75 мм; - привязных ремней – по высоте установки не менее, чем в 4-х положениях. Габаритные размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) должны быть не более 900х595х1100 мм Технические характеристики: Ширина сиденья, высота спинки должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 110/200 мм. Вес коляски не более 10 кг. Грузоподъемность не менее 50 кг. Срок службы, установленный производителем, не менее 6 лет. | 3 |
| 4. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска: - подножки должны быть поворотные, регулируемые по высоте и углу наклона до горизонтального положения, оснащенные ложементами для голени, регулируемыми по высоте и углу наклона; - подлокотники должны быть съемные, регулируемые по высоте не менее, чем на 100 мм и по ширине не менее, чем на 100 мм; - боковые упоры сидения должны регулироваться по высоте; - передние и задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами. Передние колеса должны регулироваться по высоте не менее, чем в двух положениях; - должна быть оснащена рычагами стояночного тормоза, и дополнительно ручными тормозами для сопровождающего лица с рычагами управления на ручках для толкания; - должна быть оснащена регулируемым по высоте подголовником и боковыми фиксаторами туловища, регулируемыми по высоте не менее, чем в двух положениях и регулируемыми по ширине; - угол наклона сиденья должен регулироваться. Наклон сидения и спинки должен устанавливаться с помощью рычагов управления на ручках для толкания; - должна быть укомплектована ремнем безопасности на сидении и не менее, чем четырехточечными ремнями безопасности на спинке, а также системой регулировки наклона спинки до положения "лежа"; - сиденье должно быть снабжено абдуктором, регулируемым по глубине установки. В комплект с коляской должен входить капюшон. Габаритные размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) должны быть не более 1500х680х1000 мм. Технические характеристики: Ширина сиденья, высота спинки должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 150/380 мм. Вес коляски не более 26 кг. Грузоподъемность не менее 110 кг. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | 20 |
| 5. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц на дорогах с твердым покрытием. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из коррозионностойкого алюминиевого сплава с эмалевым лакокрасочным покрытием. Кресло-коляска: - должна быть оснащена съемной, откидной ножной опорой; - должна быть оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины; - должна быть снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Стояночный тормоз не должен быть использован при движении, а может быть использован только для стоянки; - должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте; - сиденье должно быть съемное, выполненное из высококачественного пластика, с возможностью регулировки по ширине и глубине. Обивка сиденья должна быть съемная, из прочной дышащей, ячеистой ткани. Сидение должно обладать возможностью переустановки по и против движения; - спинка сиденья должна быть с изменяемым углом наклона, регулируемая по высоте; - должна быть оснащена не менее, чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку. В комплект с коляской должны входить корзина для вещей и съемный капюшон. Габаритные размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) должны быть не более 1000х670х1150 мм. Технические характеристики: Ширина сиденья, высота спинки должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 200/300 мм. Вес коляски не более 20 кг. Грузоподъемность не менее 75 кг. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | 15 |
| 6. | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная | Кресло – коляска должна быть предназначена для передвижения детей больных ДЦП при помощи сопровождающих лиц на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по типу «трость». Рама кресла-коляски должна быть выполнена из алюминиевых труб, имеющих антикоррозийную защиту и устойчивых к дезинфекции. Кресло-коляска: - должна быть оснащена откидными, регулируемые по длине голени подножками; - должна быть оснащена передними поворотными колесами с фиксатором, быстросъемными задними колесами; - стояночными тормозами для задних колес; - должна быть оснащена мягким контурным подголовником, регулируемым по высоте; - должна обладать функцией регулировки глубины сиденья и регулировки угла наклона спинки; - должна иметь фиксированный угол наклона сиденья не менее, чем на 300; - должна быть оснащена съемной обивкой для сиденья и спинки, выполненной из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку; - должна быть оснащена не менее, чем пятиточечным ремнем безопасности, который должен регулироваться по длине и иметь надежную застежку; - должна быть оснащена упором, облегчающим заезд на препятствие для сопровождающего лица, ручками для сопровождающего лица. В комплект с коляской должны входить корзина для вещей и съемный капюшон. Габаритные размеры в рабочем состоянии (ДхШхВ) должны быть не более 1280х620х1030 мм. Технические характеристики: Ширина сиденья, высота спинки должны соответствовать параметрам получателя. Диаметр колес (передние/задние) не менее 190/290 мм. Вес коляски не более 16 кг. Грузоподъемность не менее 45 кг. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | 5 |
|  |  | ИТОГО | 63 |

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должно быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны», «не должно». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «свыше», «сверх», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», «от», «уже» то есть должны быть конкретными.

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». В техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон не уже», участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям (т.е. диапазон должен быть равен или шире требуемого), но без сопровождения словами «диапазон не уже».
                 В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании значение показателя установлено как наименьший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «от», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение равное установленному в Техническом задании, или значение выше установленного в Техническом задании, но без сопровождения словом «от». В Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», «от». Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании, данные значения показателей не изменяются.

В техническом задании значение показателя установлено со значением «-», например 1-4, Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение соответствующее заявленным требованиям, но без сопровождения символа «-».