Техническое задание

к проведению электронного аукциона на  выполнение работ  по изготовлению в 2018 году протеза плеча с внешним источником энергии для застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве

| Наименование Изделия | Наименование по функциональной классификации | Значение показателей | Кол-во (шт.) | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез плеча с внешним источником энергии | Протез плеча должен быть активным, с внешним источником энергии, 4-х канальный, с сенсорной электромеханической кистью, должна быть оснащена различными управляющими программами для протезирования с одним или двумя электродами. Должна быть составная приемная гильза индивидуального изготовления, сделанная по слепку из слоистого пластика. Локоть должен быть с электрозамком, сквозным электроканалом, шарнирным соединением с плечом, с регулируемой силой трения. Должна быть сменная косметическая оболочка из ПВХ с покрытием для увеличения эксплуатационных характеристик и возможностью удаления загрязнений. Должна быть одна приемная гильза. | 1 | 1 | 1 441 669,44 |
|  | Скорость раскрытия кисти должно быть в диапазоне 15-130 мм/с | Диапазон значений |  |  |
|  | Максимальная ширина раскрытия кисти должна быть 100мм | Максимальное значение |  |  |
| ИТОГО |  | 1 | 1 441 669,44 |

Количество -   1 шт.

Начальная (максимальная) цена – 1 441 669 рублей 44 копейки.

Требования к качеству работ

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, протезом должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателем по месту жительства  Получателя, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечности пациента с помощью протеза конечности.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у застрахованного лица восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезом верхней конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке протезов

Упаковка  протеза верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протеза верхней конечности производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- на протезы верхних конечностей - не менее 24 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.