ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку детям-инвалидам слуховых аппаратов с ушными вкладышами индивидуального изготовления

ОКПД 2 - 26.60.14.120 - Аппараты слуховые

ОКВЭД 2 - 26.60 - Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях

| № пункта | Информация об электронном аукционе |
| --- | --- |
| 1. | Наименование и описание объекта закупки и условия контракта: Высокотехнологичные цифровые сверхмощные слуховые аппараты предназначены для компенсации тяжелой потери слуха детям-инвалидам. Общее количество поставляемых ТСР – 60 шт. Аппараты слуховые цифровые заушные сверхмощные с ушными вкладышами индивидуального изготовления Слуховые аппараты предназначены для компенсации тяжелой потери слуха. Слуховые аппараты должны иметь: - диапазон частот: нижняя граница не более 0,1 кГц, верхняя граница не менее 5,0 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука не менее 8; - количество программ прослушивания не менее 4; - максимальный ВУЗД 90 не более 140 дБ; - максимальное акустическое усиление не менее 79 дБ; - возможность специальной детской настройки слухового аппарата в зависимости от возраста ребёнка; - бинауральную двойную систему подавления обратной связи (включая динамическое подавления обратной связи без снижения усиления); - технологию защиты речи, обеспечивающую отчетливое звучание речи и сохраняющую важные временные характеристики речи; - систему направленных микрофонов с многополосной направленностью; - систему цифрового шумоподавления; - FM-совместимость, аудиовход; - бинауральную координацию кнопки-переключателя; - регулятор громкости с наличием диапазона регулировок и с наличием функции заглушения; - защиту от шума ветра; - регулировку (ограничение) ВУЗД в каждом канале; - раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков; - возможность изменения значения компрессии в каждом канале; - режим телефонной катушки; - световой индикатор состояния работы аппарата; - звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ; - наличие функции регистрации данных о ношении слухового аппарата; - программу автопереключения слухового аппарата на режим использования слухового аппарата с мобильным телефоном; - возможность in-situ аудиометрии; - возможность беспроводного соединения с внешними источниками (телевизор, персональный компьютер) и возможность управлять слуховым аппаратом с пульта дистанционного управления; - возможность беспроводной настройки; - специальное покрытие корпуса и внутренних элементов, предохраняющее слуховой аппарат от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды; - ушной вкладыш индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствующий анатомии уха и способствующий улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными (примерочными) ушными вкладышами; - элементы питания. Комплект поставки слухового аппарата: слуховой аппарат – 1 шт., ушной вкладыш индивидуального изготовления – 1 шт., элементы питания – в количестве, необходимом для правильного функционирования слухового аппарата. Место, условия поставки: Индивидуальная настройка слухового аппарата, его выдача, работы по изготовлению индивидуального ушного вкладыша осуществляются на территории Омской области по месту нахождения организации Поставщика (Соисполнителя), после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (Соисполнителю). При передаче инвалидам слуховых аппаратов необходимо производить их настройку. Настройка слуховых аппаратов должна осуществляться организацией имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по профилю «сурдология-оториноларингология» на территории Омской области. При отсутствии данной лицензии у Поставщика, он вправе привлекать к оказанию услуг по настройке слуховых аппаратов Соисполнителя. При этом Поставщик несет ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по исполнению данного вида услуг Соисполнителем. В случае привлечения Соисполнителя для оказания услуг по настройке слуховых аппаратов, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности: сурдология – оториноларингология, Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию, действующую на территории Омской области. Срок поставки: - с момента заключения государственного контракта по 20 декабря 2018 года; - в течение 25 (двадцать пять) дней с момента предоставления Получателем именного «Направления», выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или на основании реестра Получателей, сформированного Заказчиком. Источник финансирования: Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 39310030420239570323 КОСГУ 262). Порядок оплаты (расчетов): Оплата поставленного Поставщиком ТСР осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения). Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию (счет, счет-фактура, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком именного "Направления" или реестра Получателей. Окончательные расчеты по настоящему государственному контракту осуществляется не позднее 31 декабря 2018 года. В цену контракта входят расходы Поставщика по изготовлению, хранению, страхованию, доставке ТСР Получателю, сервисному обслуживанию, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика по надлежащему исполнению государственного контракта. Платежи осуществляются в российских рублях. Заказчиком и Поставщиком осуществляется сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующего Акта сверки. После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по контракту. Факт выполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом сдачи-приёмки. Срок действия контракта: Контракт считается заключенным с момента его подписания и действует по 31 декабря 2018 года. Порядок (условия) осуществления приемки: Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания контракта предоставить Заказчику для проведения его приемки на соответствие условиям контракта экземпляр каждого вида слухового аппарата, копию руководства (инструкцию, паспорт) по эксплуатации или иного документа на русском языке, содержащего информацию о функциональных, технических и качественных характеристиках аппаратов, копии гарантийных талонов на аппараты, заверенные печатью и подписью Поставщика (Производителя), а также заверенные копии документов, подтверждающих качество и безопасность аппаратов (декларации о соответствии, регистрационные удостоверения и другие документы) в соответствии с требованиями действующего законодательства. Приемка Заказчиком слуховых аппаратов на их соответствие условиям контракта проводится не позднее, чем через 15 дней с момента предоставления Поставщиком экземпляра слухового аппарата Заказчику. Приемка товара проводится в ранее оговоренном между Заказчиком и Поставщиком помещении. Приемка поставляемого по контракту товара с привлечением экспертов, экспертных организаций может проводиться Заказчиком собственными силами. Результаты такой приемки подписываются экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должны быть объективными, обоснованными и соответствовать законодательству Российской Федерации. По результатам проверки соответствия технических характеристик слуховых аппаратов составляется акт о проведенной проверке качества товара условиям контракта. Выдача слуховых аппаратов Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется. Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техническим характеристикам, указанным в контракте. Заказчик вправе контролировать выдачу товара Получателям путем визуального осмотра временных складов хранения товара и пунктов выдачи ТСР, организованных Поставщиком. Заказчик вправе контролировать выдачу товара Получателям путем визуального осмотра пунктов выдачи ТСР, организованных Поставщиком. Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах. При передаче слухового аппарата Поставщик должен распаковать его, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования им, разъяснить Получателю условия и требования к его эксплуатации. Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия. Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на основании Акта приема-передачи в срок, не превышающий 10 рабочих дней, с даты получения Заказчиком в полном объеме надлежаще оформленных документов (Реестр Получателей, обеспеченных ТСР, Акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению). Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий 5 рабочих дней на основании приемки поставленного товара. В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истечением срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, Поставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.). В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получателю, товар не считается поставленным. Гарантийные требования: Гарантийный срок на слуховые аппараты и на ушные вкладыши индивидуального изготовления устанавливается со дня подписания акта приема-передачи Получателем и составляет не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует качество и безопасность слухового аппарата и ушного вкладыша индивидуального изготовления действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в Российской Федерации. Наличие гарантии на слуховой аппарат удостоверяется выдачей Поставщиком получателю гарантийного талона, заполненного надлежащим образом: с указанием наименования слухового аппарата, даты начала исчисления гарантийного срока, печати и подписи Поставщика. Гарантийный талон предоставляется Поставщиком вместе со слуховым аппаратом. Наличие гарантии на слуховой аппарат и ушной вкладыш индивидуального изготовления, удостоверяется выдачей Поставщиком получателю акта приема-передачи. Поставщик гарантирует, что предоставляемый слуховой аппарат свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Государственному заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием слухового аппарата или любой его части в Российской Федерации. Если выданный слуховой аппарат будут иметь дефекты, которые не позволят использовать слуховой аппарат, изделие по назначению, Поставщик устраняет недостатки, обнаруженные Получателями, производит замену слухового аппарата, изделия, настройку слухового аппарата, в течение 10 (десяти) дней с даты обращения получателя к Поставщику. В случае невозможности эксплуатации слухового аппарата, изделия по вине Поставщика, производителя, все Расходы по гарантийному обслуживанию осуществляются за счет средств Поставщика, производителя. Обязательное указание адресов специализированных мастерских на территории Омской области, в которые инвалиды смогут обращаться для гарантийного и пост гарантийного ремонта слуховых аппаратов, а также для устранения возможных неисправностей в течение срока их эксплуатации. Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам: Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики. Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», а также требованиям государственных стандартов на однородные группы ТСР. Слуховые аппараты должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Требования к комплектности, маркировке, упаковке слухового аппарата: Устройства и приспособления, входящие в состав комплекта слухового аппарата, должны быть взаимно совместимы и обеспечивать функционирование комплекта без применения дополнительных (не входящих в состав комплекта) устройств и приспособлений. Упаковка слухового аппарата должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения. |