Выполнение работ по капитальному ремонту служебных помещений Филиала № 6 ГУ- Приморского РО Фонда социального страхования российской Федерации по адресу: г. Уссурийск, ул. Ленина, 98.

## 1. Требования к организации и производству работ

Работы должны быть выполнены в полном объеме и качественно, в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521);

- Приказ Минтруда от 01.07.2015 №336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве»

2. Требования к выполнению работ

2.1. Требования к производству работ

Работы должны быть выполнены:

- в соответствии с требованиями действующих норм и технических условий;

- с обеспечением качества выполненных работ;

- с принятием необходимых мер по технике безопасности, пожарной безопасности и выполнением иных требований для проведения работ.

2.2. Перечень и объемы работ и применяемые материалы

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел I. Кабинеты 7,9,10,11 |  |  |
| 1 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,552 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,5 |
| 3 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,5 |
| 4 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,21 |
| 5 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина. | 100 м2 покрытия | 0,552 |
| 6 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,552 |
| 7 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (кабинет 7) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,351 |
| 8 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,96 |
|  | Раздел II. Кабинеты 14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46 |  |  |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 2,3 |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 2,3 |
| 11 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0,93 |
| 12 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина. | 100 м2 покрытия | 2,054 |
| 13 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 2,054 |
| 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,65 |
| 15 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (кабинет 44) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 |
| 16 | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 0,4 |
| 17 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 18 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
| 19 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,55 |
| 20 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,23 |
| 21 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,23 |
| 22 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,13 |
| 23 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 1,07 |
| 24 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,24 |
| 25 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,24 |
| 26 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,14 |
|  | Раздел III. Коридор |  |  |
| 27 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,14 |
| 28 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,14 |
| 29 | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,05 |
| 30 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,57 |
| 31 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2 |
|  | Раздел IV. Двери |  |  |
| 32 | Смена дверных приборов: петли | 100 шт. приборов | 0,24 |
| 33 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт. приборов | 0,14 |
| 34 | Смена дверных приборов: замки накладные | 100 шт. приборов | 0,02 |
| 35 | Обивка дверей дерматином | 100 м2 обивки | 0,044 |
| 36 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 (замен декоративного полотна на металлических дверях) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,1519 |
| 37 | Ремонт дверных полотен широких в каменных стенах: выправка, укрепление и пристрожка четвертей | 10 коробок | 1,4 |
| 38 | Укрепление оконных и дверных коробок: без конопатки | 100 коробок | 0,08 |
| 39 | Снятие наличников (планок дверных) | 100 м наличников | 0,615 |
| 40 | Установка и крепление наличников (планки) | 100 м коробок блоков | 0,615 |
| 41 | Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам (дверей) | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,02 |
|  | Раздел III. Вывоз мусора |  |  |
| 42 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,8176 |
| 43 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 4,8176 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG BAIKAL. Кассеты Armstrong размером 600х600 мм, цвет белый с вкраплениями. | м2 | 48,73 |
| 2 | Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 47х17 мм | шт. | 23 |
| 3 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100. | м3 | 2,4394 |
| 4 | Плитка половая ПВХ состав: наполнитель - 80 %, краситель и пластификатор - 10%, поливинилхлоридная смола (связующее) - 10%. Высокая износостойкость (до 500 чел./сут. Толщина покрытия - 3 мм, толщина защитного слоя - 0,5 мм. Удельный вес - 5,4 кг/м2. Остаточная деформация не менее 0,1 мм; стойкость к износу - К5, предел нагрузки - 3,5 кг/см2. Размер 457,2 х 457,2 мм. Цвет коричневый с вкраплениями. Клей использовать для плитки ПВХ на акриловой основе. | м2 | 265,8 |
| 5 | Плинтус из ПВХ с мягким краем: высота не более 50 мм, высокая устойчивость к механическим ударам; монтаж к стене саморезами - длина не менее 40 мм; монтаж комплектующих (внешний и внутренний угол, соединительная планка, заглушка левая и правая) на клей многоцелевой строительный - для пластика. Наличие кабель-канала. Цвет коричневый. | м | 282,8 |
| 6 | Краска водоэмульсионная. Плотность – 1,4 г/см2.Адгезия – 2 балла. Водостойкость 12. Устойчивость к истиранию – 3,5 мкм/кг. Нелетучих соединений 53-59%. Степень перетира (размер частиц) – 30 мкм. Укрывистость- 120 г/м. Вязкость – 30 м/с. Компоненты: акриловая дисперсия- 50%, пластификаторы, повышающие эластичность – 7%, белый пигмент – 37%, добавки (консерванты, пеногасители) – 6%. Цвет светло-абрикосовый. | т | 0,6109 |
| 7 | Краска алкидная эмаль, глянцевая, разбавитель-уайт-спирит в количестве не более 10 % от массы эмали. Связующая основа-алкидный лак. Массовая доля нелетучих веществ не менее 70 %, но не более 77 %. Плотность 1,2 г/см куб. Степень перетира не более 40 мкм. Блеск-50 %. Белизна (СФК) не менее 86 %. Цвет белый. | т | 0,0071 |
| 8 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом. Расположения ручек с двух сторон. Наличие ключей не менее трех. | компл. | 14 |
| 9 | Замок накладной для металлических дверей | компл. | 2 |
| 10 | Петля накладная, универсальная. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 2,5 мм на четырех опорных подшипниках качения. Покрытие гальваническое, устойчивое к царапинам. Размер 100х75х2,5 мм. | шт. | 24 |
| 11 | Светильник люминесцентный потолочные типа PRB/S 4x18. Номинальное напряжение – 220 В. Номинальная частота – 50 гц. Количество ламп - 4. Степень защиты – не менее IP20. Оптическая часть - зеркальная параболическая решетка типа ЭПРА. Цвет корпуса – белый. Материал – сталь. Световой поток – не менее 1350 Лм. Высота, мм 90. Ширина, мм 595. Длина. мм 595. Способ монтажа: встраиваемый. | шт. | 37 |
| 12 | Светильник люминесцентный потолочные типа PRB/S 2x36. Номинальное напряжение – 220 В. Номинальная частота – 50 гц. Количество ламп - 2. Степень защиты – не менее IP20. Оптическая часть - зеркальная параболическая решетка типа ЭПРА. Цвет корпуса – белый. Материал – сталь. Световой поток – не менее 1350 Лм. 595. Способ монтажа: встраиваемый. | шт. | 18 |
| 13 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 Тип лампы – люминесцентная, холодного свечения. Мощность - не менее 18 Вт. Тип цоколя G 13 Цветовая температура 4000 (нейтральная) К Световой поток 1200 лм Диаметр d – не более 26 мм Длина l- 590 мм Цвет свечения: холодный белый | шт. | 184 |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2. Коробка ответвительная КОР-73У3, материал - пластмасса. | м | 164 |
| 15 | Кабель-канал (короб). Размер: 25x16мм. Цвет - белый. Материал изделия - ПВХ. | м | 14 |
| 16 | Розетка скрытой проводки с заземлением. Тип - однофазная (одинарная). Напряжение – не выше 250 В. Ток – не выше 16 А. Защита - не менее IP20. Цвет – кремовый. | шт. | 10 |
| 17 | Розетка скрытой проводки двухгнездная. Напряжение – не выше 250 В. Ток – не выше 16 А. Защита - не менее IP20. Цвет – кремовый. | шт. | 14 |
| 18 | Линкруст ГОСТ 5724-75. Цвет коричневый | м2 | 6,653 |
| 19 | Плиты древесноволокнистые твердые с л/к покрытием толщиной 6 мм. | м2 | 15,19 |
| 20 | Планка декоративная, дверная. Ширина планки не менее 2,5 см, но не более 3 см. | м | 61,5 |
| 21 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся. Цвет коричневый. | м2 | 2,1 |