Техническое задание

Изготовление  протезно-ортопедических изделий (Протезы голени модульного и немодульного типа) для обеспечения инвалидов в 2018г.

Способ определения исполнителя: Электронной аукцион.

Наименование объекта закупки: изготовление протезно-ортопедических изделий (протезы голени) для обеспечения инвалидов в 2018г.

Количество поставки товара: 66 штук

Место поставки товара: ___г. Махачкала______________.

Срок поставки товара: в течении 30 дней со дня выдачи направления  на протезирование

Сроки действия Контракта: ___________до 30.11.2018г______________________________.

Выполнение работ по протезированию направлено на изготовление технических устройств, к которым относятся  протезы нижних конечностей для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных, реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного,  мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполнение  работ включает  комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивает  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протезы нижних конечностей отвечают  требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 06 03-06 15, 06 31 03, 04 13, 04 13 21,  04 12, 06 31 15, 06 31     ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,  а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-91 (ИСО 4074-4-80) .

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  протезов нижних конечностей отвечает требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы нижних конечностей соответствуют требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Протезы нижних конечностей  изготавливаются в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия», технических описаний и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов нижних конечностей к месту нахождения инвалидов осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 .Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезов  нижних конечностей обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка, хранение и транспортирование  протезов нижних конечностей производится в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»,

Упаковка, хранение и транспортирование протезов нижних конечностей производится в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия».

Гарантийный срок установлен со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия соответствует требованиям ГОСТа,  ТУ-9396-076-55220088-2007, ТУ-9396-067-55220088-2004; ТУ-9396-082-55220088-2006, ТУ-9396-083-55220088-2006, ТУ-9396-087-55220088-2007, ТУ 9396-003-03151283-2004 и др.

Сроки выполнения работ:

Срок обеспечения инвалида протезами  нижних конечностей  с даты обращения инвалида на предприятие с направлением, выданным исполнительными органами Фонда составляет 30 дней.

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет -7 месяцев.

| п/п | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Протез голени немодульного типа | Протез голени немодульный, шинно-кожаный с облегчёнными шинами из лёгкого сплава, без косметической оболочки и облицовки. Приёмная гильза унифицирована или индивидуальная. Материал приёмной гильзы: кожа без вкладной гильзы. Метод крепления протеза: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Стопа шарнирная, полиуретановая, монолитная. Тип протеза: любой, по назначению. | 20 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени с силиконовым чехлом, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки -модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик (карбон) на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием вакуумной мембраны и выпускного клапана. Карбоновая стопа, как для ежедневного пользования, так и для занятия спортом, для пациентов с высоким уровнем активности и максимальным уровнем нагрузки. Разделенная передняя часть стопы обеспечивает сцепление с поверхностью и контроль движения, надежную устойчивость при ходьбе по неровной поверхности. Карбоновая пружина изготовлена из высокопрочного полимера. Тип протеза постоянный. | 10 |
| 3 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки -модульная мягкая полиуретановая. листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых смол. Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с повышенной упругостью носочной части, с низкой степенью активности. Тип протеза: любой, по назначению. | 10 |
|  | Протез голени модульного типа | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки -модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые., допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. крепление с использованием замка, вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с высокой степенью энергосбережения, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента. Тип протеза: постоянный. | 8 |
| 4 | Протез голени модульного типа | Протез голени с силиконовым чехлом на короткую и среднюю культю, модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая. монолитная. Тип протеза: любой, по назначению. | 10 |
| 5 | Протез голени модульного типа | Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку с культи пациента. Материал постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик, на основе акриловых смол. Допускается изготовление пробных гильз из термопласта. Использование силиконового чехла. Крепление на пациенте при помощи замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам пациента. Энергосберегающая карбоновая стопа для пациента среднего и высокого уровня двигательной активности с расщепленной носочной и пяточной частью. Косметическая оболочка модульная полужесткая. Покрытие косметической оболочки - чулки ортопедические перлоновые | 8 |

ИТОГО                                                                                            66