Техническое задание

# Согласно ГОСТ Р 51407-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний»:

# раздел 3, п.3.1.1:

«Слуховой аппарат (СА) - электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ослабленного слуха.»

раздел 4:

«СА состоит в основном из микрофона, усилителя и небольших головных телефонов (приемника). Источник питания, как правило, представляет собой небольшую батарею.»

Согласно ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.»:

раздел 5, п.5.2, пп.5.2.2.:

«Отсек для источника питания должен быть легкодоступным и иметь четкую маркировку полярности источника питания.»

«Разъемы питания должны быть такими, чтобы, не затрудняя установку или изъятие источника питания, удерживали его на месте.»

«Держатель источника питания и отсек источника питания должны быть присоединены к корпусу СА.»

раздел 5, п.5.3.:

«В комплект поставки обязательно должны входить:

- СА;
- потребительская тара;
- паспорт или руководство по эксплуатации.»

раздел 5, п.5.4., пп.4.1:
«Требования к маркировке и упаковке

Маркировка СА - по ГОСТ Р 50444 -92  «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.» со следующими дополнениями.

Маркировка СА должна содержать:

- товарный знак изготовителя (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений об изготовителе в паспорте или руководстве по эксплуатации);
- обозначение модели (для внутриушных СА допускается не наносить в случае наличия необходимых сведений в паспорте или руководстве по эксплуатации);
- номер СА по системе нумерации изготовителя.»

«Маркировка потребительской тары должна содержать:
- товарный знак или наименование изготовителя;
- обозначение модели СА;
- дату истечения гарантийного срока хранения (при ограниченном сроке хранения);
- обозначение цвета корпуса при выпуске СА различных цветов.»

Упаковка СА - по ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия.»:

раздел 8, п.8.2, пп.8.2.1:

«Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»

раздел 8, п.8.2, пп.8.2.4:

«Составные части изделий и принадлежности к ним должны быть уложены в гнезда футляров или потребительскую тару. Допускается составные части, завернутые в бумагу, крепить внутри изделия или на изделии в зависимости от его конструкции.»

Согласно ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний.»:

раздел 5, п.5.7, пп.5.7.1

«Требования безопасности

Материалы, касающиеся тела человека, должны быть разрешены к применению Федеральным уполномоченным органом власти РФ и не должны оказывать вредного воздействия.»

раздел 9, п.9.3, п.9,4:

« Указания по эксплуатации

В эксплуатационных документах СА должны быть указания о максимально допустимых значениях напряжения переменного и постоянного тока, которое может быть приложено к электрическому входу СА (при его наличии), а также о полярности напряжения.

В эксплуатационных документах СА должны быть указаны номинальные напряжения питания и типы возможных к использованию источников питания.»

Дополнительно к требованиям ГОСТ в слуховых аппаратах поставляются в комплекте следующие типы элементов питания: 675 / 13 / 312.

В целях функционирования, в качестве технических средств реабилитации, компенсирующих ограничения жизнедеятельности, слуховые аппараты, должны быть подобраны и настроены с помощью специальных знаний и применения определенного оборудования. Поэтому, обеспечение слуховыми аппаратами является комплексным реабилитационным мероприятием, включающим в себя:

- проведение осмотра Получателя врачом сурдологом - оториноларингологом,

- подбор слухового аппарата согласно аудиометрическим данным Получателя и медицинским рекомендациям,

- индивидуальную настройку слухового аппарата врачом сурдологом - оториноларингологом,

- инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию слуховым аппаратом,

- выдачу слухового аппарата Получателю.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Срок действия гарантии Поставщика на поставляемый товар должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара, при этом предоставление такой гарантии осуществляется вместе с Товаром.

Гарантийный срок   товара должен составлять не менее 24 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в Товаре, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена на Товар той же модели либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи её Получателю, но не менее срока пользования техническим средством реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

| Наименование | Функциональные и технические характеристики Товара | Начальная максимальная цена за шт. (руб.) | Количество, (шт.) | Срок гарантии (мес.) | Срок службы (лет.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90– не менее 140 дБ; Максимальное усиление – не менее 80 дБ; Кол-во каналов цифровой обработки звука – не менее 8; Кол-во программ прослушивания – не менее 3; Диапазон частот не более 0,1 Кгц – не менее 4,1 кГц; Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне – наличие Система автоматического шумоподавления – наличие Система подавления обратной связи – наличие Система усиления низкочастотных звуков – наличие Регулятор громкости (отключаемый) – наличие FM-совместимость – наличие Телефонная катушка – наличие Направленный микрофон – наличие Запирающийся батарейный отсек - наличие | 10056,77 | 115 | Не менее 24 мес. | Не менее 4 лет |
| Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ; Максимальное усиление – не менее 71 дБ; Кол-во каналов цифровой обработки звука – не менее 7 Кол-во программ прослушивания – не менее 3 Диапазон частот не более 0,1кГЦ– не менее 5,2 кГц; Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне (WDRC) – наличие Система автоматического шумоподавления – наличие Система подавления обратной связи – наличие FM-совместимость – наличие Телефонная катушка – наличие Регулятор громкости (отключаемый) – наличие Переключатель программ – наличие Возможность открытого протезирования - наличие | 8529,19 | 200 | Не менее 24 мес. | Не менее 4 лет |
| Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Диапазон частот не более 0,1 кГЦ – не менее 5,8 кГц, Количество каналов цифровой обработки звука не менее 7 и программ прослушивания не менее 3. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов средней мощности - не менее 123 дБ. Максимальное усиление не менее 60 дБ. Дополнительные параметры: - наличие системы подавления обратной связи, - наличие системы адаптивного шумоподавления, Регулятор громкости – наличие Переключатель программ - наличие Направленный микрофон – наличие Возможность открытого протезирования - наличие | 7874,54 | 4 | Не менее 24 мес. | Не менее 4 лет |

Количество товара –  319 шт.,

Начальная максимальная цена контракта  2 893 864 руб. 71 коп.

В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пп.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с организацией работы Заказчика по обеспечению инвалидов качественными изделиями и использование показателей и требований обусловлено необходимостью позиционирования технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Наименование товара определено в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, детей-инвалидов, разработанных в соответствии с    Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181-ФЗ от 24.11.1995 г. и на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании получателями. В частности:

1. Программы прослушивания позволяют пользователю самостоятельно (в ручном режиме) включать предварительно созданные варианты настройки, предназначенные для различных акустических ситуаций. Это позволяет эффективно пользоваться слуховым аппаратом в различной обстановке, улучшает комфорт при прослушивании и разборчивость речи;

2. Каналы обработки звука – частотные диапазоны, в которых возможна независимая регулировка параметров динамической компрессии и усиления звука. Увеличение числа каналов компрессии обеспечивает повышение точности настройки слухового аппарата в соответствии с данными аудиологического обследования;

3. Динамическая компрессия в широком частотном диапазоне - система обработки звукового сигнала, которая характеризуется увеличенными коэффициентами усиления для тихих звуков и сниженными коэффициентами усиления - для громких звуков, что приводит к сжатию динамического диапазона слухового аппарата. Это способствует лучшей слышимости тихих звуков при сохранении комфортного восприятия звуков большой громкости;

4. Система подавления обратной связи – устраняют акустическую обратную связь (самовозбуждение слухового аппарата);

5. Переключатель программ – при переключении программы меняется не только громкость, но и частотная характеристика, компрессия, направленность микрофона и другие параметры, позволяющие подстроиться под конкретную обстановку;

6. FM совместимость – позволяет подключать к слуховому аппарату устройства для аудиостримминга (FM системы), которые обеспечивают передачу звукового потока от внешних источников. FM-системы улучшают соотношение сигнал шум, позволяя хорошо разбирать речь на большом расстоянии, в шумной остановке, в больших гулких помещениях;

7. Регулятор громкости – позволяет пользователю оперативно регулировать уровень громкости в слуховом аппарате;

8. Телефонная (индукционная) катушка – позволяет использовать слуховой аппарат в местах общего пользования, оборудованных индукционными панелями и петлями в рамках программы "Доступная среда", а также обеспечивает оптимальную разборчивость речи при разговоре по стационарному телефону;

9. Система усиления низкочастотных звуков – обеспечивает привычный тембр звучания и достаточный уровень громкости при протезировании пациентов с большими потерями слуха, имеющими опыт использования аналогового слухового аппарата или цифрового аппарата с линейным усилением звука;

10.  Направленный микрофон – повышает разборчивость речи в шумной обстановке за счет ограничения усиления звуков, поступающих сзади и сбоку (ненужный фоновый шум). При этом пользователь слухового аппарата начинает лучше воспринимать звуки, источник которых находится спереди от него.

11. Возможность открытого протезирования - позволяет эффективно настраивать слуховые аппараты пациентам с сохранным восприятием низких частот (их количество составляет около 20% от общего числа получателей). При этом вместо стандартных рожков и звуководов используются микротрубочки с открытыми вкладышами, обеспечивающие комфортное восприятие низкочастотных звуков и собственного голоса пациента

Условия Государственного контракта (на основе проекта контракта 2018 г.):

Место доставки товара – РФ, г. Киров и Кировская область, в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области.

Срок поставки товара – 17.12.2018 г.

Срок действия Государственного контракта – с даты заключения Контракта Сторонами по 17.12.2018 года, а в рамках взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Выборочная приемка товара на соответствие комплектности и качеству производится в количестве 1 шт.