ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка в 2018 году комплектующих для компьютерного оборудования для нужд Государственного учреждения - Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации.

Способ определения поставщика: электронный аукцион

Место доставки и объем товара: г. Пермь, ул.Клары Цеткин, д. 10а, офис 301.

Срок поставки товара: с даты подписания Контракта в течение 15 дней.

Сроки действия Контракта: с даты подписания Контракта по 28 декабря 2018 года

Источник финансирования: средства Фонда социального страхования Российской Федерации, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на 2018 год.

Сумма контракта включает все расходы на транспортировку, разгрузку и доставку Товара до места складирования силами Поставщика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

  - Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики):

Поставляемые комплектующие для компьютерного оборудования и должны быть новыми,  не бывшими в эксплуатации.

Товар должен быть упакован в индивидуальную, качественную тару, без механических повреждений, обеспечивающую его сохранность.

Поставляемый товар должен быть снабжён гарантийными талонами. Гарантийный срок на поставленный товар должен быть не менее срока, установленного производителем товара.

Для проверки соответствия качества поставляемого товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов в соответствии с п.15 ст. 3 Федерального закона №  44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Предлагаемые комплектующие для компьютерного оборудования должны быть новыми, ранее не использованными, сертифицированными, не должны являться контрафактной продукцией и должны быть изготовлены в соответствии с законодательством РФ в области защиты интеллектуальной собственности на товарные знаки, патентованные технологии и промышленные образцы.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материнская плата | Разъем процессора: LGA 1151v2 | Количество слотов памяти: не менее 4 | шт. | 25 |
|  |  | Тип памяти: DDR4 | Видеовыход D-Sub на задней панели: не менее 1 |  |  |
|  |  | Встроенный сетевой адаптер: да | Видеовыход DVI-D на задней панели: не менее 1 |  |  |
|  |  | Форм-фактор: Micro-ATX | Видеовыход HDMI на задней панели: не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Общее количество портов SATA 6ГБит/сек: не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Количество слотов PCI-E x16: не менее 1 |  |  |
|  |  |  | Количество слотов PCI-E x1: не менее 1 |  |  |
| 2 | Материнская плата | Разъем процессора: LGA 1151 | Количество слотов памяти: не менее 4 | шт. | 6 |
|  |  | Тип памяти: DDR4 | Видеовыход HDMI на задней панели: не менее 1 |  |  |
|  |  | Встроенный сетевой адаптер: да | Общее количество портов SATA 6ГБит/сек: не менее 6 |  |  |
|  |  | Форм-фактор: Standard-ATX | Количество слотов PCI-E x16: не менее 3 |  |  |
|  |  |  | Количество слотов PCI-E x1: не менее 4 |  |  |
| 3 | Блок питания | Форм-фактор: Standard-ATX | Мощность: не ниже 500 Вт | шт. | 25 |
|  |  |  | Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 120 мм |  |  |
|  |  |  | Сертификация 80 PLUS: не ниже Bronze |  |  |
| 4 | Блок питания | Форм-фактор: Standard-ATX | Мощность: не ниже 800 Вт | шт. | 6 |
|  |  | Полная модульность: да | Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 140 мм |  |  |
|  |  |  | Стандарт ATX12V: не ниже v2.3 |  |  |
|  |  |  | Сертификация 80 PLUS: не ниже Platinum |  |  |
| 5 | Процессор | Разъем процессора: LGA 1151v2 | Базовая частота процессора: не менее 4000 МГц | шт. | 6 |
|  |  | Встроенное графическое ядро: есть | Максимальная частота процессора: не менее 5000 МГц |  |  |
|  |  | Свободный множитель: есть | Количество ядер: не менее 6 |  |  |
|  |  |  | Количество потоков: не менее 12 |  |  |
|  |  |  | Кэш второго уровня (L2): не менее 1536 кб |  |  |
|  |  |  | Кэш третьего уровня (L3): не менее 12288 кб |  |  |
|  |  |  | Техпроцесс: не более 15 нм |  |  |
|  |  |  | Тепловыделение: не более 100 Вт |  |  |
| 6 | Процессор | Разъем процессора: LGA 1151v2 | Базовая частота процессора: не менее 3600 МГц | шт. | 25 |
|  |  | Встроенное графическое ядро: есть | Максимальная частота процессора: не менее 3600 МГц |  |  |
|  |  | Свободный множитель: нет | Количество ядер: не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Количество потоков: не менее 4 |  |  |
|  |  |  | Кэш второго уровня (L2): не менее 1024 кб |  |  |
|  |  |  | Кэш третьего уровня (L3): не менее 6144 кб |  |  |
|  |  |  | Техпроцесс: не более 15 нм |  |  |
|  |  |  | Тепловыделение: не более 70 Вт |  |  |
| 7 | Система охлаждения процессора | Разъем процессора: LGA 1151v2 | Количество вентиляторов в комплекте: не менее 1 | шт. | 25 |
|  |  | Материал радиатора: алюминий | Диаметр вентилятора охлаждения: не менее 92 мм |  |  |
|  |  | Материал основания: медь | Рассеиваемая мощность: не менее 95 Вт |  |  |
|  |  | Разъем для подключения вентиляторов: 4-pin(PWM) |  |  |  |
| 8 | Жесткий диск | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Неформатированный объем: не менее 1000 Гб | шт. | 100 |
|  |  | Интерфейс: SATAIII (6Gb/s) | Объем кэш-памяти: не менее 64 Мб |  |  |
|  |  |  | Скорость вращения: не менее 7200 об\мин |  |  |
| 9 | Жесткий диск | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Неформатированный объем: не менее 3000 Гб | шт. | 21 |
|  |  | Интерфейс: SATAIII (6Gb/s) | Объем кэш-памяти: не менее 64 Мб |  |  |
| 10 | Жесткий диск | Форм-фактор: 3.5 дюйма | Неформатированный объем: не менее 6000 Гб | шт. | 6 |
|  |  | Интерфейс: SATAIII (6Gb/s) | Объем кэш-памяти: не менее 128 Мб |  |  |
| 11 | Жесткий диск | Форм-фактор: 2.5 дюйма | Неформатированный объем: не менее 1000 Гб | шт. | 10 |
|  |  | Интерфейс: SATAIII (6Gb/s) | Объем кэш-памяти: не менее 128 Мб |  |  |
| 12 | Оперативная память | Тип памяти: DDR3 | Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб | шт. | 65 |
|  |  | Форм-фактор: DIMM | Тактовая частота: не менее 1600 МГц |  |  |
| 13 | Оперативная память | Тип памяти: DDR4 | Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб | шт. | 100 |
|  |  | Форм-фактор: DIMM | Тактовая частота: не менее 2400 МГц |  |  |
| 14 | Бокс для жестких дисков | Форм-фактор: 2.5 дюйма | Интерфейс подключения к ПК: не ниже USB 3.0 | шт. | 10 |
|  |  | Интерфейс диска: SATAIII (6Gb/s) |  |  |  |
| 15 | USB-разветвитель | Размещение: внешний | Количество разъемов USB 2.0: не менее 7 | шт. | 20 |
|  |  |  | Длина кабеля: не менее 50 см |  |  |
| 16 | USB-удлинитель | Вид разъема 1: Male USB 2.0 A | Длина кабеля: не менее 2 м | шт. | 20 |
|  |  | Вид разъема 2: Female USB 2.0 A |  |  |  |