ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: изготовление и обеспечение инвалида протезом бедра модульным с внешним источником энергии.

| п/п | Наименование изделия | Описание объекта закупки | Количество закупаемого изделия (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез изготавливается по слепку с культи инвалида. Приемная гильза протеза индивидуальная. Гильза изготовлена из слоистого пластика на основе акриловых смол. Применение двух примерочных гильз, которые изготовлены из листового термопласта. Допускается применение вкладных гильз, изготовленных из вспененных материалов или эластичных термопластов. Косметическая облицовка модульная, мягкая, полиуретановая. Крепление вакуумное или с использованием силиконового чехла с замком. Коленный модуль с пятью уровнями опорного сопротивления и режимом работы, обеспечивающим безопасность ходьбы при низком заряде аккумулятора. Гибридный цилиндр, управляемый микропроцессором, обеспечивает высокую эффективность ходьбы и плавность в фазе переноса при различных скоростях движения. Стопа углепластиковая, с высокой степенью энергосбережения. Дизайн стопы предназначен для максимальной стабильности, особенно для пациентов с ампутацией бедра. Раздельный носок и пятка обеспечивают высокий уровень инверсии/эверсии. Тип протеза постоянный. | 1 |

Протез должен изготавливаться  индивидуально с учетом анатомических дефектов нижней конечности, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности.

Выполнение работ по обеспечению изделием включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделий инвалиду в целях   реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Срок пользования изделием устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. №85 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Изготовление изделия осуществляется при наличии декларации о соответствии в соответствии с действующими требованиями:

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Изделие не должно выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделие должно компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Работы по обеспечению Получателя протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни и устранен косметический дефект.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев, с даты выдачи готового изделия.

Место выполнения работ: Выполнение работ должно быть осуществлено по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя) по индивидуальным заказам инвалида, при наличии направлений Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике (далее - Фонд).

Выполнение работ с момента заключения настоящего Контракта до 01.12.2018 года.

Срок выполнения работ и обеспечение инвалида протезом нижней  конечности 60 (шестьдесят) календарных дней, с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением выданным Заказчиком.

Оплата по государственному контракту будет производится по безналичному расчету в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ, Реестра выдачи Изделия Получателю и предоставления Акта сдачи- приемки выполненных работ Получателем, счета на оплату, счета – фактуры с описанием изделия либо универсального передаточного документа (при наличии обязанности Поставщика по оформлению счета – фактуры).