Техническое задание

Выполнение работ в 2018 году по изготовлению протезов предплечья с внешним источником энергии с целью обеспечения инвалидов, проживающих на территории Пермского края.

Количество протезов предплечья с внешним источником энергии - 2 штуки.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, сроку предоставления гарантии качества | Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез предплечья с внешним источником энергии. Протез предплечья с внешним источником энергии. Система управления биоэлектрическая/миоэлектрическая, с возможностью управления кистью как от двух, так и одного электрода; комплект электромеханической кисти (с червячно-винтовым или планерным редуктором). Локоть-предплечье отсутствует. Функция ротации реализована в составе модуля кисти. Оболочка косметическая ПВХ/ пластизоль с покрытием, оболочка косметическая ПВХ/пластизол без покрытия, оболочка косметическая силиконовая с армирующей сеткой и кожаным рисунком. Гильза индивидуальная составная или гильза индивидуальная одинарная. Гильза из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол, из листового термопласта. Крепление индивидуальное. | 2 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам Требования к техническим характеристикам Протезы предплечья с внешним источником энергии должны соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Требования к качеству работ Выполняемые работы по изготовлению для инвалидов протезов предплечья с внешним источником энергии должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Приемная гильза протеза предплечья с внешним источником энергии должна изготавливаться по индивидуальному параметру инвалида. Функциональный узел протеза предплечья с внешним источником энергии должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Требования к безопасности работ Выполнение работ по изготовлению протезов предплечья с внешним источником энергии для инвалидов должно осуществляться при наличии Сертификата соответствия на изделие или Декларации о соответствии изделия, выданных на имя Участника размещения заказа. Требование к выполнению работ Работы по изготовлению протезов предплечья с внешним источником энергии для инвалидов должны осуществляться Участником размещения заказа лично, без привлечения соисполнителя. Требования к результатам работ Работы по изготовлению протезов предплечья с внешним источником энергии для инвалидов следует считать выполненными, если у инвалида созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов предплечья с внешним источником энергии для инвалидов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к сроку предоставления гарантий качества протезов предплечья с внешним источником энергии На протезы предплечья с внешним источником энергии устанавливается срок предоставления гарантии качества, в течение которого Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ). Срок предоставления гарантии качества протезов предплечья с внешним источником энергии должен составлять не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готового изделия инвалиду. Срок предоставления гарантии качества комплектующих протеза, должен быть не менее гарантийного срока, установленного заводом-производителем данных комплектующих. Срок службы изготовленных протезов предплечья с внешним источником энергии должен составлять не менее 3 (Трех) лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года) (указанный срок, установленный изготовителем протеза предплечья с внешним источником энергии, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протезов предплечья с внешним источником энергии должны осуществляться в специализированном помещении на территории  г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем).

Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 40-ка (Сорока) дней.

Срок действия государственного контракта – 30.11.2018 года.