Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортезами.

Ортез - техническое устройство, надеваемое на конечность или ее сегмент (сегменты) опорно-двигательного аппарата с целью его фиксации, разгрузки для восстановления нарушенных функций.

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов бандажами, туторами и аппаратами должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы должны отвечать требованиям:

– ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

– ГОСТ 31509-2012 «Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний».

– ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

– ГОСТ Р 52878-2007 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Ортезы должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию.

Ортезы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов ортезами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Исполнитель обязан предоставить возможность  обучения инвалидов правилам пользования ортезами.

Материалы применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении.

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики ортезов должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы ортезов составляет:

| 08-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Не менее 6 месяцев |
| --- | --- | --- |
| 08-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации | Не менее 1 года |
| 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 08-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 08-09-42 | Аппарат на всю ногу | Не менее 1 года |
| 08-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Не менее 1 года |
| 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-48 | Тутор на всю руку | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов - не менее 1 года) |
| 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 1 года |
| 8-09-51 | Тутор на коленный сустав | Не менее 1 года |
| 08-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный сустав | Не менее 1 года |
| 8-09-54 | Тутор на всю ногу | Не менее 1 года |

Возможны замены ортезов в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества  или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный  законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Проведение работ по обеспечению инвалидов ортезами должно осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

Место выполнения работ: Алтайский край, в том числе в городах: Барнаул, Бийск, Рубцовск, Славгород в пунктах приема Получателей по адресам, указанным Исполнителем.

Объем работ:

| 08-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | 150 |
| --- | --- | --- |
| 08-09-17 | Головодержатель полужесткой фиксации | 12 |
| 8-09-30 | Аппарат на локтевой сустав | 2 |
| 8-09-31 | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | 1 |
| 08-09-37 | Аппарат на голеностопный сустав | 2 |
| 08-09-42 | Аппарат на всю ногу | 15 |
| 08-09-43 | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 20 |
| 8-09-44 | Тутор на лучезапястный сустав | 20 |
| 8-09-46 | Тутор на локтевой сустав | 15 |
| 8-09-48 | Тутор на всю руку | 35 |
| 8-09-49 | Тутор на голеностопный сустав | 300 |
| 8-09-51 | Тутор на коленный сустав | 100 |
| 08-09-53 | Тутор на коленный и тазобедренный сустав | 1 |
| 8-09-54 | Тутор на всю ногу | 30 |

Требования к порядку выполнения работ: выполнение работ осуществляется в течение 40 (Сорока) дней со дня получения направления, выдаваемого Заказчиком, в местах выполнения работ.

Требования к гарантийному сроку товара:

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и  должен составлять – 7 месяцев.

Гарантийный ремонт должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока эксплуатации.