Техническое задание

для проведения торгов на выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Предмет закупки: выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения  инвалидов в 2018 году.

Способ определения: электронный аукцион.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации, на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

Начальная (максимальная)  цена контракта: 1329 750,00 рублей.

Объём выполнения работ по изготовлению ПВК: 9 шт.

Технические характеристики:

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики изделия* | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении кисти | Протез кисти косметический должен быть изготовлен по индивидуальному тех. процессу. Состоит из внутренней формообразующей и косметической оболочки, путем подгонки внутренней формообразующей в соответствии с показаниями индивидуальными особенностями культи, методом механической обработки, для восполнения геометрической формы здоровой кисти. Протез должен надежно фиксироваться на культе за счет конфигурации внутренней полости и косметической оболочки при помощи застежки-молнии или вакуумное. Косметическая оболочка должна быть изготовлена из высококачественного ПВХ-пластизоля либо силикона (материал подбирается индивидуально для каждого пациента) медицинского назначения и по форме, цвету и структуре поверхности копирует руку человека. Модуль протеза кисти- силиконовый с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. Внутреннее заполнение должно быть индивидуальное с двухкомпонентным силиконом или мягким пенополиуританом. | Формообразующая и косметическая оболочки | наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 1 |
|  |  | Крепление—молния или вакуумное. | наличие |  |  |
|  |  | Материал косметической оболочки - высококачественныйо ПВХ-пластизоль или силикон. | наличие |  |  |
|  |  | Модуль протеза кисти- силиконовый с несъемной формообразующей арматурой в пальцах. | наличие |  |  |
|  |  | Внутреннее заполнение индивидуальное с двухкомпонентным силиконом или мягким пенополиуританом. | наличие |  |  |
| Протез кисти активный, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Примерочная гильза должна быть из термопласта ,постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. Несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Несущая гильза должна состоять из шарнирно-соединенных гильз культей, пястей и запястей На несущей гильзе должны крепиться модули активных пальцев с тяговой системой управления. Искусственный пальцы могут быть объеденены в блок Сгибательно- разгибательные движения культи кисти должны обеспечивать схват и раскрытие пальцев протеза. Данный протез должен обеспечивать значительное расширение функциональных возможностей пациента. Косметическая оболочка отсутствует. Материал модуля пальцев-термопласт, нейлон,полиуретан,силикон. | Материал примерочной гильзы- термопласт | наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 1 |
|  |  | Постоянная приемная гильза из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами. | наличие |  |  |
|  |  | Несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол | наличие |  |  |
|  |  | Несущая гильза состоит из шарнирно-соединенных гильз культей, пястей и запястей | наличие |  |  |
|  |  | Модули активных пальцев с тяговой системой управления. | наличие |  |  |
|  |  | Косметическая оболочка | Отсутствие |  |  |
|  |  | Материал модуля пальцев-термопласт, нейлон,полиуретан,силикон. | наличие |  |  |
| Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез должен быть изготовлен по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку из термопласта. Протез должен состоять из гильзы кисти с расположенным на нем блоком 2-5 пальцев, лучезапястного шарнира и гильзы предплечья с расположенным на нем первым пальцем противоупором. Крепление- велкро. | Приемная гильза по слепку из термопласта | наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 1 |
|  |  | Гильза кисти с расположенным на нем блоком 2-5 пальцев | наличие |  |  |
|  |  | Лучезапястный шарнир | наличие |  |  |
|  |  | Гильза предплечья с расположенным на нем первым пальцем противоупором | наличие |  |  |
|  |  | Крепление- велкро | наличие |  |  |
| Протез плеча активный | Протез должен быть изготовлен по индивидуальному техпроцессу, с приемной гильзой по слепку из термопласта. Протез должен состоять из искусственной кисти II-VI типоразмеров, узла локоть-предплечье, приемной гильзы плеча по слепку с культи инвалида индивидуального изготовления, крепления индивидуального изготовления и косметической оболочки. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза должна быть изготовлена по слепку из листового термопласта. Гильза плеча должна состоять из приемной гильзы, изготовленной по слепку с культи инвалида, и несущей гильзы, изготовленной по индивидуальной модели. Крепление протеза должно быть выполнено в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками на стороне протеза для удержания протеза и присоединения пальцевой и локтевой тяг. Косметическая облицовка из пластизоля должна соответствовать типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида. | Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. | наличие | ГОСТ Р 52114-2009 и индивидуальные потребности получателя (медицинское заключение) | 2 |
|  |  | Приемная постоянная гильза должна быть изготовлена по слепку из листового термопласта. | наличие |  |  |
|  |  | Крепление | наличие |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка из пластизоля соответствует типоразмеру искусственной кисти и цвету естественной кожи инвалида | наличие |  |  |
|  |  | Искусственная кисть II-VI типоразмеров | наличие |  |  |
|  |  | Узел локоть-предплечье | наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза выполнено в виде подмышечной петли из капроновой ленты с клапанами и эластичными оттяжками на стороне протеза для удержания протеза и присоединения пальцевой и локтевой тяг | наличие |  |  |
| Протез плеча рабочий | Протез изготавливается по индивидуальному техпроцессу для сложного протезирования, с приемной гильзой по слепку из термопласта. Протез плеча рабочий состоит из гильзы плеча, комплекта полуфабрикатов к рабочим протезам плеча, набора насадок (не менее пяти) и крепления (при необходимости). Гильза состоит из приемной и несущей гильзы, изготовленной по слепку с культи инвалида из листовых термопластичных материалов. Внутренняя полость гильзы смягчена вкладной гильзой из листового пенополиэтилена или силикона или педилена толщиной 3-4 мм и др. аналогичных материалов отечественного или зарубежного производства для снижения воздействия ударных нагрузок на культю. К протезу прилагается комплект насадок по заказу пациента, состоящий из пяти позиций. | Приемная гильза по слепку из термопласта | Наличие |  | 2 |
|  |  | Гильза плеча ,комплект полуфабрикатов к рабочим протезам плеча, набор насадок (не менее пяти) и крепления (при необходимости) | наличие |  |  |
|  |  | Материал вкладной гильзы- | Листовой пенополиэтилен или силикон или педилен |  |  |
|  |  | Толщина вкладной гильзы 3-4 мм | Наличие |  |  |
|  |  | Количество насадок- | Нем менее 5-ти |  |  |
| Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения в плечевом суставе функционально-косметический. Протез после вычленения плеча функционально-косметический предназначен для восполнения косметического дефекта. Протез должен состоять из наплечника по слепку, комплекта узлов для протеза после вычленения плеча функционально-косметического, узла локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной регулируемой ротацией плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти из силикона или пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из поливинилхлорида или силикона. Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта. Приемная постоянная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения, несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное. | Наплечник по слепку | наличие |  | 2 |
|  |  | Элементы крепления | наличие |  |  |
|  |  | Комплект узлов | наличие |  |  |
|  |  | Узел локоть –предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией, с пассивной регулируемой ротацией плеча и предплечья | наличие |  |  |
|  |  | Узел запястья | наличие |  |  |
|  |  | Косметическая кисть - | из силикона или пассивная искусственная кисть |  |  |
|  |  | Материал косметической оболочки- | Поливинилхлорид или силикон |  |  |
|  |  | Приемная пробная гильза по слепку из листового термопласта | наличие |  |  |
|  |  | Приемная постоянная гильза по слепку из высокотемпературного силикона медицинского назначения | наличие |  |  |
|  |  | Несущая гильза из композитных материалов на основе акриловых смол | наличие |  |  |
|  |  | Крепление индивидуальное | наличие |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 9 |

*Протезы верхних конечностей индивидуального изготовления. Объект закупки приведен в соответствие с терминологией Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-Р», действующего на момент размещения заказа, а также с учетом применения условного обозначения в индивидуальных программах реабилитации  инвалидов, индивидуальных программах  реабилитации и абилитации инвалидов. Протезы верхних конечностей индивидуального изготовления по заказу Получателя в соответствии с заключением медико-технической комиссии.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделий по индивидуальным заказам Получателей.

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 30.08.2018г.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует до 20.08.2018г.

Требования к гарантии качества

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию:

- протезы верхних конечностей - не менее 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнителем производит замену или ремонт изделий бесплатно. Проезд инвалидов, в том числе с сопровождающим лицом к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается Исполнителем.

При использовании изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды, а также использование изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Условия выполнения работ:

# Протезы верхних конечностей должны быть изготовлены по заказам Получателей в соответствии с назначением медицинского работника и предназначены исключительно для личного использования Получателем. Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология », Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний », ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»,. Терминология и определения при составлении конкурсной документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Протезы верхних конечностей должны изготавливаться соблюдением требований ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования». Внешний вид и форма протезов верхних конечностей должны соответствовать внешнему виду и форме здоровой конечности. Средства регулировки или управления элементов или узлов протеза должны быть легкодоступными и эргономически удобными для Получателя. Протезы верхних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузки, возникающие при их применении Получателем, способом, назначенным Исполнителем для таких протезов и установленным в инструкции по применению. Движения в подвижных соединениях протезов верхних конечностей должны быть плавными и без заеданий. Элементы крепления протезов верхних конечностей должны надежно удерживать протезы на культе Получателя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а так же недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений. На поверхности металлических и пластмассовых деталей не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок.

Материалы приемных гильз протезов верхних конечностей, контактирующие с телом получателя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена двигательная функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости, отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014  «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний » к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Маркировка протезов верхних конечностей должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний»

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий».

Требования.

Наличие у Исполнителя стационара для размещения Получателей, в том числе с сопровождающими их  лицами.