Техническое задание

Протезы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

-  ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

| № п/п | Наименование изделий | Описание изделий | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный | Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Постоянный. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Полимерный чехол. Стопа энергосберегающая с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная-пенополиуретан. Крепление с использованием гильзы (манжеты с шинами), в комплекте чехлы хлопчатобумажные 2шт, полиамидные – 2шт. | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех.процессу. Пробная приемная гильза по слепку из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль полицентрический с гидравлической регулировкой фаз сгибания и разгибания. Углепластиковая стопа с улучшенной функцией переката, с эффектом рекуперации энергии. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Поворотный адаптер обеспечивает возможность поворота согнутого в колене голени относительно приемной гильзы. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Дополнительное крепление по медицинским показаниям эластичным бандажом. В комплекте чехлы хлопчатобумажные 2шт, полиамидные – 2шт. | 1 |
| 3 | Протез бедра модульный для купания | Пробная приемная гильза по слепку из термопласта, постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; стопа бесшарнирная, монолитная, влагозащищенная полиуретановая, с эффектом присасывания к скользким и мокрым поверхностям, с возможностью безопасного передвижения на протезе без обуви; коленный шарнир водостойкий моноцентрический гидравлический с фиксатором для дополнительной надежности в фазе опоры. Регулировочно-соединительные устройства влагозащищенные, на нагрузку соответствующие весу пациента. Водостойкая косметическая оболочка. Крепление вакуумное. | 1 |
|  | ИТОГО: |  |