- Техническое задание

Упаковка изделий производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски; должны обеспечивать антикоррозийную защиту.

Поверхность сиденья (обтяжка) не должна пропускать органические выделения, быть устойчивой к их воздействию и поддаваться санитарной обработке.

В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы, должны обладать свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Общие технические характеристики должны соответствовать ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

На каждом кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК | КОЛ-ВО, ШТ. | Цена за единицу, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная | с подголовником, боковыми упорами для головы, предохранительным поясом и приставным столиком. | 1 | 92733,33 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | вид спинки - регулируемая по высоте, регулирулируемым углом наклона, боковые упоры для тела, валик для сохранения зазора между ногами. | 1 | 94600,00 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | ширина сиденья 36 см, глубина сиденья 39, высота спинки 62 см.спинка с регулируемым углом наклона, подножки, регулирующиеся по высоте, подголовник, боковые упоры для тела. | 1 | 92733,33 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | ширина сиденья 36 см, глубина сиденья 39, высота спинки 62 см. спинка с регулируемым углом наклона, подножки, регулирующиеся по высоте, подголовник, боковые упоры для тела. | 1 | 95666,67 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Спинка, регулируемое по высоте и по горизонтали,, с регулируемым углом наклона.сидение, регулируемое по высоте и по горизонтали, с регулируемым углом наклона.подлокотник,регулирующийся по высоте. подножка, регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.подголовник.боковые упоры для тела,подушка на сиденье,валик для сохранения зазора между ногами.держатели для ног.предохранительный пояс.приставной столик. ширина-33 см,глубина 47 см, высота сидения 60 см. | 1 | 92733,33 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | спинка,регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона. сидение, регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона. подлокотник, регулирующийся по высоте.подножка,регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона, с регулируемой опорой стопы.подголовник. боковые упоры для тела,подушка на сиденье. валик для сохранения зазора между ногами.держатели для ног, предохранительный пояс, приставной столик.ширина сиденья 35см, глубина -47см, высота – 60см. | 1 | 250000,00 |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сиденья 24 см, глубина сиденья 26 см, высота спинки 48 см. спинка откидная, подножки с регулируемым углом наклона, подголовник, боковые упоры для головы. | 1 | 95666,67 |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная | высота спинки 70см, спинка съемная, регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемыс углом наклона, ширина сидения 40см, глубина 45см, сиденье регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, подлокотник зафиксированный, подножки съемные, вращающиеся, регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона, регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы, подголовник, боковые упоры для тела, боковые упоры для головы, подушка на сиденье, подушка на спинку, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ног | 1 | 75666,67 |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная | ширина сидения 25см, глубина сидения 22,5см, высота спинки 52см, спинка с регулируемым углом наклона,откидная, подножка с регулируемым углом наклона, регулирующиеся по высоте, приспособления: предохранительный пояс, подушка на сидение, подушка на спинку,приставной столик | 1 | 92733,33 |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | высота спинки 70см, спинка съемная, регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемыс углом наклона, ширина сидения 40см, глубина 45см, сиденье регулируемое по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, подлокотник зафиксированный, подножки съемные, вращающиеся, регулируемые по высоте, с регулируемым углом наклона, регулируемой опорой стопы, с откидной опорой стопы, подголовник, боковые упоры для тела, боковые упоры для головы, подушка на сиденье, подушка на спинку, поясничный валик, валик для сохранения зазора между ног | 1 | 75666,67 |
| 11 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сидения – 40 см, глубина сидения – 30 см, высота сидения – не менее 32 см не более 51 см*. вид спинки: с регулируемым углом наклона; сидение с регулируемым углом наклона; подножка с регулируемой опорой стопы; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, подушка на сиденье, подушка на спинку, держатели для ног, предохранительный пояс. | 1 | 95666,67 |
| 12 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сидения 33 см глубина сидения 30 см высота спинки 40 см, спинка регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; сидение съемное, с регулируемым углом наклона; подножка съемная, вращающаяся, регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона. приспособления: подголовник, боковые упоры для головы, боковые упоры для тела, удлинитель спинки, подушка на сиденье, подушка на спинку, предохранительный пояс. | 1 | 95666,67 |
| 13 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | ширина сидения - 40 см, глубина сидения не менее 38 см не более 43 см*, высота спинки - не менее 65 см не более 78 см*; спинка регулируемая по высоте и с регулируемым углом наклона, подголовник, боковые упоры для туловища, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, держатели для ног. | 1 | 92733,33 |
| 14 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | ширина сидения - 44 см, глубина сидения – не менее 44 не более 52 см*, высота спинки – не менее 56 см не более 65 см*; спинка регулируемая по высоте и с регулируемым углом наклона, подголовник, боковые упоры для туловища, валик для сохранения зазора между ног, предохранительный пояс, держатели для ног. | 1 | 74666,67 |
| 15 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | ширина сидения 400мм, глубина сидения 400мм, высота спинки 600мм, спинка откидная. подножка, регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы.подголовник, боковые упоры для головы, подушка на сиденье, подушка на спинку, валик для сохранения зазора между ногами. | 1 | 92733,33 |
| 16 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | Ширина сидения 27см; глубина сидения 23см; высота спинки =61см; спинка откидная, регулируемая по высоте; сиденье регулируемое по горизонтали; подножки с регулируемой опорой стопы; боковые упоры для тела; валик для сохранения зазора между ногами; подставка под икры; держатели для ног; предохранительный пояс; подушка на спинку; подушка на сиденье; приставной столик. | 1 | 92733,33 |
| 17 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина=30см; глубина не менее 30 см не более 36см*; высота спинки =61см; спинка откидная, регулируемая по высоте; сиденье регулируемое по горизонтали; подножки с регулируемой опорой стопы; боковые упоры для тела; валик для сохранения зазора между ногами; подставка под икры; держатели для ног; предохранительный пояс; подушка на спинку; подушка на сиденье. | 1 | 95666,67 |
| 18 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная | ширина сидения 35 см глубина сидения не менее 38 см не более 43 см* высота спинки не менее 65 см не более 78 см,* спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. |  |  |
|  |  |  | 1 | 92733,33 |
| 19 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | ширина сидения 35 см глубина сидения 30 см высота спинки 54 см, спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. | 1 | 95666,67 |
| 20 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | ширина сидения 24 см глубина сидения не менее 30 см не более 36 см* высота спинки 51 см, спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. | 1 | 92733,33 |
| 21 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная | ширина сидения 24 см глубина сидения 26 см высота спинки 51 см, спинка: регулируемая по высоте и горизонтали, с регулируемым углом наклона, откидная; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемым углом наклона; приспособления: удлинитель спинки, подголовник, боковые упоры для головы, валик для сохранения зазора между ногами, предохранительный пояс, подушка на сиденье. | 1 | 95666,67 |
| 22 | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная | спинка регулируемая по высоте и горизонтали (40см); сидение (ширина 35см, глубина 35 см); подлокотники зафиксированные, регулирующийся по высоте, подножки регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы, приспособления подголовник, боковые упоры для головы, держатели для ног. | 1 | 95666,67 |
| 23 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | спинка с регулируемым углом наклона, откидная; валик для сохранения зазора между ногами; подушка на сиденье, подушка на спинку; приставной столик; ширина сиденья: 30 см; глубина сиденья: не менее 30 не более 36 см*; высота сиденья: не более 51 см*; высота спинки: не менее 52 не более 64 см*; высота подлокотника: не более 20 см* |  |  |
|  |  |  | 1 | 92733,33 |
| 24 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная | спинка: с регулируемым углом наклона, откидная; сиденье: с регулируемым углом наклона; подлокотник: регулируемый по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы; приспособления: подголовник, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень. ширина сиденья: 23 см; глубина сиденья: 28 -34см; высота сиденья: не менее 46 см не более 59 см*; высота спинки: не менее 52 см не более 64 см*; высота подлокотника: 16 см | 1 | 92733,33 |