Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок с электроприводом) для обеспечения ими инвалидов

в 2018 году

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для самостоятельного передвижения либо с сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей в помещениях. Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скорости с показаниями на дисплеи, кнопкой для быстрого отключения питания, дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала, пульт управления должен иметь возможность установки на правую и левую стороны коляски, в зависимости от особенностей управления пользователя и регулироваться по длине относительно подлокотника. Конструкция и основные технические характеристики должны быть: Максимальная скорость движения не менее 6 км/ч. Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 400 мм и не более 410 мм - 2 шт; не менее 410 мм и не более 420 мм - 2 шт; не менее 430 мм и не более 440 мм - 4 шт; не менее 450 мм и не более 460 мм - 2 шт; не менее 460 мм и не более 470 мм - 3 шт; не менее 480 мм и не более 490 мм - 1 шт; не менее 500 мм и не более 510 мм - 1 шт; не менее 520 мм и не более 540 мм - 1 шт; Глубина сиденья не менее 380 мм. Высота сиденья не менее 400 мм. Высота спинки не менее 380 мм. Ширина колес (передние/задние) не менее 5 см/6см. Максимальный вес пользователя не более 130 кг. Вес кресло-коляски не более 75 кг. Рама коляски должна быть изготовлена из высокопрочных труб металлического сплава, складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента. Спинка и сидение должны быть выполнены из ткани. Пробег после зарядки должен составлять не менее 20 км. В комплектацию кресло-коляски должно входить: - электронный пульт управления; - съемное устройство против опрокидывания; -съемные, поворотные подножки, откидывающиеся и регулируемые по высоте, оснащенные ремнями для голени; - передние, самоориентирующиеся колеса, с цельнолитыми шинами; -задние колеса, с цельнолитыми шинами; - зарядное устройство; -сидение, оснащенное ремнем безопасности, для фиксации туловища, противопролежневой подушкой; - подлокотники откидные, съемные, регулируемые по высоте, оснащённые мягкими накладками и боковыми, анти ударными, защитными щитками; - паспорт на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 70 789,41 | 16 | 1 132 630,56 |
| Кресло-коляска с электроприводом | Кресло-коляска с электроприводом должна быть предназначена для самостоятельного передвижения либо с сопровождающими лицами инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений и на площадках с твердым покрытием. Кресло-коляска должна управляться при помощи пульта управления с расположенным на нем манипулятором типа «джойстик», кнопочным регулятором скорости с показаниями на дисплеи, кнопкой для быстрого отключения питания, дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала, пульт управления должен иметь возможность установки на правую и левую стороны коляски, в зависимости от особенностей управления пользователя и регулироваться по длине относительно подлокотника. Конструкция и основные технические характеристики должны быть: Максимальная скорость движения не менее 6 км/ч. Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 400 мм и не более 410 мм - 3 шт; не менее 420 мм и не более 430 мм - 3 шт; не менее 430 мм и не более 440 мм - 5 шт; не менее 450 мм и не более 460 мм - 2 шт; не менее 460 мм и не более 470 мм - 4 шт; не менее 480 мм и не более 490 мм - 2 шт; не менее 520 мм и не более 540 мм - 1 шт; Глубина сиденья не менее 380 мм. Высота сиденья не менее 400 мм. Высота спинки не менее 380 мм. Ширина колес (передние/задние) не менее 5 см/6см Максимальный вес пользователя не более 130 кг Вес кресло-коляски не более 75 кг Рама коляски должна быть изготовлена из высокопрочных труб металлического сплава, складываться и раскладываться по вертикальной оси без применения инструмента. Спинка и сидение должны быть выполнены из ткани. Пробег после зарядки должен составлять не менее 20 км. В комплектацию кресло-коляски должно входить: - электронный пульт управления; - съемное устройство против опрокидывания; -съемные, поворотные подножки, откидывающиеся и регулируемые по высоте, оснащенные ремнями для голени; - передние, самоориентирующиеся колеса, с цельнолитыми шинами или пневматическими; -задние колеса, с пневматическими шинами; - зарядное устройство; -сидение, оснащенное ремнем безопасности, для фиксации туловища, противопролежневой подушкой; - подлокотники откидные, съемные, регулируемые по высоте, оснащённые мягкими накладками и боковыми, анти ударными, защитными щитками; - светоотражающие элементы; - паспорт на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 73 883,01 | 20 | 1 477 660,20 |
| Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП с электроприводом должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей вне помещений и на площадках с твердым покрытием. Перемещение кресло-коляски с электроприводом должно осуществляться инвалидом с помощью пульта управления (джойстика), расположенного на подлокотнике коляски, кнопкой для быстрого отключения питания, дисплеем, показывающим уровень заряда энергоблока, кнопкой для подачи звукового сигнала, пульт управления должен иметь возможность установки на правую и левую стороны коляски, в зависимости от особенностей управления пользователя и регулироваться по длине относительно подлокотника. Оснащение и комплектация должна быть: -съемные подлокотники регулируются по высоте и ширине; -боковые упоры для туловища; -спинка регулироваться по углу наклона; -подножки съемные, поворотные, откидывающие и регулируемые по высоте, укомплектованы опорными ремнями; -пятиточечный ремень крепления; -абдуктор; -передние колеса с цельнолитыми шинами или пневматическими; -задние колеса с пневматическими шинами; -корзина для блока аккумуляторов; -комплектоваться зарядным устройством; -в задней части кресло-коляски установлены антиопрокидыватели; -подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона; -сиденье, оснащенное ремнем безопасности, для фиксации туловища. Ходовые характеристики должны быть: -максимальная скорость-не менее 6 км/ч; -пробег после зарядки должен составлять не менее 20 км. Ширина в рабочем состоянии, не менее 500 мм Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 430 мм и не более 440 мм – 1шт. не менее 450 мм и не более 460 мм – 1шт. не менее 550 мм и не более 560 мм – 1шт. Вес не более 75 кг. Максимальный вес пользователя не более 130 кг Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию рамы, обеспечивающую плавность хода. Комплектация: - паспорт на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 74 905,17 | 3 | 224 715,51 |
| Итого: |  |  | 39 | 2 835 006,27 |

Требования к безопасности, экологической безопасности товара.

# Кресло-коляски с электроприводом (далее – кресло-коляски) должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела», ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" раздел 3. «Технические требования», раздел 4. Технические требования, ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51081-97 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность».

# Кресло-коляски при использовании должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при нормальной эксплуатации. Поставляемые кресло-коляски должны быть разрешены к применению Минздравом России. Кресло-коляски должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресло-коляски не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к хранению, упаковке товара, маркировке.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличие), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

В передаваемой Получателю (инвалиду) документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. При передаче Товара Получателю (инвалиду) обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

Маркировка упаковки кресел-колясок должна включать:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя, наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования кресел-колясок должен составлять не менее 5 лет с даты предоставления его Получателю.