Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных) для обеспечения ими инвалидов и детей-инвалидов в 2018 году

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения больных ДЦП, в том числе для детей-инвалидов при помощи сопровождающих в условиях помещений. Рама кресло-коляски должна быть складная из коррозионностойкого металлического сплава. Сидение и спинка должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Кресло-коляска должна быть оснащена: -пятиточечным ремнем безопасности; -подголовником мягким, регулируемым по высоте; -абдуктором мягким съемным; -подножками регулируемыми по длине; -спинкой, регулируемой по углу наклона, -сиденьем, устанавливающимся по ходу движения или против движения; -передние колеса самоориентирующиеся цельнолитые; -задние колеса со стояночным тормозом цельнолитые; -ножной опорой; -ручкой для сопровождающего лица; Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 280 мм не более 320 мм-14шт; не менее 320 мм не более 390 мм-11шт. глубина сидения не менее 300 мм; высота спинки не менее 500 мм. Грузоподъемность не более 75 кг. Вес кресло-коляски не более 21 кг. В комплекте поставки должно быть: -паспорт на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 26124,67 | 25 | 653116,75 |
| кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения больных ДЦП либо при помощи сопровождающих в условиях помещений. Рама кресло-коляски должна быть из коррозионностойкого металлического сплава. Сидение и спинка должны быть изготовлены из ткани с водоотталкивающей пропиткой. Кресло-коляска должна быть оснащена: -подлокотниками съемными, откидными; -подножками съемными, откидными; -приводом от обода колеса; -передними поворотными колесами с цельнолитыми шинами, регулируемыми по вертикали не менее чем в 4-х положениях; - задними быстросъемными колесами с цельнолитыми шинами; -тормозами стояночными; -сиденьем регулируемым; -спинкой, оснащенной съемным подголовником, - боковыми поддержками для тела, -возможностью изменения длины и/или ширины колесной базы; - ремнем безопасности; -подушкой на сиденье; -абдуктором; -антиопрокидывателями съемными, с колесной опорой; Глубина сиденья не менее 450 мм. Вес коляски не более 20 кг. Грузоподъемностью не менее 130 кг. Технические характеристики должны быть: Ширина сиденья в соответствии с Индивидуальной программой реабилитации Получателей: не менее 370 мм не более 380 мм-11шт; не менее 390 мм не более 400 мм-21шт; не менее 420 мм не более 430 мм-10шт; не менее 440 мм не более 450 мм-16шт; не менее 470 мм не более 480 мм-2шт; не менее 490 мм не более 500 мм-3шт; В комплекте поставки должно быть: -паспорт на русском языке; -гарантийный талон на сервисное обслуживание. | 31 149,25 | 63 | 1962402,75 |
| Итого: |  |  | 88 | 2615519,50 |

Соответствие требованиям к безопасности, экологической безопасности товара.

Кресла-коляски с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатные (для инвалидов и детей-инвалидов) (далее – кресла-коляски) должны соответствовать требованиям следующих стандартов: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела, Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50444-92 "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия" раздел 3. «Технические требования», раздел 4. Технические требования, ГОСТ ISO 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Кресла-коляски при использовании должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при нормальной эксплуатации. Поставляемые кресла-коляски должны быть разрешены к применению Минздравом России. Кресло-коляски должны быть новыми (не должны быть в употреблении, в ремонте, в том числе не должны быть восстановлены, не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства), не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресла-коляски не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

# Соответствие требованиям к хранению, упаковке товара, маркировке.

# Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка кресел-колясок должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ, а также обеспечивает защиту изделия от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличие), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

В передаваемой Получателю (инвалиду) документации должны быть указаны адреса специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей. При передаче Товара Получателю (инвалиду) должен быть передан гарантийный талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок кресел-колясок должен составлять не менее 24 месяца с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара, и должен быть равен установленному изготовителем гарантийному сроку эксплуатации.

Срок пользования кресло-коляской должен составлять не менее 6 лет с даты предоставления ее Получателю.

Срок поставки по 01 ноября 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателя, либо, по согласованию с  Получателем, в организованном (ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем (их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  Не допускается выдача Товара Получателям на улице, с машин, в арендованных гаражных боксах и т.п. местах.