Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (цифровых слуховых аппаратов заушных мощных) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов.

| Наименование технического средства реабилитации | Кол-во (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифровой слуховой аппарат заушный мощный для детей-инвалидов. Максимальный ВУЗД 90 должен быть не менее 135 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не более 75 дБ. Частотный диапазон должен быть не уже 0,1-5,5 кГц. Количество каналов цифровой обработки звука должно быть не менее 16. Количество программ прослушивания должно быть не менее 3. Должно быть наличие: - система микрофонов с адаптивной направленностью;- адаптивное подавление обратной акустической связи;- адаптивная система шумоподавления с функцией выделения речи;- подавление внезапных резких шумов неречевого диапазона;- беспроводная бинауральная синхронизация переключения программ и регулировки громкости;- функция подавления шума ветра;- автоматическая программа плавного изменения направленности системы микрофонов в зависимости от окружающей акустической обстановки;- индукционная телефонная катушка;- автоматическая программа переключения слухового аппарата в режим работы с телефоном;- функция сохранения (обучения) предпочтительных изменений пользовательских настроек слухового аппарата в зависимости от ситуационных окружающих акустических обстановок. | 14 | 19 913,33 | 278 786,62 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный мощный. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,1-5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов-не менее 133 не более 136 дБ. Максимальное акустическое усиление – не более 75 дБ. Количество каналов цифровой обработки звука не менее 4. Количество программ прослушивания не менее 4. | 70 | 9 442,50 | 660 975,00 |
| Цифровой слуховой аппарат заушный мощный. Слуховые аппараты должны иметь диапазон частот не менее 0,1 - 5,5 кГц. Максимальный ВУЗД 90 слуховых аппаратов – не менее 133не более 136 дБ. Максимальное акустическое усиление – не менее 65 дБ Тип аппарата - цифровой программируемый. Тип обработки звукового сигнала - не менее 20 каналов цифровой обработки (или бесканальный). Количество программ прослушивания не менее 3. Слуховой аппарат должен поддерживать следующие функции: -адаптивную систему шумоподавления; - адаптивное подавление обратной связи; - адаптивную направленность; - мульти-акустическую программу автоматической адаптации к окружающей среде; -подавление шума ветра; -регистрацию данных о режиме работы слухового аппарата. | 50 | 13 750,83 | 687 541,50 |
| Итого: | 134 |  | 1 627 303,12 |

При выдаче слуховых аппаратов Получателю, Поставщик обязан обеспечить инструктаж и консультативную помощь по правильному пользованию Товаром.

Требования к качеству и безопасности товара

# Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4) "Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия". ГОСТ Р 51024-2012 "Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний". ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 "Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей". ГОСТ Р 51407-99 "Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний". ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия".

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Слуховые аппараты должны быть новыми (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Маркировка упаковки слуховых аппаратов должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- количество Товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Гарантийный срок слуховых аппаратов составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Получателем акта сдачи-приемки товара, и не может быть меньше установленного изготовителем гарантийного срока эксплуатации. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок пользования слухового аппарата должен составлять не менее 4 лет с даты предоставления его Получателю.

Общее количество 134 штуки на сумму 1 627 303,12 (Один миллион шестьсот двадцать семь тысяч триста три рубля 12 коп.).

Срок поставки по 15 октября 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся(ихся) в помещении(ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном(ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».