ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью, обувью на протезы, обувью на аппараты, вкладными башмачками

| 1 | Наименование Заказчика: Государственное учреждение – Пензенское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, 440000, г. Пенза, ул. Московская, 19, телефон (8412) 59-06-00, факс (8412) 59-07-47, e-mail: info@ro58.fss.ru. |
| --- | --- |
| 2 | Источник финансирования заказа: Cредства федерального бюджета, перечисленных Фонду социального страхования Российской Федерации, в пределах, доведенных в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством. |
| 3 | Наименование предмета аукциона: Выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью, обувью на протезы, обувью на аппараты, вкладными башмачками. |
| 4 | Место выполнения работ: Пензенская область, г. Пенза. Организация, непосредственно выполняющая работы, должна иметь соответствующее оборудование и специалистов для выполнения работ по предмету контракта. Организация, непосредственно выполняющая работы, исполняет такие работы по индивидуальным заказам Получателей. |
| 5 | Сроки выполнения работ: В соответствии с условиями Контракта. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена контракта – 1 089 748 (один миллион восемьдесят девять тысяч семьсот сорок восемь) руб. 51 коп. Порядок формирования цены контракта: в цену Контракта включаются все расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным с учетом физиологических данных Получателей работам, содержащихся в Индивидуальной программе реабилитации, доставке результата работ Получателю, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Исполнитель должен уплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (Приложение 1 к Техническому заданию). |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата производится по мере выполнения работ по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения за период и получения Заказчиком счета, счета-фактуры |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по обеспечению инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов ортопедической обувью, обувью на протезы, обувью на аппараты, вкладными башмачками

| Наименование изделия | Функциональные (потребительские) характеристики | Количество (штук) | Начальная (максимальная) цена за единицу (руб.) | Начальная (максимальная) стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Обувь на протез | Выполнение работ по обеспечению обувью на протез включает комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых в отношении отдельных категорий граждан, обувь на протез предназначена для людей с ограничениями жизнедеятельности и обеспечивает пользователей реабилитацией в повседневном быту, на работе и отдыхе. Выполнение работ по обеспечению обувью на протез также включает в себя предоставление (выдачу) обуви на протез массового производства, по индивидуальным обмерам на основании медицинского заключения врача ортопеда, из полуфабрикатов максимальной готовности на основании медицинского заключения врача ортопеда. Обувь на протез, предоставляемая гражданам, соответствует требованиям законодательства РФ (ГОСТам и СаНПиН), предъявляемых к данным изделиям. Выдаваемая обувь на протез должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки, с соблюдением требований ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие Технические условия». Обувь на протез соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация»; прочность крепления, деформация задника и подноска соответствовать ГОСТ 21463 и гибкость обуви - ГОСТ 14226. Обувь на протез должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001. Обувь на протез должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). | 340 | 1293,00 | 439620,00 |
| 2. Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки (Ботинок, полуботинок мужской; ботинок, туфель женский) | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью при односторонней ампутации включает комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых в отношении отдельных категорий граждан, а обувь ортопедическая при односторонней ампутации обеспечивает восстановление и профилактику сохранившейся конечности. Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью при односторонней ампутации также включает в себя предоставление (выдачу) ортопедической обуви при односторонней ампутации по индивидуальным обмерам на основании медицинского заключения врача ортопеда и в зависимости от состояния сохранившейся конечности. Ортопедическая обувь при односторонней ампутации, предоставляемая гражданам, соответствует требованиям законодательства РФ (ГОСТам и СаНПиН), предъявляемых к данным изделиям. Выдаваемая ортопедическая обувь при односторонней ампутации должны быть упакована в упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки, с соблюдением требований ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие Технические условия». Ортопедическая обувь при односторонней ампутации соответствует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация»; прочность крепления, деформация задника и подноска соответствовать ГОСТ 21463 и гибкость обуви - ГОСТ 14226. Ортопедическая обувь при односторонней ампутации в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: союзка жесткая, полусоюзка жесткая,передний жесткий клапан, бочок жесткий. б) специальные металлические детали: пластина для ортопедической обуви. в) межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка. Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. г) специальные детали низа: каблук и подошва особой формы. Ортопедическая обувь при односторонней ампутации должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001. Ортопедическая обувь при односторонней ампутации должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Межстелечный слой доолжен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С. | 132 | 1931,92 | 255013,44 |
| 3. Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке (Ботинок утепленный мужской, женский) | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью при односторонней ампутации включает комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых в отношении отдельных категорий граждан, а обувь ортопедическая при односторонней ампутации обеспечивает профилактику сохранившейся конечности. Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью при односторонней ампутации также включает в себя предоставление (выдачу) ортопедической обуви при односторонней ампутации на подбор. Ортопедическая обувь при односторонней ампутации, предоставляемая гражданам соответствует требованиям законодательства РФ (ГОСТам и СаНПиН), предъявляемых к данным изделиям. Выдаваемая ортопедическая обувь при односторонней ампутации должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки, с соблюдением требований ГОСТ 20790/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское. Общие Технические условия». Ортопедическая обувь при односторонней ампутации соответствовует требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация»; прочность крепления, деформация задника и подноска соответствовать ГОСТ 21463 и гибкость обуви - ГОСТ 14226. Ортопедическая обувь при односторонней ампутации должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001. Ортопедическая обувь при односторонней ампутации должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С. | 135 | 2528,33 | 341324,55 |
| 4. Вкладной башмачок | Вкладной элемент в обувь, применяется при ампутации переднего отдела стопы. Изготавливается индивидуально по слепку. Вкладной элемент в обувь должен быть устойчив к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001. Вкладной элемент в обувь должен быть устойчив к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). | 2 | 2544,68 | 5089,36 |
| 5. Обувь на аппарат | Выполнение работ по обеспечению обувью на аппарат включает комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых в отношении отдельных категорий граждан, а обувь на аппарат обеспечивает компенсацию статико-динамической функции стопы и профилактику стопы. Выполнение работ по обеспечению обувью на аппарат также включает в себя предоставление (выдачу) обуви на аппарат по индивидуальным обмерам на основании медицинского заключения врача ортопеда и в зависимости от состояния стопы. Обувь на аппарат в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня: а) межстелечные слои: выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один, несколько из вышеуказанных элементов. б) специальные детали низа: каблук и подошва особой формы. Обувь на аппарат должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001. Обувь на аппарат должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). | 18 | 2705,62 | 48701,16 |

Требования к качеству изделий

Ортопедическая обувь обеспечивает:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении;

- фиксацию стопы в правильном положении.

Ортопедическая обувь не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистость деталей верха, стяжка «лица», осыпание покрытия, неустойчивость покрытия, дефекты сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество комплектующих и материалов.

Требования к техническим характеристикам изделий

Ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов из нижеперечисленного перечня:

а) специальные жесткие детали:

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

б) специальные мягкие детали:

- боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

- пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

г) межстелечные слои:

- выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка.

Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

д) специальные детали низа:

- каблук и подошва особой формы;

При обработке ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Ортопедическая обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001.

Ортопедическая обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Требования к безопасности изделий

Требования к размерам, упаковке и отгрузке ортопедической обуви.

Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Упаковка, хранение и транспортирование ортопедической обуви должны производиться в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества.

Исполнитель гарантирует, что результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна на Изделия в течение 70 дней после подписания Акта сдачи-приемки Изделия.

Использование государственным заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик объекта закупки, не установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, является необходимостью, обусловленной потребностью государственного заказчика в изделиях показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) изделия и качественных характеристик, которых не покрываются документами национальной системы стандартизации и техническими регламентами, а также результатом мониторинга рынка, с учетом требований Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», требованиями нормативных документов:

- Приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 года № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 2347-р», от 13 февраля 2018 года № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

Требования к результатам выполненных работ

Получение эффекта реабилитации от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов.