Приложение №1

к приказу РО №__________от __________2018г.

Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году. Аппарат на нижние конечности и туловище.  Количество всего 7  штук на сумму 1 512 588 рублей 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на нижние конечности и туловище(ортез) | Аппарат изготавливается индивидуально по слепкам, снятым с пациента и представляет собой конструкцию, состоящую из двух частей: Первая часть - полукорсет для фиксации туловища из термопласта с металлическим каркасом и снабжена защитной прокладкой из вспененного полиуретана. На задней поверхности полукорсета имеются две металлические втулки для закрепления соединительных стержней. Передняя честь: жесткая пластиковая пластина текстильным покрытием, на ней при помощи металлических заклепок крепятся скобы для фиксирующих ремней. Задняя и передняя части полукорсета соединены между собой двумя фиксирующими ремнями. Ремни крепятся к задней металлической части при помощи металлических кнопок и вшиты в текстильный чехол. Объем внутренней окружности полукорсета регулируется фиксирующими ремнями. Вторая часть – два тазобедренных стержня с манжетами: Основа манжета: жесткая пластиковая пластина, на ней закреплена металлическая втулка для фиксации соединительного стержня (шины). С внутренней поверхности манжеты регулируются фиксирующим ремнем при помощи «липучки». Ремень закреплен на одной стороне манжета двумя металлическими заклепками, к другой стороне крепится застежкой – кнопкой. Конструктивные элементы аппарата изготавливаются из термопластичных материалов методом вакуумной формовки, силовые несущие стержни (шины) шарниры устанавливаются стальные. Вес аппарата не более – 3500г. . Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 7 | 216084,00 | 1512588,00 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 512 588 рубля 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом.

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г. Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия в срок до 30 ноября 2018г.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия (приложение № 2),  реестра выполненных работ , акта поставки товара ), отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заместитель начальника ОСП								Н.С.Протопопова