Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалида

протезом нижней конечности.

Предмет аукциона в электронной форме: выполнение работ по обеспечению инвалида протезом нижней конечности.

1. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта - 3123727 (Три миллиона сто двадцать три тысячи семьсот двадцать семь) рублей 70 копеек.

2. Количество - 1 шт.

3. Срок выполнения работ - по 11.12.2018 включительно.

4. Срок сверки взаиморасчетов - по 20.12.2018 включительно.

5. Срок действия контракта - по 25.12.2018 включительно.

6. Место выполнения работ - г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание инвалида  выездной бригадой на дому. Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней с даты получения  реестра получателя. Доставка готового изделия - по месту фактического проживания инвалида (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему готовое изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию инвалида (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию инвалида - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению инвалида в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.

7. Источник финансирования закупки - средства федерального бюджета.

Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра  выполненных работ, акта сдачи-приемки выполненных работ, акта о приемке исполненных обязательств, счета.

8. Порядок формирования цены контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изделий инвалиду и другие расходы по исполнению государственного контракта.

9. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание по функциональной классификации | Кол-во, шт. | Цена, ед. изд. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы из листового термопластичного пластика). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление вакуумное. Регулировочно-соединительное устройство в зависимости от веса пациента. Наличие поворотного устройства. Модуль коленный гидравлический одноосный с полностью электронным контролем фазы опоры и переноса. Материал – карбон. Время работы без подзарядки не менее 5 дней. В комплектацию модуля коленного входят: гироскоп и датчик ускорения, угловой датчик, датчик момента вращения, жесткий протектор для защиты коленного шарнира, аккумулятор и электронные компоненты, индукционное зарядное устройство, закрепленное с помощью магнита на обратной стороне коленного шарнира. В несущем модуле находятся датчики измерения величия моментов щиколотки и вертикальных усилий, действующих на шарнир. Углепластиковая стопа с высоким уровнем энергосбережения, конструкция стопы имеет адаптер пирамидку, система пружин переднего и пяточного отдела стопы обеспечивает эффективную амортизацию при спуске вниз, высокую стабильность, безопасность и высокую отдачу энергии. Опорная пружинная система объединяет пяточную переднюю часть в оптимальную единую систему. В комплект поставки стопы входят два пяточных клина, позволяющих индивидуально настроить характеристики переката. Оболочка стопы изготовлена из высокопрочных полимерных материалов. Косметическая облицовка модульная, съемная, пластиковая с защитной функцией. | 1 | 3123727,70 |

Протез должен быть классифицирован в соответствии с требованиями   Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 51191-2007, ГОСТ Р 53869-2010.

Гарантийный срок устанавливается не менее 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине инвалида, за счет собственных средств.

Выполнение работ по обеспечению инвалида изделием должно осуществляться в соответствии с декларациями о соответствии.