Техническое задание

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (застрахованные лица), протезно-ортопедическими изделиями (протезами нижних конечностей)

Наименование  товара, работ, услуг

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей – предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу протезно – ортопедических изделий.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с  учетом анатомических дефектов нижних конечностей индивидуально для застрахованных лиц, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности застрахованных лиц, их психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей должно осуществляться при наличии: наличии нормативно-технической документации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в  протезировании:

- приемные гильзы протезов нижних конечностей должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам застрахованного лица и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом;

- функциональные узлы протезов должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- постоянный протез предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики по форме, приведенной в документации.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке Изделий

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно изделиями медицинского назначения - по ГОСТ 20790-93 и ГОСТ Р 51632-2014 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц восстановлена опорная и двигательная функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  выполнения работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готовых изделий в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протезы бедра, голени модульного типа - не менее 12 месяцев,

- Протез голени немодульного типа – не менее 7 месяцев.

В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно. Проезд застрахованного лица, в том числе с сопровождающим лицом (в случае, если сопровождение обусловлено медицинскими показаниями) к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия, оплачивается Исполнителем.

Место, условия и сроки выполнения работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних конечностей считаются начатыми с момента обращения застрахованного лица к Исполнителю с Направлением, выдаваемым Заказчиком.

Место выполнения работ по обеспечению застрахованного лица протезно – ортопедическими изделиями – Республика Бурятия.

Срок передачи результатов работ – по 12.12.2018г. включительно. Выполнение работ: со дня, следующего за днем заключения государственного контракта по 12.12.2018г. (включительно).

Направления принимаются Исполнителем –  не позднее 30 ноября 2018 года.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма, сроки и порядок оплаты определяются Государственным контрактом.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий застрахованному лицу и другие расходы по исполнению государственного контракта.

«Протезы нижних конечностей»

Количество  изделий 15 шт. на сумму 2250833,66  руб.

| Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик Изделий | Объем выполняемых работ (изд.шт.) | Цена за единицу (руб.) | Общая цена Изделий (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза должна изготавливаться из термопластичных материалов. Крепление с использованием эластичного бандажа и кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа одноосная с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания. Тип протеза: любой, по назначению. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | 7 | 173965,00 | 1217755,00 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием эластичного наколенника и кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа одноосная с голеностопным шарниром, подвижная в вертикальной плоскости. Тип протеза: любой по назначению. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | 3 | 119922,33 | 359766,99 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, должна изготавливаться по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Силиконовые чехлы должны иметь функцию вертикального и горизонтального растяжения с толщиной стенки 6 мм. Крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа одноосная с голеностопным шарниром, подвижная в вертикальной плоскости. Тип протеза: любой, по назначению. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | 2 | 243812,33 | 487624,66 |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный шинно-кожаный. Без косметической облицовки и оболочки. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы – кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая с щиколоткой на культю. Тип протеза: любой, по назначению. | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие | 3 | 61895,67 | 185687,01 |
| ИТОГО: | 15 |  | 2250833,66 |