Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики товара | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-09 Протез голени модульный | Протез голени модульный. Облицовка косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Дополнительно должна быть изготовлена одна пробная приемная гильза. Материал постоянной приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе связующей смолы. Без вкладной гильзы, с чехлом полимерным силиконовым с высоким уровнем стабилизации. Чехол должен быть выполнен с прослойкой для защиты гребня большеберцовой кости, обеспечивающей оптимальную амортизацию. Крепление протеза должно быть вакуумное и «герметизирующим» коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна быть карбоновая с низкой монтажной высотой, с высокой степенью энергосбережения и отличаться высокой функциональностью, и представлять собой единую систему из элементов, выполненных из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна и опорной пружины из высокопрочного полимера. Стопа должна обладать мягким перекатом, высокой гибкостью, поддерживать равновесие при ходьбе по неровной поверхности. Жесткость пятки должна регулироваться в соответствии с индивидуальными потребностями пациента за счет применения пяточных клиньев. Протез должен комплектоваться набором средств по уходу за культей. Протез постоянный. | 1 |
| 2 | 8-07-09 Протез голени модульный | Протез голени модульный. Облицовка косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе связующей смолы. Без вкладной гильзы, с чехлом сополимерным с внешним текстильным покрытием. Крепление протеза должно быть вакуумное и «герметизирующим» коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна быть с высокой функциональностью, улучшенной вертикальной амортизацией и повышенной ротационной эластичностью, обеспечивать адаптацию под неровности поверхности опоры. Стопа должна способствовать уменьшению вертикальных и крутящих моментов между культей и протезом, позволять применять ее в обычных бытовых условиях и при занятиях непрофессиональным спортом. Протез должен комплектоваться набором средств по уходу за культей. Протез постоянный. | 1 |
| 3 | 8-07-10 Протез бедра модульный | Протез бедра. Модульный. Облицовка косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Дополнительно должна быть изготовлена одна пробная приемная гильза. Материал постоянной приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе связующей смолы. Приемная гильза должна быть с упруго-эластичным вкладышем. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна быть карбоновая легкой конструкции. Соединение сдвоенных пружинных элементов стопы должно гасить ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивать физиологический перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Стопа должна подходить для различной скорости ходьбы, ходьбы по пересеченной местности, снижать нагрузку на здоровую конечность. Модульный коленный шарнир должен быть полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса, в котором безопасность в фазе опоры осуществляется за счет четырехосной конструкции шарнира. Должна быть раздельная регулировка сопротивления при сгибании и разгибании. Протез постоянный. | 1 |
| 4 | 8-07-10 Протез бедра модульный | Протез бедра. Модульный. Облицовка косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Приемная гильза должна быть индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе связующей смолы. Без вкладной гильзы. Крепление протеза должно быть вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу пациента. Стопа должна быть одноосная шарнирная с регулируемым пяточным амортизатором. В передней части стопы должен иметься пластиковый закладной элемент, обеспечивающий ее упругость и долговечность. Модульный коленный шарнир должен быть одноосный с механизмом торможения, с пневматическим управлением фазой переноса. Тормозной механизм должен срабатывать при нагрузке на пятку и способствовать высокой устойчивости в фазе опоры. Для управления фазой переноса должна быть возможность индивидуальной регулировки сопротивления при сгибании и разгибании за счет двухкамерного пневматического цилиндра. Протез постоянный. | 1 |