Приложение № 1

Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших  повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей

| № | Наименование изделия, шифр изделия, производитель | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства, комплектность | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протез бедра | Протез бедра: модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза индивидуальная (1 пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной приемной гильзы литьевой слоистый пластик, облегченный высокой прочности «карбон». Вкладной элемент из эластичных термопластов «для скелетированных гильз». Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические. Крепление протеза вакуумное. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с регулируемой жесткостью пятки. Коленный шарнир одноосный с независимым гидравлическим регулированием сгибания и разгибания, фазой опоры. Ротационное устройство. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный, влагозащищенный, для пациентов 2-3 уровня активности. Материал индивидуальной постоянной термопласт, несущей гильзы жесткий пластик. Косметическое покрытие - отсутствует. Крепление вакуумное, допускается дополнительное крепление. Стопа монолитная, с противоскользящей подошвой. Коленный шарнир многоосный, с геометрическим замком, с ручным замком. Тип протеза: специальный. Срок службы не менее 3 лет. | 1 |
|  | Протез голени | Протез голени модульного типа для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: чехлы полимерные гелевые. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление с использованием вакуумного насоса и герметизирующего наколенника. Стопа углепластиковая с улучшенной амортизацией, мягким перекатом, адаптируется под скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени | Протез голени модульного типа для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: индивидуально термоформуемые чехлы полимерные гелевые. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: с использованием замка. Стопа углепластиковая подвижная во всех плоскостях. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез бедра | Протез при экзартикуляции бедра модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: поясное. Тазобедренный шарнир механический. Коленный шарнир многоосный, с геометрическим замком, с механической регулировкой фаз сгибания-разгибания. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез бедра | Протез бедра модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: вакуумное. Стопа шарнирная, подвижная в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир многоосный, механический, с геометрическим замком, с механической регулировкой сгибания-разгибания. Поворотное устройство. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез бедра | Протез бедра модульный для пациентов 1-2 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Вкладной элемент: подвесной кожаный чехол. Крепление протеза: поясное. Стопа шарнирная, подвижная в сагиттальной плоскости. Коленный шарнир одноосный, механический, с ручным замком. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени | Протез голени модульного типа для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: из вспененных материалов. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: за счет формы приемной гильзы. Стопа полиуретановая монолитная. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени | Протез голени: модульный для пациентов 3-4 уровня активности приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: чехлы полимерные, гелевый. Крепления с использованием вакуумного насоса и герметизирующего наколенника. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки чулки ортопедические. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с регулируемой жесткостью пятки. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез бедра | Протез бедра модульный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: поясное и вакуумное. Стопа углепластиковая с расщепленным носком, с регулировкой жесткости пятки. Коленный шарнир одноосный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени | Протез голени модульного типа для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Приемная гильза: индивидуальная. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик. Вкладная гильза: чехлы полимерные гелевые. Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические. Крепление протеза: вакуумное, с помощью клапана. Стопа углепластиковая с улучшенной амортизацией, мягким перекатом, адаптируется под скорость ходьбы, со сменной косметической оболочкой. Срок службы не менее 2 лет. | 1 |
|  | Протез голени для купания | Протез голени купальный для пациентов 2-3 уровня активности и весом не более 100 кг. Косметическая облицовки жесткая, изготавливается из литьевых слоистых пластиков. Без косметического покрытия. Приёмная гильза индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, в качестве вкладного элемента чехлы полимерные гелиевые. Крепление протеза за счет вакуумного клапана и наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа полиуретановая, монолитная. Тип протеза: специальный. Срок службы не менее 3 лет. | 1 |
| ИТОГО: |  | 12 |
| НМЦК | 3 209 449,00 |

Требования к качеству работ

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей должны быть направлены на восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов.

Приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта Российской Федерации   «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка исследования», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Наличие декларации соответствия или сертификата обязательно, т.к. протезно-ортопедические изделия (протезы нижних конечностей) включены в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», соответствие товара, работы, услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, подтверждается декларацией о соответствии на данную продукцию.

Требования к маркировке, упаковке изделий

Маркировка протезов, а так же их упаковка, хранение и транспортировка к месту жительства застрахованных лиц должна осуществляться с соблюдением требований РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»

Требования к результатам работ

Обеспечение застрахованных лиц протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненной, если у застрахованных лиц восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Действие контракта по 28 декабря 2018 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами обязательств.

Выполнение работ по изготовлению протезов осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Первичный прием Получателя, примерки и передача  результата работ Получателю осуществляется в протезно-ортопедических центрах на территории   г. Волгограда по адресу, указанному Исполнителем (сообщается Исполнителем Заказчику в срок, не более одного дня со дня заключения государственного Контракта) или при необходимости по месту жительства Получателя в г. Волгограде и Волгоградской области. Срок изготовления Изделия не более 60 дней с момента заключения Контракта и получения Исполнителем индивидуального направления. В случае получения направления после 20 октября 2018,  срок выполнения но не позднее 20 декабря 2018 года.

Для расчетов Исполнитель передает Заказчику реестр выполненных работ (приложение), итоговый акт по исполнению государственного контракта в 2 экземплярах (один из которых передается Исполнителю после подписания Заказчиком), акт сдачи-приемки работ Получателю (Приложение), спецификацию протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления (Приложение), отрывной талон к Направлению (Приложение), счет, акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний (Приложение) в 2 экземплярах (один из которых передается Исполнителю после подписания Заказчиком).

Требования к гарантийному сроку

Исполнитель гарантирует, что Изделие, выполненное в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок гарантии исчисляется с даты подписания Акта сдачи-приемки работ Получателю и составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт Изделия бесплатно.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении Получателя аппаратом, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Порядок и сроки приемки выполненных работ

Приемка выполненных работ (результатов) Заказчиком осуществляется путем проведения проверки в части соответствия требованиям, установленным настоящим контрактом. Проверка осуществляется Заказчиком до начала выдачи Изделия Получателю.

Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о дате выдачи каждого Изделия Получателю не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до выдачи.

При осуществлении проверки (результатов) Заказчиком проверяется:

- соблюдение установленных правил маркировки поставляемого Изделия;

- спецификация протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления (приложение к настоящему Контракту), в части, которая подтверждает соответствие Изделия требованиям настоящего Контракта. Спецификация оформляется Исполнителем в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

- наличие следующих документов:

а) действующего регистрационного удостоверения (при наличии);

б) действующей декларации о соответствии либо сертификата соответствия;

в) правил и условий эффективного и безопасного использования Изделия на русском языке;

г) паспорт протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления;

д) гарантийный талон на протезно-ортопедическое изделие;

е) документ, подтверждающий соответствие базовых узлов, указанных в спецификации (приложение к настоящему Контракту), техническому заданию (приложение к настоящему Контракту).

По результатам проверки Стороны подписывают Акт проверки либо, в случае выявления несоответствия требованиям, установленным настоящим контрактом, мотивированный отказ от подписания Акта проверки.

В Акте проверки указывается наименование и маркировка Изделия, ФИО Получателя, документы, подтверждающие соответствие Изделия. Указанный акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя.

Выдача Изделия Получателю осуществляется только после подписания Акта выборочной проверки  каждого наименования Изделия.

При передаче Изделия Получателю оформляется Акт сдачи-приемки работ Получателю, который подписывается Исполнителем и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один – у Получателя. В случае наличия у Получателя претензий к Изделию Получатель отражает их в Акте сдачи-приемки работ Получателю.

Датой выполнения работ по настоящему Контракту является дата подписания Исполнителем и Получателем Акта сдачи-приемки работ Получателю.

Результат приемки выполненных работ оформляется путем подписания Заказчиком представленного Исполнителем акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессиональных заболеваний (Приложение к настоящему Контракту) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов.

Для проверки выполненных Исполнителем работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проведение экспертизы результатов Заказчиком своими силами осуществляется в части соответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом, на основании документов, представленных Исполнителем.

Ответственное лицо за исполнение  государственного контракта на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших  повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и (или) профессиональных заболеваний, протезами нижних конечностей – консультант отдела СПР Ишназарова Гельнур Гильмандиновна.

Заместитель начальника отдела

страхования профессиональных рисков                                                        	Т.А. Лапинская