Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – кресел-колясок с ручным приводом  комнатных (для инвалидов и детей инвалидов)

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за единицу Товара (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная. Кресло-коляска должна быть предназначена для самостоятельного передвижения людей с заболеванием опорно-двигательного аппарата, а также при помощи сопровождающих лиц в условиях помещения. Конструкция и основные технические характеристики: -рама коляски должна быть складная, изготовлена из стальных труб с порошковым напылением; -спинка: должна быть складной; -подножки должны быть съемные и откидные; -светоотражающие устройства на задних колесах; - антиопрокидывающие устройства. |  | 100 | 10 522,69 | 1 052 269,00 |
|  | Ширина сиденья должна быть от 380мм до 500мм (должно быть не менее 5 типоразмеров в зависимости от потребности). | Диапазон значений |  |  |  |
|  | Грузоподъемность должна быть не менее 125 кг | Минимальное значение |  |  |  |

Количество – 100 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 052 269  рублей 00 копеек.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам  кресел-колясок

Назначение

Кресло-коляска: транспортное средство, предназначенное для инвалидов и больных и приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего.

Общие технические требования

Кресло-коляска должна стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки).

Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

Шины колес кресла-коляски должны плотно прилегать к бортам ободьев по всей окружности колеса.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Гарантии на кресла-коляски

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при его нормальной эксплуатации.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке  кресел-колясок

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На каждой кресло-коляске должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- обозначение технических условий;

- дата изготовления (год, месяц);

- страна-изготовитель;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Соответствие стандартам

Все кресла-коляски в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

-   ГОСТ Р 50602-93 «Кресла - коляски. Максимальные габаритные размеры»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний».

Наличие регистрационного удостоверения на кресла-коляски должно быть обязательно.

Дополнительные условия

Участник должен поставить по контракту кресла-коляски, соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.