Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: поставка автомобилей с адаптированными органами управления, предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве

Требования к товару: Автомобили соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Все автомобили должны быть легковыми,  2018 года изготовления.

Автомобили должны быть оборудованы адаптированными органами управления для водителей с ограниченными физическими возможностями.

Автомобили должны иметь комплект документов и заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме 5 литров.

Качество, маркировка и комплектность поставляемых и выдаваемых получателям автомобилей должны соответствовать государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

Требования к  техническим характеристикам  товара:

| №/№ пп | Наименование Товара | Описание Товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристик | Показатели характеристик |  |  |
| 1 | Автомобиль с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве | Категория автомобиля | М1 | Шт. | 8 |
|  |  | Количество дверей | не менее 4 (включительно) |  |  |
|  |  | Экологический класс | не менее 5 (включительно) |  |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Тип коробки передач | механическая |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 и не более 1800 |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | Топливо | автомобильный бензин с октановым числом не менее 95 |  |  |
|  |  | Антиблокировочная тормозная система | Наличие |  |  |
|  |  | Адаптированные органы управления для лиц с поражением нижних конечностей | Наличие |  |  |
| 2 | Автомобиль с адаптированными органами управления, предназначенный для застрахованного лица с ограниченными физическими возможностями, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве | Категория автомобиля | М1 | Шт. | 2 |
|  |  | Количество дверей | не менее 4 (включительно) |  |  |
|  |  | Экологический класс | не менее 5 (включительно) |  |  |
|  |  | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |  |
|  |  | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |  |  |
|  |  | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |  |  |
|  |  | Тип коробки передач | автоматическая |  |  |
|  |  | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | не менее 1500 и не более 1800 |  |  |
|  |  | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 |  |  |
|  |  | Топливо | автомобильный бензин с октановым числом не менее 95 |  |  |
|  |  | Антиблокировочная тормозная система | Наличие |  |  |
|  |  | Адаптированные органы управления для лиц с поражением нижних конечностей | Наличие |  |  |
| 3 | ИТОГО | Шт. | 10 |

Требования к  безопасности товара: Товар должен отвечать требованиям безопасности (безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды), установленным действующим законодательством (Закон РФ от 07.02.1992  №2300-1 «О  защите прав потребителей»). Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка, заверенная печатью поставщика.

Товар должен соответствовать нормам, правилам, стандартам, установленным следующими нормативными документами:

1) технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

2) постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации (Госстандарта РФ) от 01.04.1998 № 19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»;

3) постановление Правительства РФ от 26.07.2010  № 552
"Об утверждении списка товаров (продукции), подлежащих обязательному подтверждению соответствия техническому регламенту «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ" при помещении под таможенные процедуры, предусматривающие возможность отчуждения или использования этих товаров (продукции) в соответствии с их назначением на территории Российской Федерации».

4)  постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1221  «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае если в соответствии с законодательством РФ поставляемый товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии.

Товар должен пройти предпродажную подготовку, о чем в сервисной книжке должна быть сделана соответствующая отметка.

Автомобили по требованию заказчика должны быть оборудованы адаптированными органами управления для водителей с ограниченными физическими возможностями и иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Поставщик гарантирует соответствие автомобиля требованиям ГИБДД при регистрации транспортного средства.

| Наименование Товара, (модификация) | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Автомобили с адаптированными органами управлением (на здоровую правую ногу) механическая коробка передач | 2 |
| Автомобили с адаптированными органами управлением (на здоровую левую ногу) механическая коробка передач | 6 |
| Автомобили с адаптированными органами управлением (с ручным управлением) автоматическая коробка передач | 2 |
| ИТОГО: | 10 |

Условия поставки и приемки товара: Передача автомобилей осуществляется Поставщиком (представителем Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории города Тамбова, при представлении Получателями (их доверенными лицами) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.