Техническое задание

На поставку транспортных средств (автомобилей) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеющих ограничения физических возможностей

| Описание объекта закупки, его качественные, функциональные и технические характеристики. Требования к упаковке товара | Транспортное средство (автомобиль) является средством для социальной и профессиональной реабилитации застрахованных лиц, имеющих ограничения физических возможностей и предназначен для передвижения в уличных условиях Характеристики транспортных средств (автомобилей) указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию |
| --- | --- |
| Требования к гарантийному сроку товара, к гарантийному обслуживанию товара | Гарантийный срок эксплуатации транспортного средства (автомобиля) 36 месяца, или 100 000 км. пробега, в течение этого срока Поставщик обязан производить замену или ремонт транспортного средства (автомобиля) бесплатно |
| Количество товара, объем работ, услуг | Автомобиль, оборудованный адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций левой ноги: - с механической трансмиссией — 6 штук. |
| Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг | На складе Поставщика (представителя Поставщика) в городе Новосибирске |
| Сроки поставки товара или выполнения работ либо оказания услуг | С даты подписания Контракта по 21 декабря 2018 года включительно. |
| Условия и порядок поставки товара или выполнения работы либо оказания услуг | Поставка транспортных средств (автомобилей) для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, имеющих ограничения физических возможностей, осуществляется Поставщиком по направлению (форма направления на получение либо изготовление технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н) Заказчика, согласно реестру получателей товара Заказчика (Приложение № 2 к Техническому заданию) передаваемого Поставщику по мере возникновения потребности в обеспечении застрахованных лиц транспортными средствами (автомобилями), в точном соответствии с перечнем транспортных средств (автомобилей), указанных в Приложении № 1 к Техническому заданию. Поставщик письменно извещает Заказчика о предстоящей поставке транспортных средств (автомобилей) не позднее, чем за 10 дней до начала поставки |

Приложение № 1 к Техническому заданию

Наименование товара:

Транспортные средства категории М1, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями (далее по тексу – автомобили), оборудованные адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций левой ноги.

Код товара в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) — 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки.

Количество товара:

Количество автомобилей, оборудованных адаптированными органами управления для лиц с нарушением функций левой ног:

- с механической трансмиссией – 6 штук.

Срок поставки товара: по 21 декабря 2018 года включительно.

Характеристики товара:

| № п/п | Технические характеристики (показатели товара) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | М1 |
| 2 | Экологический класс | не ниже 5 |
| 3 | Тип кузова | цельнометаллический, несущий |
| 4 | Количество мест | 5 (первый ряд – 2, задний ряд - 3) |
| 5 | Колесная формула | 4 х 2 |
| 6 | Ведущие колеса | передние |
| 7 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 8 | Двигатель (тип) | четырехтактный, с искровым зажиганием |
| 9 | Система зажигания (тип) | электронная |
| 10 | Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
| 11 | Антиблокировочная тормозная система | наличие |
| 12 | Адаптированные органы управления для лиц с нарушением функций левой ноги | наличие |

Требования к поставляемому товару:

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877 (далее по тексту - ТР ТС 018/2011), в том числе дополнительным требованиям к транспортным средствам категории M1, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть оснащены антиблокировочной тормозной системой.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2018 года выпуска.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушениями функций левой ноги, должны быть оборудованы адаптированными органами управления.

Адаптированные органы управления должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Автомобили должны соответствовать коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014 (КПЕС 2008) — 29.10.59.390, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под её юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Срок эксплуатации автомобилей должен составлять не менее 7 лет.

Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства должно быть выдано в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги) сертифицированы в составе транспортного средства - Одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций обеих ног);

В случае, если адаптированные органы управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги) не сертифицированы в составе транспортного средства - Одобрение типа транспортного средства; паспорт транспортного средства с отметкой органа ГИБДД о соответствии транспортного средства условиям безопасности колесных транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями (установка устройств управления автомобилями категории М-1 водителями инвалидами с патологией нижних конечностей).

Документы, передаваемые вместе с товаром:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- одобрение типа транспортного средства, с указанием на оборудование транспортного средства  адаптированными органами управления (устройствами ручного управления автомобилями категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением функций левой ноги) или одобрение типа транспортного средства; паспорт транспортного средства с отметкой органа ГИБДД о соответствии транспортного средства условиям безопасности колесных транспортных средств с внесенными в их конструкцию изменениями (установка устройств управления автомобилями категории М-1 водителями инвалидами с патологией нижних конечностей).

Место поставки и условия передачи, приемки товара:

Передача автомобилей Получателям осуществляется на складе Поставщика (представителя Поставщика) в г. Новосибирск.

Поставка автомобилей осуществляется на основании реестра получателей.

Поставщик обязан письменно известить Заказчика о предстоящей поставке автомобилей не позднее, чем за 10 дней до начала поставки.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на автомобили должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента его передачи Получателю.

Условия и порядок гарантийного обслуживания автомобилей указаны в сервисной книжке, выдаваемой вместе с автомобилем.

Требования к качеству товара:

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

Автомобили не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, а также механических повреждений (вмятины, царапины, порезы и т.п.).

Требования к транспортировке, маркировке и упаковке Товара.

Условия перевозки Товара полностью обеспечивают полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Маркировка соответствует требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации.