### Техническое задание

Наименование объекта закупки: поставка технических средств реабилитации (кресла-коляски с электроприводом комнатные и прогулочные, ДЦП комнатные и ДЦП прогулочные).

Количество поставки товара: 30 штук.

Место поставки товара: Республика Дагестан г.Махачкала.

Сроки действия Контракта: 30.11.2018года.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам для кресел-колясок.

Кресла-коляски с электроприводом универсальные, предназначенные для самостоятельного передвижения в помещениях и уличных условиях инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-1-2005 «Кресла колесные. Определение статической устойчивости»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-2-2005 «Кресла-коляски. Определение динамической устойчивости кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-6-2005 «Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-3-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения эффективности действия тормозной системы»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-4-2005 «Кресла-коляски. Определение запаса хода кресел колясок с электроприводом и скутеров путем измерения расхода энергии»;

- ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-5 «Кресла-коляски. Определение габаритных размеров, массы и радиуса поворота»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-6-2005 «Кресла-коляски. Определение максимальной скорости, ускорения и замедления кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-7 «Кресла-коляски. Определение размеров сидения и колеса кресла-коляски»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-14-2005 «Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки»;

- ГОСТ Р 51081- 97 (ИСО(ISO) 7176-8-96) «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-9-2005 «Кресла-коляски. Климатические испытания кресел-колясок с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-10-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения возможности преодоления препятствий;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-11-96 «Кресла-коляски.  Испытательные манекены»

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-13-96 «Кресла-коляски. Методы испытаний для определения коэффициента трения испытательных поверхностей»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-14-2005 «Кресла-коляски. Электросистемы и системы управления кресел-колясок с электроприводом. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-15-1996 «Кресла-коляски. Требования к информационному описанию, документированию и маркировке»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-16 «Кресла-коляски. Сопротивление возгоранию частей с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-17 «Кресла-коляски. Средства управления серийным интерфейсом кресла-коляски с электроприводом»;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-20 «Кресла-коляски. Определение эксплуатационных характеристик кресел-колясок стоячего типа;

- ГОСТ Р ИСО(ISO) 7176-22-2000 «Кресла-коляски. Правила установки».

Требования к безопасности кресел-колясок.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. В отношении пожарной безопасности она должна обладать свойством самогашения ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006 16 «Кресла-коляски. Сопротивление возгоранию частей с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний». Применяемые для изготовления колясок материалы не должны воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-коляска должно быть оборудовано системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения, или полную остановку кресла-коляски.

Кресла-коляски в соответствии ГОСТами и схемой сертификации должны подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Сроки предоставления гарантий качества кресел-колясок

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок – не менее одного года со дня ввода в эксплуатацию.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, отгрузке кресел-колясок.

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Маркировка

На каждом кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007.

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы производится в соответствии с ГОСТ 15846.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация, выполненная по ГОСТ 2.061.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки.

Поставка товара осуществляется по месту жительства инвалида на условиях DDP (при согласии получателя о предоставлении информации личного характера поставщику).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок службы кресел-колясок – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, на территории Республики Дагестан, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида до 20 рабочих дней.

Гарантийный срок обслуживания аккумуляторных батарей не менее одного года.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

| Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресла-коляски ДЦП комнатные с электроприводом | Кресло-коляска ДЦП комнатные с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов предназначена для использования внутри помещения. Управляется инвалидом, так же возможно управление сопровождающим лицом (при отключенном электроприводе). Рама-сталь должна быть складной по вертикальной оси. Кресло-коляска должна быть оснащена: -противопролежневой подушкой на сиденье; -съемным подголовником; -Н-образным ремнем для крепления туловища. Подлокотники должны быть съемными, также регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена закрытыми необслуживаемыми аккумуляторными батареями с защитными коробами. Поворотные колеса должны быть самоориентирующимися, цельнолитыми диаметром (± 5%) 20 см. Приводные колеса должны быть цельнолитыми диаметром (± 5%) 32 см. Подножки должны быть съемными откидными, регулируемыми по высоте с поддержкой под пятки. Пульт управления должен иметь возможность установки под правую или левую руку, регулируемой по длине относительно подлокотника. В комплект кресло-коляски должен входить насос и зарядное устройство. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель на колесной основе. Кресло-коляска должна иметь ремень безопасности, карман для мелочей на спинке. Технические характеристики должны быть: Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%): 106x66x92,5 см; Ширина сиденья (± 5%) 44см. Глубина сидения (± 5%) 45 см. Общая высота (± 5%) 120см Общая длина (± 5%) 110см. Ширина в сложенном виде (± 5%) 35 см. Двигатель – (± 5%) 24 V/320 Watt (2 шт.). Максимальная скорость – (± 5%) 6 км/ч. Дальность пробега – до (± 5%) 20 км. (в зависимости от веса пользователя и состояния дороги). Общий вес кресло-коляски (± 5%) 78 кг. Максимальная грузоподъемность (± 5%) 110 кг. Гарантийные срок эксплуатации кресло-коляски 12 месяцев с момента передачи получателю. Срок службы 5 лет. | 5 |
| Кресла-коляски ДЦП прогулочные с электроприводом | Кресло-коляска ДЦП прогулочная с электроприводом, в том числе для детей-инвалидов предназначена для использования вне помещения на дорогах с твердым покрытием. Управляется инвалидом, так же возможно управление сопровождающим лицом (при отключенном электроприводе). Рама-сталь должны быть складной по вертикальной оси. Кресло-коляска должна быть оснащена: -противопролежневой подушкой на сиденье; -съемным подголовником; -Н-образным ремнем для крепления туловища. Подлокотники должны быть съемными, также регулироваться по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена закрытыми необслуживаемыми аккумуляторными батареями с защитными коробами. Поворотные колеса должны быть самоориентирующимися, цельнолитыми диаметром (± 5%) 22 см. Приводные колеса должны быть пневматическими диаметром (± 5%) 34 см. Подножки должны быть съемными откидными, регулируемыми по высоте с поддержкой под пятки. Пульт управления должен иметь возможность установки под правую или левую руку, регулируемой по длине относительно подлокотника. В комплект кресло-коляски должен входить насос и зарядное устройство. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель на колесной основе. Кресло-коляска должна иметь ремень безопасности, карман для мелочей на спинке. В задней части коляски должны находиться светоотражающие элементы. Технические характеристики должны быть: Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%): 106x66x92,5 см; Ширина сиденья (± 5%) 44см. Глубина сидения (± 5%) 45 см. Общая высота (± 5%) 120см Общая длина (± 5%) 110см. Ширина в сложенном виде (± 5%) 35 см. Двигатель – (± 5%) 24 V/320 Watt (2 шт.). Максимальная скорость – (± 5%) 6 км/ч. Дальность пробега – до (± 5%) 20 км. (в зависимости от веса пользователя и состояния дороги). Общий вес кресло-коляски (± 5%) 78 кг. Максимальная грузоподъемность (± 5%) 110 кг. Гарантийные срок эксплуатации кресло-коляски 12 месяцев с момента передачи получателю. Срок службы 5 лет. | 5 |
| Кресла-коляски с электроприводом комнатные | Кресло-коляска с электроприводом комнатная предназначена для использования внутри помещения. Управляется инвалидом, так же возможность управления сопровождающим лицом (при отключенном электроприводе). Рама-сталь, складная по вертикальной оси. Кресло-коляска должна быть оснащена: -противопролежневой подушкой на сиденье; -закрытыми необслуживаемыми аккумуляторными батареями с защитными коробами. Подлокотники должны быть откидными. Поворотные колеса должны быть самоориентирующимися, цельнолитыми диаметром (± 5%) 20 см. Приводные колеса должны быть цельнолитыми диаметром (± 5%) 32 см. Подножки должны быть съемными откидными, регулируемыми по высоте с поддержкой под пятки. Пульт управления должен иметь возможность установки под правую или левую руку, регулируемой по длине относительно подлокотника. В комплект кресло-коляски должно входить зарядное устройство. Кресло-коляска должна иметь съемный антиопрокидыватель на колесной основе. Кресло-коляска должна иметь ремень безопасности, карман для мелочей на спинке. Возможность складывания спинки по горизонтальной оси с замковым механизмом фиксации. Технические характеристики должны быть: Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%): 106x66x92,5 см; Ширина сиденья (± 5%) 45см. Глубина сидения (± 5%) 39 см. Общая высота (± 5%) 98см. Ширина в сложенном виде (± 5%) 35 см. Двигатель – (± 5%) 24 V/320 Watt (2 шт.). Максимальная скорость – (± 5%) 6 км/ч. Дальность пробега – до (± 5%) 20 км. (в зависимости от веса пользователя и состояния дороги). Общий вес кресло-коляски (± 5%) 58,5 кг. Максимальная грузоподъемность (± 5%) 110 кг. Гарантийные срок эксплуатации кресло-коляски 12 месяцев с момента передачи получателю. Срок службы 5 лет. | 5 |
| Кресла-коляски с электроприводом прогулочные | Кресла-коляска предназначена для передвижения инвалида с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях помещений и на дорогах с твердым покрытием. Передвижение осуществляется самостоятельно или при помощи сопровождающего лица. Технические характеристики должны быть: Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%): 106x66x92,5 см; Ширина сиденья (± 5%): 45 см; Глубина сиденья (± 5%): 40 см; Ширина между поручнями (± 5%): 45 см; Диаметр колес (передние/задние) (± 5%):20/33 см; Скорость (± 5%): 0-6 км/ч; Дальность хода на одной подзарядке (± 5%): 20-25 км; Емкость аккумулятора (± 5%): 40 Ач Грузоподъемность: 120 кг. Описание: Кресло-коляска должна быть оснащена съемными, поворотными, регулируемыми по высоте подножками. Кресло-коляска должна быть оснащена откидными подлокотниками. Подлокотники должны иметь мягкие накладки на поручнях. Кресло-коляска должна быть оснащена электромагнитным тормозом, который отключается при движении и автоматически включается при остановке. Кресло-коляска должна быть оснащена колесами, имеющими пневматические задние и передние цельнолитые шины. Кнопка «Вкл./Выкл.». Эта кнопка должна включать и выключать систему управления. Индикатор уровня заряда батареи должен быть 10-сегментный индикатор, который показывает состояние батареи, а также неполадки, возникающие в электрической системе кресла-коляски. Индикатор максимальной скорости должен быть 5-сегментный индикатор, который показывает текущий уровень скорости, от 1 до 5. Кнопка «Звуковой сигнал» должна быть предназначена для привлечения внимания пешеходов. Кнопка уменьшения скорости движения должна устанавливать более медленный уровень движения. Кнопка увеличения скорости движения должна устанавливать более быстрый уровень движения. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнем безопасности, который крепится по бокам основания сиденья, регулироваться по длине и имеет надежную застежку. Рама кресла-коляски должна быть изготовлена из металлического сплава с эмалевым покрытием. Сиденье и спинка должна быть изготовлены из прочной нейлоновой дышащей ткани. Спинка кресла-коляски должна быть складная. Сзади спинки должен быть предусмотрен удобный карман. В задней части коляски должны находиться светоотражающие элементы. В комплект кресло-коляски должен входить насос и зарядное устройство. В комплект входит подушка на сиденье. | 15 |
|  | ИТОГО: | 30 |

Обязательно наличие у Поставщика (или Представителя) в г.Махачкала Товара в следующих объемах:

| На дату | % от общего объема товар а у представителя Поставщика на складе |
| --- | --- |
| В течении 10 дней со дня заключения контракта | 100 % |