III. Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки:

3. Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2018 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий – товару, используемому для выполнения работ** | Объем работ (количество изготовлен-ных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8-21 | Выполнение работ по изготовления протеза голени лечебно-тренировочного | Протез голени лечебно-тренировочный должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – облицовка мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Допускается применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или бесшарнирная, монолитная, полиуретановая. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Комплектность должна соответствовать п.2.7.2 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»****. | 25 |
| 2 | 8-21 | Выполнение работ по изготовления протеза голени лечебно-тренировочного | Протез голени лечебно-тренировочный должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – облицовка мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Допускается применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Комплектность должна соответствовать п.2.7.2 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»****. | 10 |
| 3 | 8-28 | Выполнение работ по изготовления протеза бедра лечебно-тренировочного | Протез бедра лечебно-тренировочный должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Допускается применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Креплени: поясное или с использованием бандажа в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Коленный шарнир: с ручным замком одноосный или одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Комплектность должна соответствовать п.2.7.2 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»****. | 70 |
| 4 | 8-28 | Выполнение работ по изготовления протеза бедра лечебно-тренировочного | Протез бедра лечебно-тренировочный должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая оболочка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Допускается применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием бандажа в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: должны соответствовать весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости или со сменным пяточным амортизатором или со средней степенью энергосбережения. Коленный: одноосный с механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Комплектность должна соответствовать п.2.7.2 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»****. | 25 |
| ИТОГО | 130 |

* Приказ от 24.05.2013г. №214н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

** употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

*** Замена приемных гильз на лечебно-тренировочные протезы производится по индивидуальным особенностям получателей  - до 3-х раз в год. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**** указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт (число шерстяных, хлопчатобумажных чехлов на культю Пользователя, а также косметических чулок).

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

маркировке,  упаковке  и  траспортированию изготовленных изделий

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей.

Протез нижней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижних конечностей с помощью протезов.

Работы по изготовлению протеза нижней конечности для обеспечения инвалида предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования  к качеству  и  безопасности

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» узлы протезов нижних конечностей и протезы нижних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия.

Изготовленные протезы не должны иметь дефектов, должны быть новыми и соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

# Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении протезов нижних конечностей, должны быть новым товаром (товаром, который не был  в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

# На поверхности металлических деталей не должно быть трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материала, заусенцев и острых кромок. Металлические детали, не обшитые кожей должны иметь металлическое или лакокрасочное покрытие.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам Получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взоимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза должен выполняет заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается временно после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Протезное устройство должно быть прочным и выдерживать нагрузки, возникающие при его применении лицами с ампутированными конечностями.

Требования  к  маркировке,  упаковке  и  транспортированию  изготовленных  изделий

Согласно п. 5.2 «Упаковка» Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» упаковку готовых протезов нижних конечностей проводят при выдаче. Изделия должны быть упакованы в оберточную бумагу и перевязаны шпагатом.

С соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2 «Маркировка»)  протез должен иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

При необходимости, на этикетке приводится информация о диапазонах или ограничениях при назначенном применении протезного или ортопедического устройства, например указание о допустимых максимальных значениях соответствующих параметров.

Данные на этикетке не зависят от специальной информации изготовителя по назначенному применению протезных и ортопедических устройств.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения.

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества работ

Подрядчик гарантирует, что работы, выполненные  в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, протез не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Подрядчик проводит гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Протезы и узлы протезов ремонтопригодные в течении срока службы. В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Гарантийный срок начинает исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 7 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении изделия не более 20 (двадцать) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия не более 30 (тридцать) рабочих дней.

Если протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю результата выполнения работ – протеза Подрядчик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Сроки  выполнения  работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Подрядчик несет все риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Получателем.

Заказчик не несет ответственности за задержку приемки Получателем результата выполненной работы.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижних конечностей:

Челябинская область, ____________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт