Предмет контракта: Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью в 2018 году детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий | Наименование работ | Требования к характеристикам изготавливаемых изделий | Объем работ (количество изготовленных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-01 | Выполнение работ по изготовлению обуви ортопедической сложной без утепленной подкладки, детская | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки предназначена для детей-инвалидов с выраженными нарушениями статодинамической функции. Должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицами А1 Приложения А, Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 500 |
| 2 | 9-02 | Выполнение работ по изготовлению обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке, детская | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке предназначена для детей-инвалидов с выраженными нарушениями статодинамической функции. Должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицами А1 Приложения А, Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 500 |
|  |  | ИТОГО: |  | 1000 |

Требования  к результатам работ, к качеству  и  безопасности  работ,

маркировке,  упаковке  и  траспортированию изготовленных изделий,

технические  и  функциональные характеристики работ

Требования  к  качеству и надежности выполненных  работ

В сложной ортопедической обуви детской (сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке) не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

Срок службы ортопедической обуви  детской (сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке) исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ либо с начала сезона, и должен соответствовать сроку пользования протезно-ортопедическими изделиями,  установленному приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Сложная ортопедическая обувь детская (сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки, сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке) должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали сложной ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Требования  безопасности  к  результатам  работ

Ортопедическая обувь детская должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Государственного стандарта союза ССР ГОСТ 23251-83. «Обувь. Термины и определения», Республиканского Стандарта РСФСР РСТ РСФСР 741-88 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Не допускается изготавливать обувь для детей ясельного возраста, малодетскую и дошкольную с открытой пяточной частью.

Работы по изготовлению ортопедической обуви детской (сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке) должны осуществляться в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55638 - 2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Ортопедическая обувь детская (сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки, сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке) по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению, должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя (Получателя), должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. Для ее изготовления используются материалы предусмотренные таблицей В.1, В.2 Приложения В ГОСТ  Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Детская ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям биологической и механической безопасности.

Требования  к  маркировке и  упаковке изготовленных  изделий.

В соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» маркировка ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке) должна содержать:

-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, нанесенный в геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике или на кожаную подкладку верхней части берцев, или на клапане под молнию;

- номер заказа, нанесенный на ярлык или на кожаной подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию;

- клеймо ОТК, нанесенное на штаферку или на кожаную подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию.

Упаковка ортопедической обуви детской (сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке) - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных работ.

Подрядчик гарантирует, что ортопедическая обувь детская (сложная ортопедическая обувь без утепленной подкладки, сложная ортопедическая обувь на утепленной подкладке) не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

В течение гарантийного срока Подрядчик принимает претензии по качеству ортопедической обуви детской (сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке) и производит ее ремонт или безвозмездную замену, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя ортопедической детской обуви (сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки, сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке), а также возмещает Получателю расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно, включая расходы на проезд для возврата некачественного изделия, заказа, примерки, получения нового изделия.

Гарантийный срок на изготовленную ортопедическую обувь детскую (сложную ортопедическую обувь без утепленной подкладки, сложную ортопедическую обувь на утепленной подкладке) исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ или с начала сезона, указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет  45 дней.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Сроки  выполнения  работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта проверки соответствия выполненных работ условиям Контракта.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Подрядчик несет все риски случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Получателем.

Заказчик не несет ответственности за задержку приемки Получателем результата выполненной работы.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижних конечностей:

Челябинская область, г. Магнитогорск

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт