Предмет контракта: Выполнение работ по обеспечению в 2018 году  ортопедической обувью инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий | Наименование работ | Требования к характеристикам изготавливаемых изделий | Объем работ (количество изготовлен-ных изделий) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-01-03 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Обувь ортопедическая на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным обмерам с подгонкой, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Обувь на протез при двусторонней ампутации нижних конечностей должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протез при двусторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 50 | пара |
| 2 | 9-01-02 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность без утепленной подкладки должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь на протез без утепленной подкладки должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б1 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 450 | пара |
| 3 | 9-02-02 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на сохраненную конечность на утепленной подкладке должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь на протез на утепленной подкладке должна включать одну или несколько специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу). Допускается изготавливать обувь на протез без специальных деталей - с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности Получателей данной категории. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б1 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 450 | пара |
| 4 | 9-01-01 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. Должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 600 | пара |
| 5 | 9-02-01 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. Должна быть с индивидуальными параметрами изготовления, в конструкции которой должны быть учтены анатомо-функциональные особенности конкретного Получателя. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечный слой, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более. Обувь должна изготавливаться в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и в соответствии с таблицей Б2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 600 | пара |
| 6 | 9-01-06 | Выполнение работ по обеспечению вкладным башмачком | Башмачок ортопедический вкладной служит для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы. Башмачок ортопедический вкладной с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которого учитывает анатомно-функциональные особенности конкретного Получателя. По способу изготовления башмачок ортопедический вкладной может быть цельноформованным или наборным, состоящим из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой. | 5 | штук |
|  |  | ИТОГО: |  | 2155 |  |

Требования  к  качеству и надежности выполненных  работ

В ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез) не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож;

- роговины и кнутовины на носках и союзках;

- механические повреждения;

- отставание верха и подкладки от задника;

- местная неприклейка подошв;

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви;

- деформация верха;

- складки внутри обуви;

- расщелины между деталями низа;

- осыпание красителя;

- бугры, вмятины, складки.

В башмачке ортопедическом вкладном не допускаются:

- непроклеенные участки соединяемых деталей;

- следы клея и загрязнений;

- прорези, сквозные свищи или складки на кожаной или другой лицевой поверхности изделия;

- резкий перепад толщин соединяемых деталей изделия;

- не ровно обрезанные боковые поверхности соединенных деталей изделия, выступы и неровности.

Срок службы ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез, башмачка ортопедического вкладного) исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ либо с начала сезона, и должен соответствовать сроку пользования  протезно-ортопедическими изделиями установленному  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Ортопедическая обувь (сложная ортопедическая обувь, ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, башмачок ортопедический вкладной) должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали сложной ортопедической обуви ремонту не подлежат.

Требования  безопасности  к  результатам  работ

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», Государственного стандарта союза ССР ГОСТ 23251-83. «Обувь. Термины и определения», Республиканскому Стандарту РСФСР РСТ РСФСР 741-88 «Обувь ортопедическая. Термины и определения».

Работы по изготовлению ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез, башмачка ортопедического вкладного) должны осуществляться в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55638 — 2013 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности».

Ортопедическая обувь (сложная ортопедическая обувь, ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез) по конструкции должна соответствовать своему функциональному назначению, должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя (Получателя), должна быть плотно закреплена на ноге с помощью шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или текстильных. Для ее изготовления используются материалы предусмотренные таблицей В.1, В.2 Приложения В ГОСТ  Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Башмачок ортопедический вкладной должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия», должен быть изготовлен из материалов, безопасных для здоровья пользователя (Получателя).

Требования  к  маркировке и  упаковке изготовленных  изделий.

В соответствии с ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» маркировка ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез) должна содержать:

-товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, нанесенный в геленочной части вкладной стельки (полустельки) или на подпяточнике или на кожаную подкладку верхней части берец, или на клапане под молнию;

- номер заказа, нанесенный на ярлык или на кожаной подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию;

- клеймо ОТК, нанесенное на штаферку или на кожаную подкладку под берцы в верхней части, или на клапане под молнию.

Упаковка ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез) - в соответствии с порядком, установленным изготовителем.

В соответствии  с ГОСТ Р 54739-2011 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» Башмачок ортопедической вкладной должен иметь маркировку с указанием:

- товарного знака или наименования изготовителя;

- юридического адреса изготовителя;

- обозначения изделия;

- номера заказа (размера изделия);

- обозначения технических условий, в соответствии с требованиями которых изготовлено изделие;

- номера контролера (отметки) ОТК;

- даты изготовления изделия (год, месяц).

Товарный знак, номер заказа (размер изделия) и отметка ОТК наносятся на изделие горячим тиснением, несмываемой краской или другим способом, обеспечивающим их сохранность в течение всего срока службы.

Способ и место маркирования устанавливаются в технической документации на башмачок ортопедический вкладной.

Упаковка башмачка ортопедического вкладного - в соответствии с порядком, принятым изготовителем.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных работ.

Подрядчик гарантирует, что работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, надлежащего качества, ортопедическая обувь (сложная ортопедическая обувь, ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез, башмачок ортопедический вкладной) не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

В течение гарантийного срока Подрядчик принимает претензии по качеству ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез, башмачка ортопедического вкладного) и производит ее ремонт или безвозмездную замену, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез, башмачка ортопедического вкладного), а также возмещает Получателю расходы на проезд к месту выполнения работ и обратно, включая расходы на проезд для возврата некачественного изделия, заказа, примерки, получения нового изделия.

Гарантийный срок на изготовленную ортопедическую обувь (сложную ортопедическую обувь, ортопедическую обувь сложную на сохраненную конечность и обувь на протез, башмачок ортопедический вкладной) исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ или с начала сезона, указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ и составляет:

- 40 дней - для обуви на кожаной подошве;

- 50 дней - для обуви на кожаной подошве с накладкой;

- 60 дней - для обуви на подошве из кожеподобной резины;

- 70 дней - для обуви на подошве из пористой резины, полиэфируретана, термоэластопласта.

Начало сезона определяется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Гарантийный срок на изготовленный башмачок ортопедический вкладной исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ, составляет 30 дней и указывается в Акте сдачи-приемки выполненных работ.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не может превышать 10 (десяти) рабочих дней.

Сроки выполнения работ:

Не позднее 45 календарных дней со дня, следующего за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения ортопедической обуви (сложной ортопедической обуви, ортопедической обуви сложной на сохраненную конечность и обуви на протез, башмачка ортопедического вкладного) :

Челябинская область, г. Челябинск ___________________________, а также, при необходимости, по месту

(указывается конкретный адрес)*

жительства Получателей.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт