ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик* | Цена за ед., (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и спинкой предназначена для передвижения лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещении. Кресло-коляска должна иметь имеет складную конструкцию по вертикальной оси и разбирается на составные части без инструментов. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочного металла и иметь антикоррозийное покрытие. Сидение и спинка кресла-коляски должны быть на жестком основании. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны быть устойчивы к дезинфекции. Подножки должны быть съемными и/или откидными, с возможностью регулировки по высоте. Подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть съёмными и/или откидными с возможностью регулировки по высоте. Кресло-коляска должна быть оснащена передними колесами с цельнолитыми шинами. Передние колеса должны иметь регулировку по высоте не менее чем в 2-х положениях. Вилки передних колес должны быть быстросъемными, разбираться без применения специальных инструментов. Задние колеса должны быть с цельнолитыми шинами быстросъемные. Задние приводные колеса должны иметь регулировку по вертикальной оси не менее чем в 4-х положениях и горизонтальной оси не менее, чем в 2-х положениях. Кресло-коляска должна быть укомплектована антиопрокидывающими устройствами. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами. Ширина сиденья кресла-коляски должна быть в диапазоне от 40,5 до 50 см поставка должна быть произведена по не менее чем 3 типоразмерам (по заявке заказчика). Максимальная допустимая нагрузка на кресло-коляску не менее 130 кг. Масса кресла-коляски не более 19 кг. | 5 | 15 946,34 | 79 731,70 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать обеспечивают антикоррозийную защиту и должны быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические шины и иметь диаметр не менее 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее чем 5 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 60 см. Приводные колеса должны иметь пневматические или цельнолитые покрышки, легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Поверхность сиденья (обтяжка) и спинка не должны пропускать мочу, и должны быть устойчивы к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Высота спинки должна быть в диапазоне от 44,5 до 54,5 см., и регулироваться по высоте на 10 см и не менее чем в 5 положениях. Угол наклона спинки должен регулироваться. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра в не мене чем в 5 положениях и на 10 см. Подлокотники кресла-коляски должны регулироваться по высоте, должны быть съемными и/или откидными. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 30 см. Подножки должны легко демонтироваться и просто отводится в стороны без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сиденья спереди и сзади; - изменение угла наклона сиденья; - изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована набором инструментов. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством, ручками для толкания, карманом для мелких вещей, ремнем безопасности, стояночными тормозами. Ширина сиденья должна быть: от 38, до 50,5см поставка должна быть произведена по не менее чем 6 типоразмерам (по заявке заказчика) Грузоподъемность не менее 130 кг. Вес кресло-коляски не более 25 кг. | 35 | 16 426,99 | 574 944,65 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь крестообразную конструкцию трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать обеспечивают антикоррозийную защиту и должны быть устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Должна быть возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь цельнолитые или пневматические шины и иметь диаметр не менее 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее чем 5 позиций установки положения колеса. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 60 см. Приводные колеса должны иметь пневматические или цельнолитые покрышки, легко демонтироваться путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Поверхность сиденья (обтяжка) и спинка не должны пропускать мочу, и должны быть устойчивы к ее воздействию и поддаваться санитарной обработке. Высота спинки должна быть в диапазоне от 44,5 до 54,5 см., и регулироваться по высоте на 10 см и не менее чем в 5 положениях. Угол наклона спинки должен регулироваться. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 5 положениях и на 10 см. Подлокотники кресла-коляски должны регулироваться по высоте, должны быть съемными и/или откидными. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 30 см. Подножки должны легко демонтироваться и просто отводится в стороны без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски: - изменение высоты сиденья спереди и сзади; - изменение угла наклона сиденья; - изменение длины колесной базы посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована набором инструментов. Кресло-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством, ручками для толкания, карманом для мелких вещей, ремнем безопасности, стояночными тормозами и светоотражающими элементами. Ширина сиденья должна быть: от 38 до 50,5см поставка должна быть произведена по не менее чем 6 типоразмерам (по заявке заказчика) Грузоподъемность не менее 130 кг. Вес кресло-коляски не более 25 кг. | 10 | 16 500,69 | 165 006,90 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) должна быть предназначена для передвижения лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси и разбираться на составные части без инструментов. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочного металла и иметь антикоррозийное покрытие. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны устойчивы к дезинфекции. Подножки должны быть съемными и/или откидными, регулируемыми по углу наклона и по длине. Должны быть оборудованы мягкими опорами под голень. Подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть съемными и/или откидными. Кресло –коляска должна быть оснащена передними колёсами с цельнолитыми шинами. Задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическими шинами. Кресло-коляска должна быть укомплектована антиопрокидывающими устройствами. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами. Ширина сиденья кресло-коляски должна быть в диапазоне от 40,5 см, до 50 см, и поставка кресел-колясок должна быть произведена не менее чем в 4 типоразмерах (по заявке Заказчика). Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. Вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг. | 40 | 18 015,74 | 720 629,60 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) должна быть предназначена для передвижения лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по вертикальной оси и разбираться на составные части без инструментов. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочного металла и иметь антикоррозийное покрытие. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны устойчивы к дезинфекции. Подножки должны быть съемными и/или откидными, регулируемыми по углу наклона и по длине. Должны быть оборудованы мягкими опорами под голень. Подлокотники в конструкции кресла-коляски должны быть съемными и/или откидными. Кресло –коляска должна быть оснащена передними колёсами с цельнолитыми шинами. Задние колеса должны быть с цельнолитыми или пневматическим шинами. Кресло-коляска должна быть укомплектована антиопрокидывающими устройствами. Кресло-коляска должна быть оснащена регулируемыми стояночными тормозами и светоотражающими элементами. Ширина сиденья кресло-коляски должна быть в диапазоне от 40,5 см, до 50 см, и поставка кресел-колясок должна быть произведена не менее чем в 4 типоразмерах (по заявке Заказчика). Грузоподъемность должна быть не менее 130 кг. Вес кресла-коляски должен быть не более 25 кг. | 20 | 18 075,13 | 361 502,60 |

* Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).

Требования к качеству и безопасности товара.

Документы по стандартизации применимые к данному техническому средству реабилитации: ГОСТ Р 50444 – 92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Технические требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию элементов кресла-коляски с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», технических заданий и условий, предусмотренным для данного вида колясок. ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-22-2004 «Кресла-коляски. Правила установки», ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 "Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации".

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при её нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Требования к упаковке и отгрузке товара.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ (ГОСТ Р 50444 – 92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинское»).

На кресле-коляске должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО (ISO) 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемая максимальная масса пользователя;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Поставщик должен:

- - Поставлять кресла-коляски, имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (декларации о соответствии).

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей).