Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-02 Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 66 дБ; Частотный диапазон: не уже 0,2 – 5,9 кГц; регулировка ТНЧ - наличие, регулировка АРУ – наличие, Телефонная катушка – наличие | 26.60.14.120 | шт | 1 |
| 2 | 17-03 Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90: не более 127 дБ; Максимальное акустическое усиление: не менее 54 дБ; Частотный диапазон: не уже 0,2 – 4,5 кГц; регулировка ТНЧ - наличие, регулировка АРУ – наличие, Телефонная катушка – наличие | 26.60.14.120 | шт | 4 |
| 3 | 17-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 140 дБ Максимальное акустическое усиление - не более 82 дБ Частотный диапазон - не уже 0,1- 4,9 кГц Количество каналов цифровой обработки сигнала - не менее 8 Количество ручных программ прослушивания – не менее 3 дополнительное усиление низких частот – наличие функция подавления внезапных резких звуков (АнтиШок или эквивалент) – наличие автоматический анализ звуковой обстановки с выбором одной из не менее двух базовых программ – наличие многополосная адаптивная направленность – наличие противофазное адаптивное подавления обратной связи – наличие дополнительного выделения и усиления речи – наличие регистрация данных о режимах работы слухового аппарата – наличие автоматическое переключение на программу телефон – наличие система снижения шумов микрофона – наличие защита от внешних воздействий – наличие подавления шума ветра – наличие прямой аудиовход – наличие автоматическое переключение на программу прямого аудиовхода – наличие индукционная катушка – наличие | 26.60.14.120 | шт | 75 |
| 4 | 17-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 139 дБ Максимальное акустическое усиление - не менее 79 дБ Частотный диапазон - не уже 0,1- 6,0 кГц Возможные способы обработки цифрового сигнала - бесканальный цифровой процессор или количество каналов цифровой обработки звука – не менее 20 Количество программ прослушивания – не менее 4 Адаптивная функция обратной акустической связи – наличие Адаптивная функция шумоподавления – наличие Возможность бинауральной синхронизации переключения программ и регулировки громкости – наличие Адаптивная направленность – наличие Смещение высокочастотных звуков в низкочастотную область слуха – наличие Подавление шума ветра – наличие Световая индикация работы слухового аппарата – наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Водо и пылезащищённый корпус – наличие Функция автоматического переключения в режим работы с телефонным аппаратом – наличие Адаптивная мульти-акустическая программа – наличие Автоматическая программа улучшения разборчивости речи для различных языковых групп – наличие | 26.60.14.120 | шт | 75 |
| 5 | 17-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 – не менее 133 дБ Максимальное акустическое усиление – не более 71 дБ Частотный диапазон - не уже 0,1 – 5,5 кГц Возможные способы обработки цифрового сигнала - бесканальный цифровой процессор или количество каналов цифровой обработки звука – не менее 20 Количество программ прослушивания - не менее 3 Кнопка переключения программ прослушивания – наличие Адаптивная система шумоподавления – наличие Подавление шума ветра - наличие Адаптивная направленность – наличие Дневник записи данных о режимах работы слухового аппарата – наличие Адаптивная система подавления обратной акустической связи – наличие Мульти-акустическая программа подстройки параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей среды – наличие Усовершенствованное управление шумами низкого уровня – наличие | 26.60.14.120 | шт | 60 |
| 6 | 17-06 Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Максимальный ВУЗД 90 - не более 133 дБ, Максимальное акустическое усиление - не менее 71 дБ, Диапазон частот - не уже 0,14 - 5,2 кГц; Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 7; Кол-во программ прослушивания – не менее 3, Адаптивная автоматическая программа приоритетных стратегий обработки акустического сигнала – наличие Программы: музыка, аудитория, телефон – наличие Адаптивное шумоподавление - наличие Менеджер тихих шумов – наличие Адаптивный менеджер обратной акустической связи – наличие Адаптивная унификация акустического сигнала при открытом протезировании – наличие Автоматическая программа переключения в режим телефон – наличие Оперативный регулятор громкости – наличие Кнопка переключения программ – наличие | 26.60.14.120 | шт | 60 |
| 7 | 17-07 Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Максимальный ВУЗД 90 - не более 125 дБ, Максимальное акустическое усиление - не менее 60 дБ, Диапазон частот - не уже 0,1 - 5,8 кГц; Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 7; Кол-во программ прослушивания – не менее 3, Адаптивная автоматическая программа приоритетных стратегий обработки акустического сигнала – наличие Программы: музыка, аудитория, телефон – наличие Адаптивное шумоподавление - наличие Менеджер тихих шумов – наличие Адаптивный менеджер обратной акустической связи – наличие Адаптивная унификация акустического сигнала при открытом протезировании – наличие Автоматическая программа переключения в режим телефон – наличие Оперативный регулятор громкости – наличие Кнопка переключения программ – наличие | 26.60.14.120 | шт | 5 |
| 8 | 17-11 Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | Максимальный ВУЗД 90 – не более 129 дБ, Максимальное акустическое усиление - не менее 60 дБ, Диапазон частот - не уже 0,1 - 5,5 кГц; Количество каналов цифровой обработки звука – не менее 6; Кол-во программ прослушивания – не менее 3, Цифровая компрессия динамического диапазона – наличие Изменение чувствительности микрофона в направление полезного, не шумового, источника звука – наличие Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от входящего уровня и типа шумового звука - наличие Адаптивное подавление акустической обратной связи - наличие Адаптивное широкополосное автоматическое ограничение выходного уровня звукового давления - наличие Автоматическое переключение в режим разговора по телефону - наличие Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата - наличие Снижение шумов микрофона и шумов низкого уровня- наличие Звуковое сопровождение режимов работы – наличие катушка индуктивности - наличие кнопка переключения программ прослушивания - наличие оперативный регулятор громкости- наличие | 26.60.14.120 | шт | 2 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации 	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»(Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда. Сурдологический центр должен находиться в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы центра выдачи должен быть представлен Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки поставки товара

Сроки поставки товара: с 10.09.2018 по 10.11.2018 г. должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде (п. 6.1. Контракта). Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания (п 6.3. Контракта). В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список (п. 4.1.12. Контракта) не позднее 01.11.2018. С момента получения списков Получателей по 10.11.2018  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара (подробнее в Контракте).

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.11.2018. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 14.11.2018 для расчетов Поставщик передает Заказчику реестр поставки Товара, выполненных работ, акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю, отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 5 (пять) рабочих дней.

Сумма: 4 112 598,00 руб.

Количество: 282 шт.