Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению  для лица, пострадавшего в результате несчастного случая на производстве, протезов верхних конечностей (протезы плеча с внешним источником энергии)

| № | Наименование работ | Технические характеристики изготавливаемых изделий (конструкция протезного изделия) | Объем работ -количество изготавливаемых изделий (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по изготовлению протезов плеча с внешним источником энергии | Протез плеча с внешним источником энергии должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Система управления комбинированная: тяговая, биоэлектрическая/миоэлектрическая. Кисть: миоэлектрическая кисть с мультисуставными пальцами, оснащенными индивидуальными электрическими приводами, с возможностью ручной ротации большого пальца, имеет несколько схем схвата и жестов, и предназначенная для выполнения Пользователем различных операций с предметами. Перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, зарядное устройство, запястье быстросъемное. Оболочка косметическая: силиконовая. Приемная гильза: индивидуальная, материал приемной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол; Узел локоть-предплечье: экзоскелетного типа активный с усилителем сгибания для миоэлектрических гибридных протезов, с внутренним фиксатором и шарнирным соединением с плечом (серповидный шарнир), с регулируемой силой трения. Дополнительное регулировочно-соединительное устройство: отсутствуют Тип крепления: подгоночное Чехлы на культю:** | 2 |
|  |  | ИТОГО: | 2 |

** Число чехлов на культю Пользователя (трикотажных, шерстяных, силиконовых, гелиевых), а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного типа; вид чехлов на культю пользователя определяют в  соответствии с индивидуальными потребностями Получателей.

Требования к качеству, материалам, надежности и безопасности работ.

Протезы верхних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие конечности, служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта. Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999 – 2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» протезы верхних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствия которой необходимо наличие декларации о соответствии.

Протезы должны быть изготовлены с учетом индивидуальных особенностей  Получателя,  из новых узлов протезов верхних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы должны соответствовать ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно – ортопедические. Общие технические требования».

В соответствии с ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», протезирование верхних конечностей должно заключаться в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение  косметических дефектов верхних конечностей с помощью протезов.

Приемная гильза протезов верхних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам Получателя и предназначена для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом верхней конечности, с учетом уровня ампутации и модулирования применяемого в протезировании.

Материалы, из которых изготовлены протезы, приемная гильза, контактирующая с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России, должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, подтвержденными регистрационными удостоверениями и протоколами испытаний на медико-биологическую экспертизу.

Указания по эксплуатации (применению по назначению) и, при необходимости, по техническому обслуживанию, предназначенные для пользователя должны быть изложены в инструкции по применению (памятке по обращению с изделием).

Протезы должны выдерживать ударные нагрузки, возникающие при случайном падении с высоты 1м на жесткую поверхность. Протезы должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота), должны быть приспособлены  (доступны) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов) дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и должны выдерживать дезинфекцию и чистку простыми чистящими материалами и дезинфицирующими средствами без повреждений протезов.

Средства регулировки или управления элементов или узлов протезов должны быть легкодоступными и эргономически удобными для Пользователя.

Движения в подвижных соединениях протезов должны быть плавными и без заеданий. Внешние обводы протезов не должны вызывать нарушений целостности и повышенного износа формообразующей и косметической оболочек, а также одежды пользователя и других лиц. Элементы крепления протезов должны надежно удерживать протезы на культе пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и  болевых ощущений.

На поверхности металлических и пластмассовых деталей не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материала, заусенцев и острых кромок.

В комплект протезов верхних конечностей, в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно – ортопедические. Общие технические требования» должны входить:

- протезы;

- инструкция по применению (памятка по обращению с изделием).

Требования к маркировке и упаковке изделия

Маркировка протеза должна соответствовать ГОСТ Р ИСО 22523, подраздел 13.2, с дополнениями, указанными в ТУ на протез конкретного типа.

Протез должен иметь этикетку.

На этикетке должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия нагружения и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

При необходимости, на этикетке должна быть приведена информация о диапазонах или ограничениях при назначенном применении протеза, например указание о допустимых максимальных значениях соответствующих параметров.

При выдаче протеза Получателю, по его требованию изделие должно упаковываться, в соответствии с ГОСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно – ортопедические. Общие технические требования» в оберточную бумагу и завязываться шпагатом.

Упаковка протеза должна быть экологически безопасной, обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества работ

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на изготовленное изделие  исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 7 месяцев.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

- восстановлении  изделия  не более 20 (двадцати) рабочих дней;

- изготовлении нового изделия не более 30 (тридцати) рабочих дней.

Если протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком. К гарантиям качества результатов  применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7. Место выполнения работ: Российская Федерация

Место заказа, снятия слепков, примерки, получения протеза:

Челябинская область, г. Челябинск__________________________*

(указывается конкретный адрес)*

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с законом заключается контракт

8. Срок выполнения работ: не более 30 (тридцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Датой окончания выполнения работ является дата подписания Подрядчиком и Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ.