Предмет контракта: Поставка транспортных средств (автомобилей с адаптированными органами управления - для лиц с нарушениями функций левой ноги) для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3.1. Требования к техническим характеристикам Товара:

| №п.п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | Ml |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | хэтчбек или седан / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/ передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | автоматическая |
| 9 | Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см' | не более 1600 |
| 11 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| 12 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к TP ТС 018/2011 |

3.2. Требования к количеству Товара:

Количество автомобилей – 11 шт., в том числе по:

первому Реестру Получателей Товара – 8 шт.,

второму Реестру Получателей Товара – 3 шт.

3.3. Требования к условиям поставки:

3.3.1. Товар должен соответствовать:

-  Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки»;

- требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - TP ТС 018/2011);

- Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042.

3.3.2. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

3.3.3. Автомобили  должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, 2018 года изготовления.

3.3.4. Автомобили  должны быть изготовлены промышленным способом.

3.3.5.  Автомобили предназначены для лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, и должны иметь специальные средства управления (адаптированные органы управления) для лиц с ограниченными возможностями  с различными уровнями поражений левой ноги.

3.3.6. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть  изготовлены и установлены промышленным способом.

3.3.7. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны  иметь сертификат соответствия, в том случае, если они не сертифицированы в составе автомобиля.

3.3.8. Комплект документов на автомобили должен находиться внутри  автомобиля.

3.3.9. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

3.4. Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

3.4.1. Одобрение типа транспортного средства, должно быть выдано в соответствии с требованиями TP ТС 018/2011.

3.4.2. Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории Ml (для лиц с ограниченными физическими возможностями  с различными уровнями поражений левой ноги должен быть в наличии в том случае, если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- Сервисную книжку и гарантийный талон на автомобиль, в которых делается отметка о гарантийном сроке на Товар;

- Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» (ПТС) с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании Государственного контракта, заключенного --------------------------------------------------------------- с -------------------------------------------- (наименование организации) от «-------»-------------- 2018г. № -----------, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от «15» мая 2006 г. № 286 бесплатно и в собственность»;

-  Руководство по эксплуатации автомобиля;

-  Руководство по эксплуатации устройства ручного управления  автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой ноги, правой ноги)

-  Одобрение типа транспортного средства (копия);

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1  (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений левой ноги, в том случае, если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля (копия);

- Договор об обеспечении специальным транспортным средством лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания

- Акт сдачи–приемки Товара;

-  Комплект документов для регистрации  автомобиля в органах ГИБДД;

- при необходимости другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

4. Место поставки товара: Челябинская область, г. Челябинск ______________*

*(конкретный адрес указывается на этапе заключения Государственного Контракта в п.2.5. по согласованию с участником закупки, с которым будет заключаться контракт).

5. Обязательные условия, в том числе сроки поставки товара:

5.1.  Заказчик передает Поставщику Реестр Получателей Товара необходимый для обеспечения Получателей автомобилями.

5.2. При передаче Товара Получателю Поставщик передает ему следующие документы на русском языке:

- Сервисную книжку и гарантийный талон на автомобиль, в которых делается отметка о гарантийном сроке на Товар;

- Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» (ПТС) с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании Государственного контракта, заключенного --------------------------------------------------------------- с -------------------------------------------- (наименование организации) от «-------»-------------- 2018г. № -----------, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от «15» мая 2006 г. № 286 бесплатно и в собственность»;

-  Руководство по эксплуатации автомобиля;

-  Руководство по эксплуатации устройства ручного управления  автомобилем категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений левой ноги)

-  Одобрение типа транспортного средства (копия);

-  Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений левой ноги), в том случае, если адаптированные органы управления сертифицированы не в составе автомобиля (копия);

- Договор об обеспечении специальным транспортным средством лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (оформляется Поставщиком по форме, предусмотренной настоящим Контрактом - Приложение №8);

- Акт сдачи–приемки Товара (оформляется Поставщиком по форме, предусмотренной настоящим Контрактом - Приложение №5);

-  Комплект документов для регистрации автомобиля в органах ГИБДД;

- при необходимости другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

5.3. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Товара на склад Поставщика, Поставщик обязан уведомить Заказчика о поступлении Товара и обеспечить его бесплатное хранение не менее чем 10 (десять) календарных дня с даты уведомления Заказчика.

5.4. Поставка осуществляется в срок не более 20 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Поставщику Реестров Получателей Товара.  Первый Реестр должен быть направлен в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня, следующего за днем регистрации Заказчиком Контракта.  Второй Реестр не позднее 25.10.2018 г.

5.5. Передача автомобиля Получателю осуществляется при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком, либо  его представителю  при представлении им паспорта, надлежаще оформленной доверенности, Направления.

6. Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий на товар:

6.1. Гарантия на Товар составляет не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю и подписания Акта сдачи-приемки Товара.

6.2. В соответствии с Сервисной книжкой Товара на отдельные  его комплектующие изделия и элементы устанавливается гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара, вне зависимости от пробега.

6.3. Гарантия на специальные средства управления (адаптированные органы управления) составляет 12 (двенадцать) месяцев.

6.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при передаче Товара.

6.5. Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

6.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

6.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре в период гарантийного обслуживания Товара, подлежат устранению Поставщиком в течение 25 рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику.

7. Требования к качеству Товара, маркировке, транспортировке:

8.1 Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

9.2. Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям TP ТС 018/2011.

9.3. При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его в течение 25 рабочих дней, с даты его обращения Получателя, на аналогичный Товар надлежащего качества.