Наименование и описание объекта закупки:

Предмет контракта: Поставка транспортных средств (автомобилей с адаптированными органами управления — различных модификаций) для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Требования к техническим характеристикам Товара:

| №п.п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория автомобиля | Ml |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | хэтчбек или седан / не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4x2/ передние |
| 5 | Схема компоновки автомобиля | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Трансмиссия (тип) | механическая |
| 9 | Тип коробки передач | с механическим управлением |
| 10 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см' | не более 1600 |
| 11 | Топливо | Бензин с октановым числом 95 |
| 12 | Оборудование автомобиля | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к TP ТС 018/2011 |

Требования к количеству Товара:

Количество автомобилей – 22 шт., из них:

- для лиц с нарушением функций правой ноги – 12 шт.;

- лиц с нарушением функций левой ноги – 2 шт.;

- для лиц с нарушением функций  обеих ног – 8 шт.

Требования к условиям поставки:

Товар должен соответствовать:

-  Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки»;

- требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - TP ТС 018/2011);

- Коду по Общероссийскому классификатору ОК 034-2014, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года №1042.

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили  должны быть легковыми, новыми, ранее не бывшими в эксплуатации, 2018 года изготовления.

Автомобили  должны быть изготовлены промышленным способом.

Автомобили предназначены для лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний, и должны иметь специальные средства управления (адаптированные органы управления) для лиц с ограниченными возможностями  с различным уровнем поражений левой ноги, правой ноги, обеих ног.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть  изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны  иметь сертификат соответствия, в том случае, если они не сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должен находиться внутри  автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

Одобрение типа транспортного средства, должно быть выдано в соответствии с требованиями TP ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории Ml (для лиц с ограниченными физическими возможностями  с различным уровнем поражений левой ноги, правой ноги, обеих ног) должен быть в наличии в том случае, если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- Сервисную книжку и гарантийный талон на автомобиль, в которых делается отметка о гарантийном сроке на Товар;

- Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» (ПТС) с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании Государственного контракта, заключенного --------------------------------------------------------------- с -------------------------------------------- (наименование организации) от «-------»-------------- 2018г. № -----------, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от «15» мая 2006 г. № 286 бесплатно и в собственность»;

-  Руководство по эксплуатации автомобиля;

-  Руководство по эксплуатации устройства ручного управления  автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различным уровнем поражений (левой ноги, правой ноги, обеих ног)

-  Одобрение типа транспортного средства (копия);

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1  (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различным уровнем поражений левой ноги, правой ноги, обеих ног в том случае, если адаптированные органы управления не сертифицированы в составе автомобиля (копия);

- Договор об обеспечении специальным транспортным средством лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания

- Акт сдачи–приемки Товара;

-  Комплект документов для регистрации  автомобиля в органах ГИБДД;

- при необходимости другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Место поставки товара: Челябинская область, г. Челябинск ______________*

*(конкретный адрес указывается на этапе заключения Государственного Контракта в п.2.5. по согласованию с участником закупки, с которым будет заключаться контракт).

Обязательные условия, в том числе сроки поставки товара:

Заказчик передает Поставщику Реестр Получателей Товара необходимый для обеспечения Получателей автомобилями.

При передаче Товара Получателю Поставщик передает ему следующие документы на русском языке:

- Сервисную книжку и гарантийный талон на автомобиль, в которых делается отметка о гарантийном сроке на Товар;

- Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств» (ПТС) с внесением записи следующего содержания «Автомобиль выдан на основании Государственного контракта, заключенного --------------------------------------------------------------- с -------------------------------------------- (наименование организации) от «-------»-------------- 2018г. № -----------, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от «15» мая 2006 г. № 286 бесплатно и в собственность»;

-  Руководство по эксплуатации автомобиля;

-  Руководство по эксплуатации устройства ручного управления  автомобилем категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различным уровнем поражений левой ноги, правой ноги, обеих ног)

-  Одобрение типа транспортного средства (копия);

-  Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различным уровнем поражений левой ноги, правой ноги, обеих ног), в том случае, если адаптированные органы управления сертифицированы не в составе автомобиля (копия);

- Договор об обеспечении специальным транспортным средством лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания (оформляется Поставщиком по форме, предусмотренной настоящим Контрактом - Приложение №8);

- Акт сдачи–приемки Товара (оформляется Поставщиком по форме, предусмотренной настоящим Контрактом - Приложение №5);

-  Комплект документов для регистрации автомобиля в органах ГИБДД;

- при необходимости другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступления Товара на склад Поставщика, Поставщик обязан уведомить Заказчика о поступлении Товара и обеспечить его бесплатное хранение не менее чем 10 (десять) календарных дня с даты уведомления Заказчика.

Поставка осуществляется в срок не более 20 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления Поставщику Реестров Получателей Товара.  Первый Реестр должен быть направлен в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня, следующего за днем регистрации Заказчиком Контракта.  Второй Реестр не позднее 31.10.2018 г.

Передача автомобиля Получателю осуществляется при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком, либо  его представителю  при представлении им паспорта, надлежаще оформленной доверенности, Направления.

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на Товар составляет не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю и подписания Акта сдачи-приемки Товара.

В соответствии с Сервисной книжкой Товара на отдельные  его комплектующие изделия и элементы устанавливается гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Товара, вне зависимости от пробега.

Гарантия на специальные средства управления (адаптированные органы управления) составляет 12 (двенадцать) месяцев.

Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при передаче Товара.

Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Недостатки, обнаруженные в Товаре в период гарантийного обслуживания Товара, подлежат устранению Поставщиком в течение 25 рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику.

Требования к качеству Товара, маркировке, транспортировке:

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям TP ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его в течение 10  (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика отказа от подписания Акта проверки соответствия Товара условиям контракта на аналогичный Товар надлежащего качества.