Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей в 2018 году

Предмет закупки: выполнение работ по обеспечению лиц, пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей в 2018 году.

Размещение заказа осуществляется путем проведения электронного аукциона.

Срок выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта до 30.11.2018 г. включительно.

Максимальная цена контракта: 4 290 111,68 рублей (четыре миллиона двести девяноста тысяч сто одиннадцать рублей 68 коп.)

Обоснование цены контракта: 3 коммерческих предложения.

Источник финансирования: средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных рисков, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Объем закупки: 17 единиц.

Цена контракта включает в себя расходы Исполнителя по исполнению настоящего Контракта, в том числе расходы по выполненным, с учетом физиологических данных Получателей Работам, содержащихся в программе реабилитации, а также транспортировка, доставка, разгрузка, страховка, уплата таможенных пошлин, налоговых сборов и иных обязательных платежей.

Оплата производится по безналичному расчету, с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком документов. Исполнитель ежеквартально передает Заказчику реестры выполненных работ, с приложенными Актами сдачи-приемки работ, счет и отрывные талоны к Направлениям, Спецификации протезно-ортопедических изделий индивидуального изготовления с приложением, Акты выполненных работ в пользу граждан в целях их социального обеспечения к счету.

Обеспечение исполнения Контракта: Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения государственного контракта в размере 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 287 033,50 (один миллион двести восемьдесят семь тысяч тридцать три) рубля 50 копейки. Обеспечение исполнения настоящего Контракта должно быть действительно в течение 30 дней после даты завершения Исполнителем всех обязательств по настоящему Контракту.  Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в т.ч. в форме вклада (депозита).

Место и условия поставки изделия: изделие соответствует техническому заданию контракта передается непосредственно Получателю на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента получения направленных по электронной почте списков Получателей.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению протезов.

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы должны отвечать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности", а также соответствовать Государственным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Требования к безопасности работ

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения.

# Требования к упаковке, отгрузке протезов верхних конечностей.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения пострадавших должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей ограничениями жизнедеятельности» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протез голени (тип 2) (пострадавшие А) | Протез голени модульный с полимерным чехлом |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном, вакуумным клапаном и герметизирующим наколенником | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 2 | Протез голени модульный (тип 3) (пострадавшие Б) | Протез голени модульный с полимерным чехлом |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном, вакуумным клапаном и герметизирующим наколенником. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с высоким уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 3 | Протез голени модульный (тип 4) (пострадавшие В) | Протез голени модульный без полимерного чехла |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин), с использованием тканевого наколенника, за счёт формы приёмной гильзы (по медицинским показаниям) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов с высоким уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 4 | Протез бедра для купания (пострадавшие Г) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 3 |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные, крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с функцией ручного замка, влагозащищенный |  |  |  |
|  |  | Стопа влагозащищенная | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Подошва стопы имеет специальное рифление, предотвращающее проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протез | Купальный |  |  |  |
| 5 | Протез бедра модульный (тип 1) (пострадавшие Д) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов и эластичных термопластов (для скелетированной гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление протеза поясное, с использованием бандажа, вакуумное | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Пневматический многоосный, с высокой подкосоустойчивостью и независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Пневматический одноосный с возможностью регулирования скорости ходьбы, с активным механизмом обеспечения подкосоустойчивости, отключающимся при переходе на передний отдел стопы |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 6 | Протез бедра модульный (тип 3) (пострадавшие Е) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Пневматический многоосный, с высокой подкосоустойчивостью и независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | пневматический одноосный с возможностью регулирования скорости ходьбы, с активным механизмом обеспечения подкосоустойчивости, отключающимся при переходе на передний отдел стопы |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 7 | Протез бедра модульный (тип 4) (пострадавшие Ж) | Протез бедра модульный |  |  | шт. | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны c выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с трехклапанной гидравлической системой и геометрическим замыканием со встроенной функцией вращения и смещения, регулируемое подгибание в фазе опоры, регулируемое голенооткидное устройство |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса и опорой за счет многоосной кинематики |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем двигательной активности | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Постоянный |  |  |  |
| 8 | Протез бедра модульный (тип 5) (пострадавший З) | Протез бедра модульный | Соответствует |  | шт. | 1 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки | Модульная мягкая полиуретановая |  |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | Чулки ортопедические перлоновые |  |  |  |
|  |  | Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза) | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы | Литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик |  |  |  |
|  |  | В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка, вакуумной мембраны с выпускным клапаном | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | Соответствуют весу пострадавшего |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Механический многоосный с высокой подкосоустойчивостью и зависимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, коленный шарнир одноосный замковый |  |  |  |
|  |  | Коленный шарнир | Одноосный с механизмом торможения с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания |  |  |  |
|  |  | Стопа для пациентов со средним уровнем активности. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | Тип протеза | Любой по назначению |  |  |  |
| Итого | 17 |

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показат2еля при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.1

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.2

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допус1кается.