Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалида протеза бедра модульного с внешним источником энергии»

| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые, крепление замковое или с использованием вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль с внешним источником энергии, с микропроцессором (тактовая частота 1000Гц) управляющим фазой опоры и переноса (управляемая вязкость магнитореологической жидкости в гидроцилиндре). Настройка коленного модуля осуществляется с помощью программного обеспечения RHEOLOGIC. Связь с контролером по беспроводной технологии Bluetooth. Коленный модуль адаптируется к индивидуальному пользователю и автоматически вносит изменения в систему управления коленным модулем. Стопа с высокой степенью энергосбережения, с расщепленной передней частью, с возможностью выбора жесткости под массу и активность пациента. Тип протеза: постоянный. Протез должен соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные.» Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 1 |