Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалида протеза плеча с внешним источником энергии»

| Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез плеча с внешним источником энергии | Протез плеча с внешним источником энергии должен быть с биоэлектрическим программным управлением, с возможностью изменения программы положения кисти через мобильное устройство или персональный компьютер. Кисть миоэлектрическая должна быть с возможностью управления кистью как от двух, так и одного электрода для пациентов, имеющих одну работоспособную группу мыщц: с двумя независимыми система пропорционального управления скоростью и силой схвата, обеспечивающей естественную и скоординированную работу всех пяти пальцев, с повышенной скоростью и точностью движений, гарантирующих выполнение 12 моделей захватов, жестов искусственной кисти. Кисть должна иметь поворачиваемый вручную большой палец для различных вариантов схвата,2-5 пальцы с подвижностью в пястно-фаланговом и среднем суставах. Максимальная статистическая нагрузка на каждый палец 32 кг. Максимальная статистическая нагрузка на протез 90 кг. Минимальное время схвата кисти из полностью открытой в положение кулак 0,8 секунды. Пассивная ротация в запястье в объеме 360 градусов. Быстросъемное запястье должно быть с коаксиальным разъемом. Узел локтя должен быть снабжен интегрированным электронным замком, системой сквозного электросоединения, усилителем сгибания и шарнирным соединением с модулем плеча с регулируемой силой трения. Оболочка косметическая должна быть силиконовая с армирующей сеткой из 18 стандартных оттенков и/или косметическая оболочка «активная кожа» с возможностью управления устройствами с Мультач дисплеями и /или косметическая оболочка «Контур» с возможносью управления устройствами с Мультитач дисплеями. Общее количество поставляемых косметических силиконовых оболочек должно быть не менее 6 шт. по типам на выбор Заказчика. Гильза индивидуальная составная, должна являться геометрической копией сохранившейся руки, должна быть из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. 1 пробная гильза. Зарядное устройство с электропитанием должно осуществляться от промышленной сети переменного тока, в комплект входят две аккумуляторные батареи. Приспособления отсутствуют. Крепление индивидуальное. Тип протеза: постоянный. Протез должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические». Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 1 |